## Slide 1
JIMTOF2026 現場の人手と技能を、どの技術で補うか
事前共有 v0 2026年10月18日。公式説明から見える動向と、研究開発の候補。
01
1 結果サマリ
ニーズ・技術の横断分析
準備の技能依存には図面・工程・コードの生成支援、加工の
ばらつきにはモデルと計測を使う調整が提案されている。
検査・交換判断には画像や稼働データ、段取り・付帯作業に
は交換機構と認識を使うロボットを組み合わせる。
2 技術動向
公式説明の比較・分析
2024にもAI判定・自動CAM・機上補正・段取り自動化は存在
した。
2026の注目は、案を作る仕事の拡張、測定から次の工程判
断への接続、変動する付帯作業への適用。新登場と継続は分
けて見る。
3 今後の方向性
将来方向の仮説
人が情報を集め直し、条件を調整し、品種変更へ対応する仕
事を減らす方向が考えられる。
個別機能を工程の流れに組み込み、適用できる品種・条件と、
人が担う仕事を具体化することが焦点になる。
4 調査結果の提言
開発候補の仮説
重点候補は、加工知識を扱う生産準備AI、品質・工具状態
を使う自律加工、付帯作業に特化したフィジカルAI。
工場運用AIは一つの例外業務から適用を検討する。既存製
品との差と顧客需要を確かめ、開発範囲を絞る。
具体的な企業・展示・年度比較は補足資料へ。開発の優先は分析案で、市場の空白や効果を実証したものではありません。
Notes: 準備の技能依存には図面・工程・コードの生成支援、加工のばらつきにはモデルと計測を使う調整が提案されている。
検査・交換判断には画像や稼働データ、段取り・付帯作業には交換機構と認識を使うロボットを組み合わせる。
2024にもAI判定・自動CAM・機上補正・段取り自動化は存在した。
2026の注目は、案を作る仕事の拡張、測定から次の工程判断への接続、変動する付帯作業への適用。新登場と継続は分けて見る。
人が情報を集め直し、条件を調整し、品種変更へ対応する仕事を減らす方向が考えられる。
個別機能を工程の流れに組み込み、適用できる品種・条件と、人が担う仕事を具体化することが焦点になる。
重点候補は、加工知識を扱う生産準備AI、品質・工具状態を使う自律加工、付帯作業に特化したフィジカルAI。
工場運用AIは一つの例外業務から適用を検討する。既存製品との差と顧客需要を確かめ、開発範囲を絞る。
D1-S [分析（顧客ニーズは調査者の整理）] 見積・工程検討・制御設計のたたき台をAIが作り、熟練者がゼロから考える負担を減らす。
図面の読取りや過去案件の探索、加工順序・工具経路・制御コードの作成に、時間と経験が必要になる。
Evidence:EAT-N03,EAT-N05,EAT-N06,EDP-03,EDP-05,EDP-07,EDP-08,EDP-09,EDP-10,EDP-11,EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db,EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e,EEX-EXH-2026-3b6a1de81c17dfee,EOV-V005-2026-1,EOV-V006-2024-1,EOV-V006-2026-1,EOV-V007-2026-2,EOV-V008-2024-1,EOV-V008-2024-2,EOV-V008-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V041-2026-1,EOV-W02,ERF-01,ERF-03,ERF-04
限界:共通部品・工程での対応範囲や実際の工数削減は未検証。複数の製品が一つにつながって自動運用できるとは確認していない。
D1-T [公式説明の比較と横断分析] AIによるPLCコード支援やCAMの作成支援は2024以前にも存在。自動プログラム作成が2026に初めて生まれたわけではない。
2025–2026の資料では、見積の一連の作業や工程案、PLC以外のI/O設定・HMIなど、支援する仕事と設計環境への組込みが具体化している。
Evidence:EAT-N03,EAT-N05,EAT-N06,EDP-03,EDP-05,EDP-07,EDP-08,EDP-09,EDP-10,EDP-11,EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db,EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e,EEX-EXH-2026-3b6a1de81c17dfee,EOV-V005-2026-1,EOV-V006-2024-1,EOV-V006-2026-1,EOV-V007-2026-2,EOV-V008-2024-1,EOV-V008-2024-2,EOV-V008-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V041-2026-1,EOV-W02,ERF-01,ERF-03,ERF-04
限界:共通部品・工程での対応範囲や実際の工数削減は未検証。複数の製品が一つにつながって自動運用できるとは確認していない。
D1-F [将来方向の仮説] 図面・工具・機械・加工履歴を結び、案の生成後も担当者の修正を次の準備に生かす方向が考えられる。
Evidence:EAT-N03,EAT-N05,EAT-N06,EDP-03,EDP-05,EDP-07,EDP-08,EDP-09,EDP-10,EDP-11,EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db,EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e,EEX-EXH-2026-3b6a1de81c17dfee,EOV-V005-2026-1,EOV-V006-2024-1,EOV-V006-2026-1,EOV-V007-2026-2,EOV-V008-2024-1,EOV-V008-2024-2,EOV-V008-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V041-2026-1,EOV-W02,ERF-01,ERF-03,ERF-04
限界:共通部品・工程での対応範囲や実際の工数削減は未検証。複数の製品が一つにつながって自動運用できるとは確認していない。
D1-R [研究開発の提案・未検証仮説] 加工知識を扱う生産準備AIを重点候補とし、特定の部品群で工程案とNC検証までをつなぐ。
Evidence:EAT-N03,EAT-N05,EAT-N06,EDP-03,EDP-05,EDP-07,EDP-08,EDP-09,EDP-10,EDP-11,EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db,EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e,EEX-EXH-2026-3b6a1de81c17dfee,EOV-V005-2026-1,EOV-V006-2024-1,EOV-V006-2026-1,EOV-V007-2026-2,EOV-V008-2024-1,EOV-V008-2024-2,EOV-V008-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V041-2026-1,EOV-W02,ERF-01,ERF-03,ERF-04
限界:共通部品・工程での対応範囲や実際の工数削減は未検証。複数の製品が一つにつながって自動運用できるとは確認していない。
D2-S [分析（顧客ニーズは調査者の整理）] 加工負荷・温度・寸法の変化を捉えて条件を調整し、加工時間と品質のばらつきを抑える。
余裕を持たせすぎた加工条件は時間を延ばし、過負荷・熱変位・工具状態の変化は品質や停止に影響する。
Evidence:EAT-N08,EDP-02,EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29,EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V004-2024-1,EOV-V004-2026-1,EOV-V009-2024-1,EOV-V009-2026-1,EOV-V018-2024-1,EOV-V018-2026-1,EOV-V034-2024-1,EOV-V034-2026-1,EOV-W03,RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13,RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96,RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1,RPT-S01,RPT-S02,RPT-S03,RPT-S04,RPT-S05
限界:測定と補正の連携自体は既存。各社の性能向上や、材料・工具が変わった際の適応範囲は資料だけでは比較できない。
D2-T [公式説明の比較と横断分析] 負荷に応じた送り制御、NCの事前最適化、測定結果による工具補正は2024にも掲載されている。
2026は、工具の3D計測と補正加工の一体化や、加工前のワーク情報を条件調整へ使う提案が見られる。後者には開発中の機能も含む。
Evidence:EAT-N08,EDP-02,EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29,EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V004-2024-1,EOV-V004-2026-1,EOV-V009-2024-1,EOV-V009-2026-1,EOV-V018-2024-1,EOV-V018-2026-1,EOV-V034-2024-1,EOV-V034-2026-1,EOV-W03,RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13,RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96,RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1,RPT-S01,RPT-S02,RPT-S03,RPT-S04,RPT-S05
限界:測定と補正の連携自体は既存。各社の性能向上や、材料・工具が変わった際の適応範囲は資料だけでは比較できない。
D2-F [将来方向の仮説] 事前の加工予測と加工中・加工後の実測を組み合わせ、条件が変わっても狙いの品質へ近づける加工が開発の方向になる。
Evidence:EAT-N08,EDP-02,EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29,EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V004-2024-1,EOV-V004-2026-1,EOV-V009-2024-1,EOV-V009-2026-1,EOV-V018-2024-1,EOV-V018-2026-1,EOV-V034-2024-1,EOV-V034-2026-1,EOV-W03,RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13,RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96,RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1,RPT-S01,RPT-S02,RPT-S03,RPT-S04,RPT-S05
限界:測定と補正の連携自体は既存。各社の性能向上や、材料・工具が変わった際の適応範囲は資料だけでは比較できない。
D2-R [研究開発の提案・未検証仮説] 物理モデルと工程内計測を使う適応加工を候補とし、加工条件と工具・寸法補正を一つの対象工程で扱う。
Evidence:EAT-N08,EDP-02,EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29,EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V004-2024-1,EOV-V004-2026-1,EOV-V009-2024-1,EOV-V009-2026-1,EOV-V018-2024-1,EOV-V018-2026-1,EOV-V034-2024-1,EOV-V034-2026-1,EOV-W03,RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13,RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96,RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1,RPT-S01,RPT-S02,RPT-S03,RPT-S04,RPT-S05
限界:測定と補正の連携自体は既存。各社の性能向上や、材料・工具が変わった際の適応範囲は資料だけでは比較できない。
D3-S [分析（顧客ニーズは調査者の整理）] 人が目や経験で行う外観・摩耗・設備状態の判断を、画像や稼働データで支援する。
検査や工具交換の判断が人によって揺れ、不良の見逃し、工具の早すぎる交換、突発停止につながる。
Evidence:EAT-V043-2024-1,EAT-V043-2026-1,EDP-12,EDP-13,EDP-14,EDP-15,EDP-33,EEX-EXH-2024-a2fae1d1864676d1,EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a,EEX-EXH-2026-19ce238d137fe275,EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009,EOV-V019-2024-1,EOV-V019-2026-1,EOV-V020-2024-1,EOV-V020-2026-1,EOV-V021-2026-1,EOV-V022-2024-1,EOV-V022-2026-1,EOV-V023-2024-1,EOV-V023-2026-1,EOV-V024-2024-1,EOV-V024-2026-1,EOV-V032-2024-1,EOV-V032-2026-1,EOV-V042-2026-1,EOV-W06,EOV-W08,ERF-05,RPT-EXH-2024-2caebd449015630d,RPT-EXH-2026-2c48cf1373cedc75
限界:追加学習は2025に発表済み、寿命予測には以前の研究発表もある。2026初の発明や、全工具での精度向上とは判断しない。
D3-T [公式説明の比較と横断分析] AIによる工具の欠け・摩耗判定、設備のAI診断、工具・工程監視は2024にも存在している。
2025–2026の資料では、誤判定を追加学習で調整する機能や、摩耗の記録を寿命・交換時期の提案へ使う内容が具体化。耐環境撮像や工具長測定との組合せも見られる。
Evidence:EAT-V043-2024-1,EAT-V043-2026-1,EDP-12,EDP-13,EDP-14,EDP-15,EDP-33,EEX-EXH-2024-a2fae1d1864676d1,EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a,EEX-EXH-2026-19ce238d137fe275,EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009,EOV-V019-2024-1,EOV-V019-2026-1,EOV-V020-2024-1,EOV-V020-2026-1,EOV-V021-2026-1,EOV-V022-2024-1,EOV-V022-2026-1,EOV-V023-2024-1,EOV-V023-2026-1,EOV-V024-2024-1,EOV-V024-2026-1,EOV-V032-2024-1,EOV-V032-2026-1,EOV-V042-2026-1,EOV-W06,EOV-W08,ERF-05,RPT-EXH-2024-2caebd449015630d,RPT-EXH-2026-2c48cf1373cedc75
限界:追加学習は2025に発表済み、寿命予測には以前の研究発表もある。2026初の発明や、全工具での精度向上とは判断しない。
D3-F [将来方向の仮説] 単独の合否・診断を、加工履歴や測定・品質情報と結び、加工継続・交換・保全を選ぶ判断支援へ発展させる余地がある。
Evidence:EAT-V043-2024-1,EAT-V043-2026-1,EDP-12,EDP-13,EDP-14,EDP-15,EDP-33,EEX-EXH-2024-a2fae1d1864676d1,EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a,EEX-EXH-2026-19ce238d137fe275,EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009,EOV-V019-2024-1,EOV-V019-2026-1,EOV-V020-2024-1,EOV-V020-2026-1,EOV-V021-2026-1,EOV-V022-2024-1,EOV-V022-2026-1,EOV-V023-2024-1,EOV-V023-2026-1,EOV-V024-2024-1,EOV-V024-2026-1,EOV-V032-2024-1,EOV-V032-2026-1,EOV-V042-2026-1,EOV-W06,EOV-W08,ERF-05,RPT-EXH-2024-2caebd449015630d,RPT-EXH-2026-2c48cf1373cedc75
限界:追加学習は2025に発表済み、寿命予測には以前の研究発表もある。2026初の発明や、全工具での精度向上とは判断しない。
D3-R [研究開発の提案・未検証仮説] 工具状態と加工品質を結び、加工を続けるか、条件を変えるか、交換するかを扱う工程AIを候補にする。
Evidence:EAT-V043-2024-1,EAT-V043-2026-1,EDP-12,EDP-13,EDP-14,EDP-15,EDP-33,EEX-EXH-2024-a2fae1d1864676d1,EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a,EEX-EXH-2026-19ce238d137fe275,EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009,EOV-V019-2024-1,EOV-V019-2026-1,EOV-V020-2024-1,EOV-V020-2026-1,EOV-V021-2026-1,EOV-V022-2024-1,EOV-V022-2026-1,EOV-V023-2024-1,EOV-V023-2026-1,EOV-V024-2024-1,EOV-V024-2026-1,EOV-V032-2024-1,EOV-V032-2026-1,EOV-V042-2026-1,EOV-W06,EOV-W08,ERF-05,RPT-EXH-2024-2caebd449015630d,RPT-EXH-2026-2c48cf1373cedc75
限界:追加学習は2025に発表済み、寿命予測には以前の研究発表もある。2026初の発明や、全工具での精度向上とは判断しない。
D4-S [分析（顧客ニーズは調査者の整理）] 爪・工具の交換、ワーク供給、切粉除去を自動化し、品種が変わるたびに残る人手を減らす。
搬送だけを自動化しても、治具交換・再教示・切粉処理などの付帯作業に人が必要だと連続運転が続きにくい。
Evidence:EAT-N01,EAT-N02,EDP-01,EDP-26,EDP-27,EDP-28,EDP-29,EDP-30,EDP-32,EEX-EXH-2024-1632c66ef4d28e78,EEX-EXH-2024-1dc10e3b594ed9d8,EEX-EXH-2024-3a9bfb48fcb6542c,EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e,EEX-EXH-2024-89cb7807f64be75b,EEX-EXH-2026-0daa587f8abf6076,EEX-EXH-2026-1c8938d47b63e4bb,EEX-EXH-2026-30b70a74241de123,EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316,EEX-EXH-2026-ba283a239e52d644,EEX-EXH-2026-d8a50e23a9101b11,EEX-WTED,EOV-V001-2024-1,EOV-V001-2026-1,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V025-2024-1,EOV-V025-2026-1,EOV-V029-2024-1,EOV-V029-2026-1,EOV-V030-2024-1,EOV-V030-2026-1,EOV-W04,ERF-13,RPT-EXH-2024-50a402f6bcce2ab8,RPT-EXH-2024-5cbad6b0326d2bee,RPT-EXH-2026-91aa8dd094a4a7b2,RPT-EXH-2026-d7b599b5d3045611
限界:人型ロボットでも遠隔操作・教示の参考展示がある。フィジカルAIの呼称だけで汎用作業や無人復帰が可能とは扱わない。
D4-T [公式説明の比較と横断分析] 爪・工具の交換、ロボット搬入出、カメラを使う小部品ピックは2024にも展示・紹介されている。
2026には切粉の状態を判断して除去する参考出品、不定形ワークの面取り軌道生成、既設機への後付けや移設後の復旧を具体化した展示が見られる。
Evidence:EAT-N01,EAT-N02,EDP-01,EDP-26,EDP-27,EDP-28,EDP-29,EDP-30,EDP-32,EEX-EXH-2024-1632c66ef4d28e78,EEX-EXH-2024-1dc10e3b594ed9d8,EEX-EXH-2024-3a9bfb48fcb6542c,EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e,EEX-EXH-2024-89cb7807f64be75b,EEX-EXH-2026-0daa587f8abf6076,EEX-EXH-2026-1c8938d47b63e4bb,EEX-EXH-2026-30b70a74241de123,EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316,EEX-EXH-2026-ba283a239e52d644,EEX-EXH-2026-d8a50e23a9101b11,EEX-WTED,EOV-V001-2024-1,EOV-V001-2026-1,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V025-2024-1,EOV-V025-2026-1,EOV-V029-2024-1,EOV-V029-2026-1,EOV-V030-2024-1,EOV-V030-2026-1,EOV-W04,ERF-13,RPT-EXH-2024-50a402f6bcce2ab8,RPT-EXH-2024-5cbad6b0326d2bee,RPT-EXH-2026-91aa8dd094a4a7b2,RPT-EXH-2026-d7b599b5d3045611
限界:人型ロボットでも遠隔操作・教示の参考展示がある。フィジカルAIの呼称だけで汎用作業や無人復帰が可能とは扱わない。
D4-F [将来方向の仮説] 機械・工具・周辺機構と認識を組み合わせ、対象作業を限定したまま品種変化への再教示を減らす方向が現実的な開発候補になる。
Evidence:EAT-N01,EAT-N02,EDP-01,EDP-26,EDP-27,EDP-28,EDP-29,EDP-30,EDP-32,EEX-EXH-2024-1632c66ef4d28e78,EEX-EXH-2024-1dc10e3b594ed9d8,EEX-EXH-2024-3a9bfb48fcb6542c,EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e,EEX-EXH-2024-89cb7807f64be75b,EEX-EXH-2026-0daa587f8abf6076,EEX-EXH-2026-1c8938d47b63e4bb,EEX-EXH-2026-30b70a74241de123,EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316,EEX-EXH-2026-ba283a239e52d644,EEX-EXH-2026-d8a50e23a9101b11,EEX-WTED,EOV-V001-2024-1,EOV-V001-2026-1,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V025-2024-1,EOV-V025-2026-1,EOV-V029-2024-1,EOV-V029-2026-1,EOV-V030-2024-1,EOV-V030-2026-1,EOV-W04,ERF-13,RPT-EXH-2024-50a402f6bcce2ab8,RPT-EXH-2024-5cbad6b0326d2bee,RPT-EXH-2026-91aa8dd094a4a7b2,RPT-EXH-2026-d7b599b5d3045611
限界:人型ロボットでも遠隔操作・教示の参考展示がある。フィジカルAIの呼称だけで汎用作業や無人復帰が可能とは扱わない。
D4-R [研究開発の提案・未検証仮説] 切粉処理やバリ取り等に絞った作業特化フィジカルAIを候補とし、認識・加工動作・完了判断までを一つの仕事として開発する。
Evidence:EAT-N01,EAT-N02,EDP-01,EDP-26,EDP-27,EDP-28,EDP-29,EDP-30,EDP-32,EEX-EXH-2024-1632c66ef4d28e78,EEX-EXH-2024-1dc10e3b594ed9d8,EEX-EXH-2024-3a9bfb48fcb6542c,EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e,EEX-EXH-2024-89cb7807f64be75b,EEX-EXH-2026-0daa587f8abf6076,EEX-EXH-2026-1c8938d47b63e4bb,EEX-EXH-2026-30b70a74241de123,EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316,EEX-EXH-2026-ba283a239e52d644,EEX-EXH-2026-d8a50e23a9101b11,EEX-WTED,EOV-V001-2024-1,EOV-V001-2026-1,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V025-2024-1,EOV-V025-2026-1,EOV-V029-2024-1,EOV-V029-2026-1,EOV-V030-2024-1,EOV-V030-2026-1,EOV-W04,ERF-13,RPT-EXH-2024-50a402f6bcce2ab8,RPT-EXH-2024-5cbad6b0326d2bee,RPT-EXH-2026-91aa8dd094a4a7b2,RPT-EXH-2026-d7b599b5d3045611
限界:人型ロボットでも遠隔操作・教示の参考展示がある。フィジカルAIの呼称だけで汎用作業や無人復帰が可能とは扱わない。
D5-S [分析（顧客ニーズは調査者の整理）] 設備・工具・進捗情報を集め、予定変更やトラブル時に人が調べて判断する負担を減らす。
機械・生産管理・工具管理の情報が分かれ、遅れや停止のたびに人が状況を集め直す必要がある。
Evidence:EAT-N04,EAT-N05,EDP-03,EDP-18,EDP-19,EDP-21,EDP-22,EDP-23,EDP-24,EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011,EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7,EOV-V005-2026-1,EOV-V013-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V015-2024-1,EOV-V015-2026-1,EOV-V016-2026-1,EOV-W05,EOV-W09,ERF-02
限界:予測から生産計画や設備指令への自動接続は未確認の例がある。製品発表段階のエージェントも含み、完全自律工場の実績ではない。
D5-T [公式説明の比較と横断分析] 工具・CAM・在庫の連携、設備データの収集・対話AIなどは2024にも説明されている。
2026には、機械データを参照する保守エージェントや、予測・設備・搬送を組み合わせた展示が具体化。人が遠隔で例外へ対処する運用も見られる。
Evidence:EAT-N04,EAT-N05,EDP-03,EDP-18,EDP-19,EDP-21,EDP-22,EDP-23,EDP-24,EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011,EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7,EOV-V005-2026-1,EOV-V013-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V015-2024-1,EOV-V015-2026-1,EOV-V016-2026-1,EOV-W05,EOV-W09,ERF-02
限界:予測から生産計画や設備指令への自動接続は未確認の例がある。製品発表段階のエージェントも含み、完全自律工場の実績ではない。
D5-F [将来方向の仮説] 工程の遅れ・工具不足・設備停止を同じ状況として捉え、代替案と担当作業を提示する工場運用支援へ広げる余地がある。
Evidence:EAT-N04,EAT-N05,EDP-03,EDP-18,EDP-19,EDP-21,EDP-22,EDP-23,EDP-24,EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011,EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7,EOV-V005-2026-1,EOV-V013-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V015-2024-1,EOV-V015-2026-1,EOV-V016-2026-1,EOV-W05,EOV-W09,ERF-02
限界:予測から生産計画や設備指令への自動接続は未確認の例がある。製品発表段階のエージェントも含み、完全自律工場の実績ではない。
D5-R [研究開発の提案・未検証仮説] まず工具不足や設備停止など一つの業務を選び、状態把握から代替案・作業指示までをつなぐ現場エージェントを候補とする。
Evidence:EAT-N04,EAT-N05,EDP-03,EDP-18,EDP-19,EDP-21,EDP-22,EDP-23,EDP-24,EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011,EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7,EOV-V005-2026-1,EOV-V013-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V015-2024-1,EOV-V015-2026-1,EOV-V016-2026-1,EOV-W05,EOV-W09,ERF-02
限界:予測から生産計画や設備指令への自動接続は未確認の例がある。製品発表段階のエージェントも含み、完全自律工場の実績ではない。
D6-S [分析（顧客ニーズは調査者の整理）] 学習データと設備情報、仮想モデルを整え、AIを作る・つなぐ・試す準備を減らす。
AIが使うデータの意味や形式が揃わず、学習・機器接続・実機での試行に個別の作業が必要になる。
Evidence:EDP-04,EDP-06,EDP-16,EDP-17,EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8,EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2,EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc,EEX-WNDOT,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V005-2026-1,EOV-V011-2024-1,EOV-V011-2026-1,EOV-V012-2024-1,EOV-V012-2026-1,EOV-W01,ERF-06,ERF-07,ERF-08,ERF-09
限界:CADから推定した物理属性と実測の一致、自己修正の収束、仮想結果と実機性能の差は未確認。ツインがそのままAI制御を意味するわけではない。
D6-T [公式説明の比較と横断分析] 学習支援・モデル出力、機器接続、加工デジタルツインは2024以前にも存在する。
2026は、機器情報をエージェントへ渡す用途や、CADに物理属性を加えてロボット学習・検証へ使う用途が具体化している。
Evidence:EDP-04,EDP-06,EDP-16,EDP-17,EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8,EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2,EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc,EEX-WNDOT,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V005-2026-1,EOV-V011-2024-1,EOV-V011-2026-1,EOV-V012-2024-1,EOV-V012-2026-1,EOV-W01,ERF-06,ERF-07,ERF-08,ERF-09
限界:CADから推定した物理属性と実測の一致、自己修正の収束、仮想結果と実機性能の差は未確認。ツインがそのままAI制御を意味するわけではない。
D6-F [将来方向の仮説] データ基盤は独立した汎用システムの開発より、生産準備・加工・ロボット等の用途に結び付けて必要性を判断する。
Evidence:EDP-04,EDP-06,EDP-16,EDP-17,EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8,EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2,EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc,EEX-WNDOT,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V005-2026-1,EOV-V011-2024-1,EOV-V011-2026-1,EOV-V012-2024-1,EOV-V012-2026-1,EOV-W01,ERF-06,ERF-07,ERF-08,ERF-09
限界:CADから推定した物理属性と実測の一致、自己修正の収束、仮想結果と実機性能の差は未確認。ツインがそのままAI制御を意味するわけではない。
D6-R [研究開発の提案・未検証仮説] データ接続や仮想検証は各開発テーマに共通する基盤として取り込み、実機での効果に結び付く範囲を先に整える。
Evidence:EDP-04,EDP-06,EDP-16,EDP-17,EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8,EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2,EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc,EEX-WNDOT,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V005-2026-1,EOV-V011-2024-1,EOV-V011-2026-1,EOV-V012-2024-1,EOV-V012-2026-1,EOV-W01,ERF-06,ERF-07,ERF-08,ERF-09
限界:CADから推定した物理属性と実測の一致、自己修正の収束、仮想結果と実機性能の差は未確認。ツインがそのままAI制御を意味するわけではない。
M1 [開発候補の仮説。市場の空白や優位性の証明ではない。] 加工知識を扱う生産準備AI：図面・工具・保持・加工履歴を関連づけ、特定の加工工程に使える案へ落とす部分に差別化の余地がある可能性。
Evidence:EAT-N03,EAT-N05,EAT-N06,EDP-03,EDP-04,EDP-05,EDP-06,EDP-07,EDP-08,EDP-09,EDP-10,EDP-11,EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db,EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e,EEX-EXH-2026-3b6a1de81c17dfee,EOV-V005-2026-1,EOV-V006-2024-1,EOV-V006-2026-1,EOV-V007-2026-2,EOV-V008-2024-1,EOV-V008-2024-2,EOV-V008-2026-1,EOV-V011-2024-1,EOV-V011-2026-1,EOV-V012-2024-1,EOV-V012-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V041-2026-1,EOV-W01,EOV-W02,ERF-01,ERF-03,ERF-04
限界:対象部品群と利用可能な履歴を絞り、既存製品だけの運用と総準備時間・修正量で比較する。市場の空白は未確認。
M2 [開発候補の仮説。市場の空白や優位性の証明ではない。] 品質と工具状態を見ながら調整する自律加工：条件や工具が変わる多品種加工で、加工継続・条件変更・交換を一つの工程判断にする部分に開発余地がある可能性。
Evidence:EAT-N08,EAT-V043-2024-1,EAT-V043-2026-1,EDP-02,EDP-12,EDP-13,EDP-14,EDP-15,EDP-33,EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29,EEX-EXH-2024-a2fae1d1864676d1,EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a,EEX-EXH-2026-19ce238d137fe275,EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009,EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V004-2024-1,EOV-V004-2026-1,EOV-V009-2024-1,EOV-V009-2026-1,EOV-V018-2024-1,EOV-V018-2026-1,EOV-V019-2024-1,EOV-V019-2026-1,EOV-V020-2024-1,EOV-V020-2026-1,EOV-V021-2026-1,EOV-V022-2024-1,EOV-V022-2026-1,EOV-V023-2024-1,EOV-V023-2026-1,EOV-V024-2024-1,EOV-V024-2026-1,EOV-V032-2024-1,EOV-V032-2026-1,EOV-V034-2024-1,EOV-V034-2026-1,EOV-V042-2026-1,EOV-W03,EOV-W06,EOV-W08,ERF-05,RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13,RPT-EXH-2024-2caebd449015630d,RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96,RPT-EXH-2026-2c48cf1373cedc75,RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1,RPT-S01,RPT-S02,RPT-S03,RPT-S04,RPT-S05
限界:同じ品質条件で、個別機能の適用と連携方式を比較。材料・工具変更時の手間と初品品質を確認し、必要な連携範囲を決める。
M3 [開発候補の仮説。市場の空白や優位性の証明ではない。] 多品種の付帯作業を担うフィジカルAI：形状や状態が変わる一方で、設備・工具・対象材を限定できる付帯作業に、実用化を狙う余地がある可能性。
Evidence:EAT-N01,EAT-N02,EDP-01,EDP-16,EDP-17,EDP-26,EDP-27,EDP-28,EDP-29,EDP-30,EDP-32,EEX-EXH-2024-1632c66ef4d28e78,EEX-EXH-2024-1dc10e3b594ed9d8,EEX-EXH-2024-3a9bfb48fcb6542c,EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e,EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8,EEX-EXH-2024-89cb7807f64be75b,EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2,EEX-EXH-2026-0daa587f8abf6076,EEX-EXH-2026-1c8938d47b63e4bb,EEX-EXH-2026-30b70a74241de123,EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316,EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc,EEX-EXH-2026-ba283a239e52d644,EEX-EXH-2026-d8a50e23a9101b11,EEX-WNDOT,EEX-WTED,EOV-V001-2024-1,EOV-V001-2026-1,EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,EOV-V025-2024-1,EOV-V025-2026-1,EOV-V029-2024-1,EOV-V029-2026-1,EOV-V030-2024-1,EOV-V030-2026-1,EOV-W04,ERF-06,ERF-07,ERF-08,ERF-09,ERF-13,RPT-EXH-2024-50a402f6bcce2ab8,RPT-EXH-2024-5cbad6b0326d2bee,RPT-EXH-2026-91aa8dd094a4a7b2,RPT-EXH-2026-d7b599b5d3045611
限界:切粉処理かバリ取り等の一作業で、固定手順・現行認識方式と比較。異なるワークで再設定がどれだけ減るかを見る。
M4 [開発候補の仮説。市場の空白や優位性の証明ではない。] 現場の変化に対応する工場運用AI：工場固有の制約と今の設備状態を踏まえ、実行できる代替案を担当者へ渡す部分に開発余地がある可能性。
Evidence:EAT-N04,EAT-N05,EDP-03,EDP-04,EDP-06,EDP-18,EDP-19,EDP-21,EDP-22,EDP-23,EDP-24,EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011,EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7,EOV-V005-2026-1,EOV-V011-2024-1,EOV-V011-2026-1,EOV-V012-2024-1,EOV-V012-2026-1,EOV-V013-2026-1,EOV-V014-2026-1,EOV-V015-2024-1,EOV-V015-2026-1,EOV-V016-2026-1,EOV-W01,EOV-W05,EOV-W09,ERF-02
限界:一つの例外業務で既存運用と比較し、状態取得・操作API・権限が得られる範囲から適用する。
図面検索・見積作成
B01-1 株式会社Fact Base / ズメーン：図面・関連文書管理とAI / S3017
対象:図面を登録・検索し関連文書と結ぶ
公式要約:図面のOCR登録と関連文書管理。顧客事例では読取り結果を人が修正。
年度:2024の同名詳細なし。2026初登場とは断定しない。
人・未確認:登録・読取り確認は人。図面の誤関連や改訂の検出は未確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-3b6a1de81c17dfee,EDP-11
B01-2 匠技研工業 / 匠フォース：業務AIエージェント / S3011
対象:図面と原価情報から見積書案を作る
公式要約:図面認識・類似案件参照・原価計算から見積書案を作る。
年度:2024比較不能。2026/7の企業発表で一連の処理を具体化。
人・未確認:担当者が根拠を確認・修正・承認。社外自動送信は未確認。
Evidence:EOV-V041-2026-1,EDP-05
B01-3 ものレボ / MonoRevo：類似図面検索・自動見積 / W3042
対象:過去図面を探し見積を作る
公式要約:類似図面検索と自動見積を説明。
年度:2024個別比較不能。
人・未確認:見積前提の設定・確定者、計算ロジックは未確認。
Evidence:EOV-V014-2026-1
工程・CAMプログラムの作成
B02-1 Hexagon Manufacturing Intelligence / ESPRIT EDGE ProPlanAI / E2013
対象:新しい部品の加工工程を考える
公式要約:過去ジョブと形状特徴から工程を予測するProPlanAI。
年度:2024比較不能。2025の旋削betaから2026の商用範囲拡張を確認。
人・未確認:過去データを準備。確認画面はあるが最終NC採用権限は未公表。
Evidence:EOV-V007-2026-2,EOV-W02
B02-2 ジェービーエムエンジニアリング / Mastercam＋CAMAssist / E2002
対象:部品形状から加工方法・工具経路を作る
公式要約:工具・材料・機械等の条件から加工戦略・経路・条件案を生成。
年度:Mastercam対応は2024/7に発表済み。2026の出展記述が具体化。
人・未確認:人が前提を設定し、戦略案を確認・調整してCAMへ送る。
Evidence:EOV-V008-2024-1,EOV-V008-2024-2,EOV-V008-2026-1,EDP-09,EDP-10,ERF-03
B02-3 タクテックス株式会社 / CAM Assist for SolidCAM／SolidShop / S1016
対象:3軸・3+2軸の加工経路を作る
公式要約:SolidCAM向けに3軸・3+2軸の戦略と経路案を生成。
年度:2024はSolidCAM等。2026はAI支援を追加記載。
人・未確認:工具・保持等を設定し、生成案を編集・採用。最終制御権は人。
Evidence:EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e,EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db,EDP-07,EDP-08,ERF-04
NC送り最適化・加工中の適応制御
B03-1 CGTech / Vericut Force／Optimizer / S3014
対象:加工前にNCの送り速度を調整する
公式要約:Forceは切削物理と力・動力制約を使い加工前に送りを最適化。
年度:Forceは2024掲載済み。2026のAI訴求とOptimizerの方式差は未確認。
人・未確認:材料・工具・限界条件とNC採用が必要〈分析〉。運用詳細は未確認。
Evidence:EOV-V009-2024-1,EOV-V009-2026-1,RPT-S04
B03-2 Third Wave Systems Japan / Production Module／AdvantEdge / E1064
対象:加工負荷を予測しNC送りを最適化する
公式要約:Production ModuleはNCレベルの負荷解析。刃先FEMのAdvantEdgeとは別。
年度:2024展示比較不能。工具たわみ等は2019年にも公式説明。
人・未確認:モデル・材料・工具の設定と採用判断が必要〈分析〉。
Evidence:RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1,RPT-S05
B03-3 西部商工 / ACM / S3020
対象:加工中の負荷に応じ送りを自動調整する
公式要約:ACMは実測主軸負荷を使い加工中の送りを自動調整。
年度:2024も負荷監視と送り制御を記載。基本方式は継続。
人・未確認:負荷限界の設定者・停止復帰の手順は未確認。
Evidence:RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96,RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13
PLC・HMI・電気設計の支援
B04-1 ベッコフオートメーション / TwinCAT CoAgent for Engineering：PLC / E2028
対象:設備のPLC制御プログラムを作る
公式要約:要求とプロジェクト文脈からPLCコード案を提案。
年度:PLCコード支援は2023発表済み。2026初の方式ではない。
人・未確認:専門家が確認・確定・実行承認。書込みや起動の個別権限は未確認。
Evidence:EOV-V005-2026-1,EAT-N03,EAT-N05,EDP-03,ERF-01
B04-2 ベッコフオートメーション / TwinCAT CoAgent for Engineering：I/O・HMI / E2028
対象:設備の入出力設定と操作画面を作る
公式要約:I/O構成とHMI生成・操作を支援するEngineering機能。
年度:I/O・HMI支援は2025/6にも公式説明。
人・未確認:専門家のレビュー方針。構成誤りの検証・差戻しは未確認。
Evidence:EOV-V005-2026-1,EAT-N03,EAT-N05,EDP-03,ERF-01
B04-3 EPLAN / Eplan Copilot / S1067
対象:電気設計の情報・操作手順を調べる
公式要約:Eplan Copilotが文脈に応じた回答・推奨・手順を生成。
年度:2024の盤設計・データ連携に対し、2026はCopilotを記載。
人・未確認:意思決定は人。設計変更の自動採用は現機能と確認できない。
Evidence:EOV-V006-2024-1,EOV-V006-2026-1,EAT-N06
熱変位補正・びびり抑制
B05-1 オークマ / 熱変位制御・AI知能化 / E3028
対象:温度変化による加工位置のずれを抑える
公式要約:熱を単純化する構造と熱変位制御を組み合わせる。
年度:熱安定化は既存技術。2026のAI訴求だけで補正全体をAIとしない。
人・未確認:校正・補正限界・条件変化時の人の関与は未確認。
Evidence:EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1,RPT-S02
B05-2 ヤマザキマザック / Ai Thermal Shield（製品資料による比較） / E1001
対象:加工後測定も使い熱変位補正を調整する
公式要約:温度・回転等を考慮。加工後測定の学習で熱変位補正を最適化。
年度:製品資料の比較例。同機能の2026展示搭載・年度差は未確認。
人・未確認:測定準備・更新採否・補正限界の設定者は未確認。
Evidence:RPT-S03,EOV-V004-2024-1,EOV-V004-2026-1,EAT-N08
B05-3 オークマ / 加工ナビM-i／M-gⅡ（製品資料による比較） / E3028
対象:びびり振動に応じ主軸回転数を調整する
公式要約:M-iは振動計測から主軸速度を自動変更。M-gⅡは速度候補を提示。
年度:既存製品技術の比較例。2024/2026の機能増分は未確認。
人・未確認:M-iは設定後に自動制御。M-gⅡは人が候補を選ぶ。
Evidence:RPT-S01,EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1
計測から加工へのフィードバック
B06-1 レニショー / Renishaw Central＋IPC / E7089
対象:測定した寸法を加工補正へ戻す
公式要約:Renishaw Central＋IPCで工具オフセットや機械変数を更新。
年度:Centralは2024掲載済み。2026も継続。
人・未確認:計測不確かさ、補正上限、異常値の抑止条件は未確認。
Evidence:EOV-V018-2024-1,EOV-V018-2026-1,EOV-W03
B06-2 Wintech Automation / HGM-DX：測定フィードバック研削 / W3051
対象:測定値を研削加工の補正へ戻す
公式要約:HGM-DXは測定値を研削機へ返し加工公差を自動補正。
年度:2024は製造・検査自動化。2026は測定→研削を具体記載。
人・未確認:補正上限と誤計測時の対応は未確認。
Evidence:EOV-V034-2024-1,EOV-V034-2026-1
B06-3 株式会社サイバーRC / GH5：工具の3D画像認識・AI補正ホーニング / E7074
対象:工具刃先の幅・角度を狙い値へ加工する
公式要約:GH5は機内3D画像で刃先を測り、幅・角度の目標へAI補正。
年度:2024のGM5等から、2026はGH5の測定・加工一体化を記載。
人・未確認:目標値は人が設定。過研磨・測定不能時の停止復帰は未確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4,EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29,EDP-02
外観検査・撮像と追加学習
B07-1 HACARUS / HACARUS Check ZERO / S1031
対象:製品表面の傷・欠け等を判定する
公式要約:ZEROは良品との差で異常を検出し、人の良否注釈で追加調整。
年度:追加学習は2025/7発表済み。2026だけの新機能としない。
人・未確認:人が画像・注釈を準備。更新モデル採用と出荷判定の権限は未確認。
Evidence:EOV-V021-2026-1,EOV-W06,EDP-14,EDP-15,ERF-05
B07-2 日東商事 / HACARUS Check：協働ロボット多面検査 / S1031
対象:ワークを多方向から撮り外観を検査する
公式要約:協働ロボットで多角度撮像し、AIで傷・欠けを判定。
年度:日東商事2024の放電加工機展示から、AI検査を追加記載。
人・未確認:姿勢教示・再撮像・不良排出の権限は未確認。
Evidence:EOV-V022-2024-1,EOV-V022-2026-1
B07-3 ブルーム-ノボテスト / FormControl X／DIGILOG / E7084
対象:機上のワーク形状と工具を測る
公式要約:機上3D測定と工具計測・欠け検知・補正を組み合わせる。
年度:2024のFormControl X等を継続し、2026はLC54等を追加。
人・未確認:校正・熱状態・機種適合の条件は未確認。
Evidence:EOV-V019-2024-1,EOV-V019-2026-1
工具摩耗の判定・交換判断
B08-1 モリマシナリー / ツールコラージュ / S3048
対象:刃先の欠け・摩耗を判定し記録する
公式要約:刃先の診断箇所を認知し、欠け・摩耗をAI判定・記録。
年度:AI摩耗判定は2024にも説明済み。2026は継続。
人・未確認:対象工具と撮像条件を準備。継続使用の最終決定者は未確認。
Evidence:EOV-V024-2024-1,EOV-V024-2026-1,EDP-12
B08-2 ハイデンハイン / VT122＋VTC 6.0 / E7043
対象:工具画像から摩耗状態を診断する
公式要約:VT122にVTC 6.0のAI摩耗診断・工具長機能を記載。
年度:2024はVT122検査。2026はAI摩耗診断を追加記載。
人・未確認:判定閾値と自動交換への接続は未確認。
Evidence:EOV-V023-2024-1,EOV-V023-2026-1
B08-3 三菱電機 / NC MachiningAID（2024）／2026 CNC省人化 / S2003
対象:加工異常・工具摩耗・作業ミスを検知する
公式要約:2024のMachiningAIDは加工異常・工具摩耗・作業ミスをAI検知。
年度:2026はAI省人化の総論。個別機能の進化は比較不能。
人・未確認:2026の継承機能と自動停止・交換権限は未確認。
Evidence:EAT-V043-2024-1,EAT-V043-2026-1
B08-4 モリマシナリー / ツールコラージュアナライザー / S3048
対象:切削工具をいつ交換するか
公式要約:摩耗幅のデータを蓄積・学習し、工具寿命と交換時期を提案する。
年度:2026は寿命予測と交換提案を具体掲載。ただし研究発表は2023にもあり、新方式の誕生とは扱わない。
人・未確認:人が工具・加工条件と提案の適用を確認する運用は要確認。
Evidence:EOV-V024-2024-1,EOV-V024-2026-1,EOV-W08
B08-5 興和オプトロニクス / RW耐環境ビジョンユニット / S3104
対象:加工機内の工具折損・摩耗を見つける
公式要約:水・油・ミスト環境で撮像し、AIで工具折損・摩耗や切粉の異常蓄積を検知するとの説明。
年度:2024同名原典なし。2026の耐環境撮像とAI検知は確認、登場時期は比較不能。
人・未確認:対象工具、判定の閾値、検知後の停止・交換の分担は未確認。
Evidence:EOV-V042-2026-1,EDP-33
B08-6 マーポス / ARTIS／BLU／VTS / E7087
対象:工具寸法と加工状態を測り・監視する
公式要約:カメラ・レーザーの工具測定と、工具・機械・加工プロセスの監視を展示。
年度:ARTIS・VTS等は2024にも掲載。2026の展示名だけでは機能の増分を断定できない。
人・未確認:交換・停止を決める基準と、各機能のAI使用は未確認。
Evidence:EOV-V020-2024-1,EOV-V020-2026-1
B08-7 Masterlink / 工作機械センシングの知能化による生産性向上： / E1050
対象:工具の異常を監視する（方式要確認）
公式要約:工具監視、適応加工、予知保全を出展項目として掲載。入力信号と判定方式は未記載。
年度:2024はセンシング・現場管理の総論。2026は工具監視等を列挙。性能差は不明。
人・未確認:監視結果から停止・交換へ移す手順、担当者は未確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-19ce238d137fe275,EEX-EXH-2024-a2fae1d1864676d1
設備・刃具の異常検知と保全
B09-1 ムラテックＣＣＳ株式会社 / プライマリドクタサービス：稼働中データのAI診断 / E3031
対象:設備の電流・振動から劣化を診断する
公式要約:稼働中の電流・振動等を新品状態と比較し劣化・異常を診断。
年度:プライマリドクタのAI診断は2024から継続。
人・未確認:計測後の点検・交換の最終決定者、誤警報時の扱いは未確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009,EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a,EDP-13
B09-2 アズビル（TACO共同出展） / U4DM01 NC旋盤予兆検知 / W4070
対象:NC旋盤の刃具破損を検知する
公式要約:U4DM01はNC旋盤の刃具破損検知と後付け適用を説明。
年度:2024参考U4Dから2026 Coming soon表記。性能差は不明。
人・未確認:2024は設定・学習開始操作あり。停止や交換権限は未確認。
Evidence:RPT-EXH-2026-2c48cf1373cedc75,RPT-EXH-2024-2caebd449015630d
B09-3 日本精工 / 振動診断AI・遠隔監視 / W2048
対象:振動から設備状態を診断する
公式要約:2024はAI振動診断と遠隔監視を紹介。
年度:2026の総論だけでは2024比の増分を判定できない。
人・未確認:2026の個別機能、保全判断への接続は資料不足。
Evidence:EOV-V032-2024-1,EOV-V032-2026-1
爪・治具・ハンドと位置の段取り
B10-1 松本機械工業株式会社 / Smart Terrace Adv／爪・CAPTO工具の交換 / W2070
対象:爪・工具等を交換して段取りを変える
公式要約:Smart Terrace Advは爪等の交換。寸法入力から動作を設定。
年度:CAPTO等の交換は2024初披露済み。2026はAdv構成等に注目。
人・未確認:人が寸法入力。初期プログラムはメーカーが組込み。
Evidence:EEX-EXH-2026-0daa587f8abf6076,EEX-EXH-2024-1dc10e3b594ed9d8,EDP-26,EDP-27,EDP-28
B10-2 イマオコーポレーション / ナットランナー治具 / W2001
対象:加工前にワークを治具へ固定する
公式要約:ナットランナーとメカ機構でワークを締結する治具。
年度:2024も具体治具あり。2026は種類追加を記載。
人・未確認:人が治具・フック等を設計選定。着座・締結異常の扱いは未確認。
Evidence:EOV-V025-2024-1,EOV-V025-2026-1,EDP-30,EDP-32
B10-3 中村留精密工業 / RoboSync：移設後の位置復旧 / E2027
対象:移設したロボットの位置を復旧する
公式要約:RoboSyncは移設後にマーカーを読み相対位置を補正。
年度:2026は位置復旧を具体説明。同一機能の2024版は未確認。
人・未確認:人の移設・復旧操作を含む。未知トラブルの自律復帰とは別。
Evidence:EOV-V029-2024-1,EOV-V029-2026-1,EOV-W04
B10-4 共立精機株式会社 / 全自動計測システム HP-6040V-FA / W2025
対象:工具を測定・調整し、交換する段取り
公式要約:工具の交換、突き出し量調整、刃先測定を連続自動化し、インサート交換装置も展示。
年度:HP-6040V-FAによる工具段取り自動化は2024にも記載。2026は交換工程等を具体説明。
人・未確認:工具・チップの補給や品種設定、不良時の復旧は要確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-1c8938d47b63e4bb,EEX-EXH-2024-3a9bfb48fcb6542c
ワーク・パレット・切粉の搬送
B11-1 DMG森精機 / MATRIS WPH 210 / E8005
対象:ワークとパレットを加工機へ供給する
公式要約:MATRIS WPH 210がワークとパレット両方を供給。
年度:2024のPH Cell等に対しWPH 210を日本初公開と記載。
人・未確認:把持・治具・品種切替の事前準備と異常対応は未確認。
Evidence:EOV-V001-2024-1,EOV-V001-2026-1
B11-2 オークマ / ARMROID／OMR20 / E3028
対象:加工機へのワーク搬入出を自動化する
公式要約:ARMROID機内ロボット、OMR20等で工作機械の自動化を構成。
年度:ARMROID・OMR20は2024にも掲載。2026も継続。
人・未確認:手動との切替と品種変更の介入範囲は未確認。
Evidence:EOV-V003-2024-1,EOV-V003-2026-1
B11-3 株式会社白山機工 / AMRによる切り屑自動回収 / E2007
対象:加工機から出る切粉容器を回収する
公式要約:AMRで切粉容器を回収。実演と模型を併記。
年度:2024のろ過・集中処理から、2026はAMR回収を追加記載。
人・未確認:満杯・こぼれ・ドッキング失敗・容器交換の対応は未確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-d8a50e23a9101b11,EEX-EXH-2024-89cb7807f64be75b,EDP-29
認識を伴うピック・付帯加工・除去
B12-1 TAKISAWA / TR-20W：主軸の切粉除去 / E3013
対象:主軸に絡まった切粉を取り除く
公式要約:TAKISAWAは切粉の絡まりを判断し主軸の切粉を除去する参考出品。
年度:2024 TR-20Wは搬入出。2026は切粉除去を追加記載。
人・未確認:許可動作、除去失敗の検出・再試行・人への引継ぎは未確認。
Evidence:EOV-V030-2024-1,EOV-V030-2026-1,EAT-N01,EAT-N02,ERF-13
B12-2 カネテック株式会社 / マグネットピンセット：AI・2Dカメラ・協働ロボット / W2013
対象:ばら積みの小径ねじ・小部品を拾う
公式要約:カメラ・協働ロボット・磁気ピンセットで小径ねじ等をピック。
年度:同種構成は2024あり。2026はAIを明記、性能増分は不明。
人・未確認:複数個吸着・空振り等の処理、AI担当の詳細は未公開。
Evidence:EEX-EXH-2026-30b70a74241de123,EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e,EDP-01
B12-3 東京エレクトロンデバイス株式会社 / 3D形状認識・教示不要の面取り／皿もみ / E7073
対象:不定形ワークの面取り・皿もみを行う
公式要約:3Dスキャンから不定形ワークを認識し面取り等の軌道を生成。
年度:2024同名比較不能。2026の具体タスクは確認。
人・未確認:加工条件設定、干渉確認、誤認識時の停止・品質承認は未公開。
Evidence:EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316,EEX-WTED
B12-4 株式会社ジーベックテクノロジー / XEBEC CPS オートホルダー / WA006
対象:バリ取り中のブラシ摩耗を補う
公式要約:ブラシ摩耗に応じて突出し量を自動調整するホルダーを、ロボットのギヤバリ取りに組み合わせる。
年度:2024はバリ取り自動化工具を紹介。2026は摩耗に伴う人の調整を減らす構成を具体記載。
人・未確認:加工条件・ブラシ選定と、不良時の調整は要確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-ba283a239e52d644,EEX-EXH-2024-1632c66ef4d28e78
現場エージェント・遠隔介入
B13-1 ベッコフオートメーション / TwinCAT CoAgent for Operations / E2028
対象:機械のアラーム原因と対処方法を調べる
公式要約:Operationsは機械データと文書から原因仮説・対処案を作る。
年度:2024比較不能。製品発表・投入時期要問合せ。
人・未確認:専門家が制御権保持。毎回承認・書込権限・失敗復帰は未公開。
Evidence:EOV-V005-2026-1,EAT-N04,EAT-N05,EDP-03,ERF-02
B13-2 ソフィックス / SOFIXCAN Fleeter＋AI Forecast：ミニ工場 / E1067
対象:設備・搬送を連携し予測を活用する
公式要約:AI Forecastの予測とFleeterの機器連携をミニ工場で紹介。
年度:Fleeterミニ工場は2025にも予告済み。2026初とはしない。
人・未確認:予測から指令への権限、通信・搬送失敗時の復帰は未公開。
Evidence:EOV-V015-2024-1,EOV-V015-2026-1,EDP-21,EDP-22,EDP-23
B13-3 パナソニックプロダクションエンジニアリング / X-Area Remote / W3086
対象:停止した搬送車を人が遠隔で復帰させる
公式要約:X-Area Remote実証では停止車両を人が遠隔操作して回避。
年度:2026/7実証で人の担当を具体確認。2024個別比較不能。
人・未確認:運行担当者が介入。実証はセーフティドライバー搭乗。
Evidence:EOV-V016-2026-1,EOV-W05,EOV-W09,EDP-24
工場データ・計画・資源の連携
B14-1 WinTool AG / WinTool：工具情報と現物・工程資源の連携 / E1049
対象:工具情報・所在・在庫を工程と結ぶ
公式要約:WinToolは工具情報と工程資源を連携。在庫ルールで購買要求。
年度:工具・CAM・在庫連携は2024から継続。2026は資源の一貫性を強調。
人・未確認:管理者承認後ERPへ送信。AIによる自律発注とは記載なし。
Evidence:EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7,EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011,EDP-18,EDP-19
B14-2 Smart Craft / Smart Craft MES / S3002
対象:作業記録・指示・製造履歴を管理する
公式要約:Smart Craft MESは記録・指示・履歴を一元管理しAPI連携。
年度:2024個別比較不能。
人・未確認:AI分析の内容や判断権限、入力作業の残りは未確認。
Evidence:EOV-V013-2026-1
B14-3 ものレボ / MonoRevo：工程計画・スケジューリング / W3042
対象:工程の順番と生産予定を組む
公式要約:MonoRevoは工程設計・計画・進捗をまとめ自動計画を支援。
年度:2024個別比較不能。2026は自動スケジューリングを記載。
人・未確認:計画制約・再計画確定者・例外対応は未確認。
Evidence:EOV-V014-2026-1
AIモデル作成・機器接続の基盤
B15-1 ベッコフオートメーション / TwinCAT Machine Learning Creator / E2028
対象:現場データから判定モデルを作る
公式要約:ML Creatorは学習・モデル選択を自動化し、解析とONNX出力を支援。
年度:データ分割・ONNX統合は2024公式資料にも記載。
人・未確認:人がデータ・注釈・目的を準備。実機採用基準は要確認。
Evidence:EOV-V005-2026-1,EOV-W01,EDP-04
B15-2 たけびし / OPC UA情報モデルとエージェント連携 / S3015
対象:設備データをAIが扱える形で渡す
公式要約:OPC UA情報モデルで機器情報をエージェントへ連携する構想。
年度:2024は多ベンダー接続。2026はAI連携シナリオを追加。
人・未確認:公開するデータ・メソッド、書込権限、承認と復帰は未確認。
Evidence:EOV-V011-2024-1,EOV-V011-2026-1,EDP-06
B15-3 シーイーシー / Facteye／Resolana / E2006
対象:既設設備の情報を集め品質と結ぶ
公式要約:既設設備のデータ収集・可視化を品質やAI利用へ接続。
年度:収集・対話AIは2024にも説明。2026は連携課題を具体化。
人・未確認:自動制御や工場全体最適化の実装は未確認。
Evidence:EOV-V012-2024-1,EOV-V012-2026-1
デジタルツイン・物理学習用データ
B16-1 ファナック / FANUC Smart Digital Twin / S2001
対象:加工前に機械の動きを確かめる
公式要約:Smart Digital Twinで加工前の挙動確認を支援。
年度:同名ツインは2024から継続。
人・未確認:モデルと実機の一致や、検証対象外事象の扱いは未確認。
Evidence:EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1
B16-2 シーメンス株式会社 / Digital Thread：工作機械ツイン・工程内品質保証 / E3006
対象:加工の仮想検証・計測連携を確認する
公式要約:Tokn工作機械ツイン、Equator品質保証、ヒューマノイドを別展示。
年度:Toknの仮想訓練は2024完了の公式事例あり。
人・未確認:海外HMND実証とJIMTOFの機体・タスクの同一性は未確認。
Evidence:EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc,EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8,EDP-16,EDP-17
B16-3 NdotLight Co., Ltd. / TRINIX：CADから物理シミュレーション用データ生成 / S4004
対象:物理シミュレーション用の3Dデータを作る
公式要約:TRINIXはCADから形状・物理属性等を生成し検証・自己修正を説明。
年度:2024同名比較不能。DexBenchは共同開発告知で完成済み標準とはしない。
人・未確認:実測値と推定値の区別、人の承認、収束しない時の対応は未公開。
Evidence:EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2,EEX-WNDOT,ERF-06,ERF-07,ERF-08,ERF-09
展示段階と自律化の境界
B17-1 ファナック / 生成AIによるロボット駆動 / S2001
対象:指示からロボットを動かす（具体作業未公表）
公式要約:ファナックは生成AIによるロボット駆動事例を展示予定。
年度:2024はAIバラ積み等。2026は生成AI駆動を追加記載。
人・未確認:機体・対象タスク・教示・停止・承認の具体範囲は未確認。
Evidence:EOV-V002-2024-1,EOV-V002-2026-1
B17-2 東京貿易テクノシステム / RBY Series 双腕移動ヒューマノイド / E7038
対象:双腕人型ロボットを遠隔操作・教示する
公式要約:RBY双腕移動ヒューマノイドはテレオペと作業教示の参考出展。
年度:2024の個別差は未照合。
人・未確認:人が遠隔操作・教示。自律作業の範囲は未確認。
Evidence:RPT-EXH-2026-d7b599b5d3045611,RPT-EXH-2024-5cbad6b0326d2bee
B17-3 神崎高級工機 / FD100 ギヤチェッカー / E1071
対象:歯車の加工前状態を測り段取りを助ける
公式要約:FD100に歯合わせ・前加工計測。計測による条件最適化は開発中。
年度:2024の構造改善等に対し段取りを具体化。開発中を実用済みとしない。
人・未確認:最適化方式と人の承認、自動反映範囲は未公表。
Evidence:RPT-EXH-2026-91aa8dd094a4a7b2,RPT-EXH-2024-50a402f6bcce2ab8
原典
EEX-EXH-2026-3b6a1de81c17dfee JIMTOF2026公式出展説明：株式会社Fact Base (S3017)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=hZaNogHdQM4
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-11 ズメーン導入事例：ダイニチ
https://lp.zume-n.com/case-1/sagadainichi
該当箇所:AI・OCR文字読取／人の目で確認・補正／関連資料・改訂履歴
確認:2026-10-16
種類:企業公式サイトに掲載された顧客発言
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V041-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：匠技研工業株式会社 (S3011)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=i_4zCxJP258
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-05 匠フォースAIエージェント発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000057137.html
該当箇所:見積金額算出／人の修正による再学習／引合受領から見積書作成
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V014-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ものレボ株式会社 (W3042)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sccKfxE4bYo
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-V007-2026-2 JIMTOF2026公式カタログ：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 (E2013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6l20Qo0pjl4
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-W02 ESPRIT EDGE Release Highlights
https://hexagon.com/products/esprit-edge/release-highlights
該当箇所:2025.2 PROPLANAI、2026.1 ProPlanAI for Turning, Mill-Turn & Swiss
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:メーカーの提供状況。対象機種や契約、顧客実績は未確認
EOV-V008-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E5028)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=G-8gydwhMvE
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V008-2024-2 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (AM111)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ZBxZW2vyjUw
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V008-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E2002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=VrAjMTKmxdw
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-09 Mastercam向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
該当箇所:仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・顧客データ学習の否定
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-10 Mastercam向けCAM Assist提供開始
https://www.cloudnc.com/news-room/cam-assist-the-first-ai-plug-in-for-cam-is-now-available-for-mastercam
該当箇所:July 25, 2024／3軸・3+2軸向け。北米販売開始の説明
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
ERF-03 Mastercam CAM Assist：確認・調整と学習方針
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
該当箇所:仕組みStep 2–4／FAQ：顧客データで学習しない、加工性評価、編集可能CAM
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e JIMTOF2026公式出展説明：タクテックス株式会社 (S1016)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=2TVzwvOqLxI
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db JIMTOF2024公式出展説明：タクテックス株式会社 (E5030)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=p_i9WuUhNRg
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-07 SolidCAM向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/solidcam
該当箇所:仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・通信・戦略生成
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-08 CloudNC CAM Assist公式ヘルプ
https://help.solidcam.com/topics/solutions/cloudnc-cam-assist.htm
該当箇所:形状・工具・材種・段取りの入力／プログラマーの修正・検証・NC出力
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
ERF-04 CAM Assistの生成後の編集・検証
https://help.solidcam.com/topics/solutions/cloudnc-cam-assist.htm
該当箇所:L11–19／プログラマーがreview・refine、既存のsimulation・verification・NC生成
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
EOV-V009-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社CGTech (E5042)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=AxDUk3YbQDI
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V009-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社CGTech (S3014)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=41U8xW4UkcM
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
RPT-S04 Vericut Force FAQ
https://archive.vericut.com/force-faq/
該当箇所:Force physics-based optimization
確認:2026-10-18
種類:公式記載（メーカー主張）。実測・独立評価ではない
展示:技術説明。JIMTOF2026の同機能・版の実演は未確認
RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1 Third Wave Systems Japan合同会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=L43LSAjxuyc
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
RPT-S05 Production Module v8.2 release
https://thirdwavesys.com/latest-news/production-module-v8-2-release/
該当箇所:工具たわみ・entry/exit feedrate constraints
確認:2026-10-18
種類:公式記載（メーカー主張）。実測・独立評価ではない
展示:技術説明。JIMTOF2026の同機能・版の実演は未確認
RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96 西部商工株式会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=OC6R-wdDduM
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13 西部商工株式会社 JIMTOF2024
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=YRTw8XJWi9g
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EAT-N03 CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
該当箇所:Features／Product status
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:製品発表・市場投入時期要問い合わせ
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
該当箇所:CoAgents for development and machine operation
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:製品群の方式説明。日本展示版の範囲は別確認
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
該当箇所:TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
ERF-01 From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
該当箇所:2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
EOV-V006-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：EPLAN株式会社 (E2033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=50efK4rQsHs
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V006-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：EPLAN株式会社 (S1067)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=FHsQAvmFusY
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EAT-N06 Eplan Copilot
https://www.eplan.com/us-en/about-us/innovations/eplan-copilot/
該当箇所:Based on a described task／Looking ahead／conceptual phase
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:現行支援と将来構想を分離
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
RPT-S02 オークマ サーモフレンドリーコンセプト
https://www.okuma.co.jp/thermo-aniv/
該当箇所:サーモフレンドリーコンセプトの説明・沿革
確認:2026-10-18
種類:公式記載（メーカー主張）。実測・独立評価ではない
展示:技術説明。JIMTOF2026の同機能・版の実演は未確認
RPT-S03 Mazak Accuracy / Ai Thermal Shield
https://www.mazak.com/uk-en/technology/accuracy/
該当箇所:Ai Thermal Shield／Smooth Thermal Shield
確認:2026-10-18
種類:公式記載（メーカー主張）。実測・独立評価ではない
展示:技術説明。JIMTOF2026の同機能・版の実演は未確認
EOV-V004-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E5001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V004-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E1001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EAT-N08 JIMTOF2026 Machines & Automation Systems
https://www.mazak.com/jp-en/news-media/upcoming-events/jimtof2026/
該当箇所:Machines & Automation Systems／Automation Systems
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:2026展示予定。AI機能の方式説明はない
RPT-S01 オークマ 加工ナビ
https://www.okuma.co.jp/solution_technology/process/
該当箇所:加工ナビ M-i／M-gⅡ
確認:2026-10-18
種類:公式記載（メーカー主張）。実測・独立評価ではない
展示:技術説明。JIMTOF2026の同機能・版の実演は未確認
EOV-V018-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V018-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-W03 Renishaw Central データプラットフォーム
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
該当箇所:メカニズム、現場でのクローズドループ、導入効果
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:2024にも展示掲載済み。既存方式の実装例であり2026新規とはしない
EOV-V034-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：Wintech Automation Co., Ltd. (E7025)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=-09Q4AWJx1E
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V034-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：Wintech Automation Co., Ltd (W3051)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=lMk3zNvQJbg
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4 JIMTOF2026公式出展説明：株式会社サイバーRC (E7074)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29 JIMTOF2024公式出展説明：株式会社サイバーRC (W3046)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=wk2AEX5rHpw
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-02 GH5総合カタログ
https://cyber-rc.com/wp-content/uploads/2025/10/%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0420-x-297-mm%E6%A8%AA%E4%B8%A6%E3%81%B3-.pdf
該当箇所:GRISTAR HONING 5 AXIS／幅・角度設定、Robot Eye、自動調整
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V021-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社ＨＡＣＡＲＵＳ (S1031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oatArsOZ-Wc
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-W06 AI外観検査ソリューション HACARUS Check
https://hacarus.com/ja/technology/hacarus-check-series/
該当箇所:2026.04.06本文
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:メーカー製品説明。独立評価の精度ではない
EDP-14 Check ZERO正式販売開始
https://hacarus.com/ja/press-release/20250707-news/
該当箇所:2025/7/9販売／良品学習とアノテーション追加学習／判定UI
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-15 Checkシリーズ公式製品説明
https://check.hacarus.com/ja/
該当箇所:Check ZERO／デュアルチューニング／機器構成
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
ERF-05 Check ZERO公式ソフトウェア説明
https://check.hacarus.com/ja/aisoftware/
該当箇所:特徴／異常箇所表示・良否アノテーション追加学習
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
EOV-V022-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：日東商事株式会社 (E5040)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=S23RMUbJOQs
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V022-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：日東商事株式会社 (S1031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=GozGZRxlviw
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-V019-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ブルーム-ノボテスト株式会社 (E7132)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=Zz8BlB0Ylio
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V019-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ブルーム-ノボテスト株式会社 (E7084)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=_njqMb9vBpc
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-V024-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3017)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=yEoPl5sH6Sg
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V024-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3048)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=ZvT3Lci-hnM
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-12 TOOL SOMMELIER／TOOL COLLAGE
https://mori-machinery.com/en/product/tool-sommelier?post_id=1066
該当箇所:刃先撮像・欠け摩耗自動検出／FAQの工具・径制約
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V023-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7123)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=GFSwCXSxe9o
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V023-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7043)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=iohDR5yR9VA
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EAT-V043-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
該当箇所:出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・事後実演確認ではない
EAT-V043-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=AjLnzm01WWU
該当箇所:出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-W08 工具の欠け・摩耗・寿命を推定するAI研究発表
https://mori-machinery.com/wp-content/uploads/2023/06/%E7%86%9F%E7%B7%B4%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%A8%93%E7%9F%A5%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%AB%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7%E3%81%AE%E6%AC%A0%E3%81%91%E3%83%BB%E6%91%A9%E8%80%97%E3%83%BB%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%82%92%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8BAI%E3%82%92%E9%96%8B%E7%99%BA.pdf
該当箇所:2023年6月2日、成果と今後の展望
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:公式検索の該当箇所で確認。研究段階の数値を商用性能に転用していない
EOV-V042-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：興和オプトロニクス株式会社 (S3104)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=v6nw4APC-vQ
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-33 RW回転機構付きビジョンユニット
https://optical.kowa-opt.co.jp/camera-rw/
該当箇所:ビジョンプロセッサ併用の不良ヒートマップ・切粉巻付きアラート・工具欠損検出
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V020-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：マーポス株式会社 (E7107)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K8FKaawJkn0
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V020-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：マーポス株式会社 (E7087)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=tThKOA-gm8s
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2026-19ce238d137fe275 JIMTOF2026公式出展説明：Masterlink (E1050)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=kygm0UxJL-M
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-a2fae1d1864676d1 JIMTOF2024公式出展説明：Masterlink (E7052)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=58-lhh4o9Oo
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009 JIMTOF2026公式出展説明：ムラテックＣＣＳ株式会社 (E3031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Z_SbvK_hxBY
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a JIMTOF2024公式出展説明：ムラテックCCS株式会社 (E6019)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=2N7pXq5Aehs
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-13 AIを用いた故障診断
https://www.muratec.jp/company/ti/rd/detail.php?id=7540
該当箇所:電流・振動を新品データと比較／補正入力回数・軸負荷による劣化判定
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
RPT-EXH-2026-2c48cf1373cedc75 アズビルTACO株式会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=x6DdroBnfSA
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
RPT-EXH-2024-2caebd449015630d アズビル株式会社 JIMTOF2024
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=7JiCTnsEx48
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
EOV-V032-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：日本精工株式会社 (W2026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=5maDHvHPff8
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V032-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：日本精工株式会社 (W2048)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=hzAGGAi5wL4
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2026-0daa587f8abf6076 JIMTOF2026公式出展説明：松本機械工業株式会社 (W2070)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=bhpEIIjKNb4
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-1dc10e3b594ed9d8 JIMTOF2024公式出展説明：松本機械工業株式会社 (W2055)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=1cGhqW04Qes
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-26 Smart Terrace Adv
https://mmkchuck.com/product/7218/
該当箇所:7つの革新／寸法パラメータ入力・出荷時組込プログラム／レトロフィット
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-27 JIMTOF2024出展報告
https://mmkchuck.com/news/2024/5903/
該当箇所:爪・ケレ・計測／展示会初披露のCAPTO・MAC
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-28 Smart Terrace関連資料公開
https://mmkchuck.com/news/2026/7380/
該当箇所:Advハード単体・ストッカー単体販売への対応
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V025-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社イマオコーポレーション (W2002)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=MTYTZ2Km3zM
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V025-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社イマオコーポレーション (W2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=shuDpJLDn-A
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-30 ナットランナー治具
https://www.imao.co.jp/products/nutrunnerclamp.html
該当箇所:ロボットのナットランナーでクランプ／配管配線不要／手動も可能
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-32 JIMTOF2024出展パンフレット
https://www.imao.co.jp/event-20241105-1110-jimtof/jimtof.pdf
該当箇所:ナットランナー治具各型式／人でもロボットでも操作可能
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V029-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E5033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=RYK326OoMn4
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V029-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E2027)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=C7A_2ZTDXNw
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-W04 RoboSync
https://www.nakamura-tome.co.jp/products/automation/robosync/
該当箇所:製品の特長 > 簡単復旧、簡単操作
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:自律的な未知例外復帰の証明ではない
EEX-EXH-2026-1c8938d47b63e4bb JIMTOF2026公式出展説明：共立精機株式会社 (W2025)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=9k7ro8sL0VA
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-3a9bfb48fcb6542c JIMTOF2024公式出展説明：共立精機株式会社 (W2037)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=xT1gIvXxCpQ
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EOV-V001-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V001-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2026-d8a50e23a9101b11 JIMTOF2026公式出展説明：株式会社白山機工 (E2007)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=FNFR7REQOl4
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-89cb7807f64be75b JIMTOF2024公式出展説明：株式会社白山機工 (E4038)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=krDglZoYKFc
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-29 JIMTOF2026出展告知
https://www.hakusankiko.co.jp/news/event/8837/
該当箇所:AMR切り屑回収システムを実演・模型で紹介
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V030-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V030-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EAT-N01 JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
該当箇所:TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:2026展示予定・参考出品
EAT-N02 MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
該当箇所:2024年11月1日／MGC300の出展説明
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:2024当時の予定説明
ERF-13 JIMTOF2026：TR-20W参考出品
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
該当箇所:TAKISAWA／TR-20W、主軸の切粉認識・判断・除去、参考出品
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
EEX-EXH-2026-30b70a74241de123 JIMTOF2026公式出展説明：カネテック株式会社 (W2013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e JIMTOF2024公式出展説明：カネテック株式会社 (W2030)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ot0Fx36wI0g
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-01 MagnetPinset
https://kanetec.co.jp/lp/MagnetPinset%40LP.html
該当箇所:小径ネジの課題／JIMTOF2024出展／ネジ整列器
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316 JIMTOF2026公式出展説明：東京エレクトロンデバイス株式会社 (E7073)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=c4cChQniAm8
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-WTED 企業公式の展示告知
https://www.inrevium.com/news-event/event/p7331/
該当箇所:展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:2026展示予定
EEX-EXH-2026-ba283a239e52d644 JIMTOF2026公式出展説明：株式会社ジーベックテクノロジー (WA006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=jbu03Ik4s00
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-1632c66ef4d28e78 JIMTOF2024公式出展説明：株式会社ジーベックテクノロジー (WA007)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=mnvwVRInyM8
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EAT-N04 CoAgent for Operations TF1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
該当箇所:Properties／Product status
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:製品発表・市場投入時期要問い合わせ
ERF-02 TF1700 CoAgent for Operations
https://www.beckhoff.com/en-en/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
該当箇所:Properties／direct system access；Product status／market release on request
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
EOV-V015-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社ソフィックス (E4046)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=WNiUW-E-atY
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V015-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社ソフィックス (E1067)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=rYRhOM0muPQ
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-21 SOFIXCAN AI Forecast
https://www.sofix.co.jp/products/sofixcan_ai_forecast/
該当箇所:時系列データ予測／形状領域予測／顧客別予測システム開発
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-22 SOFIXCAN Fleeter
https://www.sofix.co.jp/products/sofixcan_fleeter/
該当箇所:上位システム命令をトリガーに各機器を制御／通信モジュール追加
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-23 JIMTOF2026告知とミニ工場の過去告知
https://www.sofix.co.jp/
該当箇所:2026/9/29告知／2025/11/4国際ロボット展でもミニ工場を予告
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V016-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社 (W3086)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=5mrMofo3nN8
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-W05 X-Area
https://www.panasonic.com/jp/company/ppe/products/x-area.html
該当箇所:サービス概要、システム構成
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:人の介入を含む運用方式。無人運用・同時台数の保証ではない
EOV-W09 工場敷地内でのX-Area Remote実証
https://tech.panasonic.com/jp/td/news/20221124.html
該当箇所:2022/11/24 NEWS & TOPICS
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:2024出展比較はできないが、2026に初めて遠隔管制が生まれたという解釈を否定する根拠
EDP-24 屋外自動搬送とX-Area Remoteの実証
https://news.panasonic.com/jp/press/jn260713-1
該当箇所:障害物停止時に自動運転から人の遠隔操作へ切替／担当者とセーフティドライバー
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7 JIMTOF2026公式出展説明：WinTool AG (E1049)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sSFZV23clJo
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011 JIMTOF2024公式出展説明：WinTool AG (E5003)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=-n22F1d_CDc
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-18 ERP Integration
https://www.wintool.com/en/tool-management-software/cnc-inventory-manager/erp-integration
該当箇所:最低在庫で購買要求を生成し、管理者承認後にERPへ自動送信
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-19 CNC Process Manager
https://www.wintool.com/software/cnc-prozessverwaltung
該当箇所:工具積卸リスト・在庫確認・プリセッター指示・NCと測定値の転送
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V013-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社Smart Craft (S3002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=WqjRB6DEqN0
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-W01 TwinCAT 3 Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/en-za/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te3850.html
該当箇所:製品説明冒頭、Product status
確認:2026-10-16
種類:企業公式資料・メーカー主張
展示:既存製品の方式確認。2026展示はEOV-V005-2026-1で別確認
EDP-04 PC Control 02/2024：Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/media/downloads/information-media/pc-control/pcc_0224_e.pdf
該当箇所:TE3850／訓練・テストデータ分割、モデル解析、ONNX出力
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V011-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社たけびし (E7053)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=SiZMI-OH8_k
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V011-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社たけびし (S3015)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Qh27DAtEkbw
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EDP-06 OPC UA情報モデルとAIエージェント
https://opcconnect.opcfoundation.org/2026/06/toward-realizing-ai-utilization-in-manufacturing-exploring-the-potential-of-integrating-the-opc-ua-information-model-with-ai-agents/
該当箇所:A New Approach to Connecting AI Agents／MCP Adapterはplanning to provide
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EOV-V012-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社シーイーシー (E5022)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=WS9ql5D41fQ
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V012-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社シーイーシー (E2006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=tW-C9oF94EQ
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EOV-V002-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2024当時の出展説明・実演実施の事後確認ではない
EOV-V002-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
該当箇所:main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述（メーカー主張）
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc JIMTOF2026公式出展説明：シーメンス株式会社 (E3006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8 JIMTOF2024公式出展説明：シーメンス株式会社 (E5008)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=nYvFR1vpbuE
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2024当時の説明・実演事後確認ではない
EDP-16 HELLER Toknとデジタルツインの訓練事例
https://references.siemens.com/en/reference/heller-tokn-digital-twin?id=41137
該当箇所:Completion: 2024／仮想SINUMERIK ONEと3D機械モデルによる訓練
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EDP-17 Humanoidとの工場内物流の運用試験
https://press.siemens.com/jp/ja/pressrelease/pr-20260416
該当箇所:HMND 01 Alphaのトート把持・搬送・配置／Jetson Thor・Isaac Sim/Lab
確認:2026-10-16
種類:企業／開発元公式説明・メーカー主張
展示:製品・技術説明／他展示会・実証を含む。JIMTOF2026の展示確定とは別
EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2 JIMTOF2026公式出展説明：NdotLight Co., Ltd. (S4004)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6Ds1v9hxvrY
該当箇所:出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認:2026-10-16
種類:公式掲載の出展者記述・メーカー主張
展示:2026展示予定・現地未確認
EEX-WNDOT TRINIX：Physical AI向け3Dデータの企業公式説明
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-proposes-a-new-3d-data-standard-for-the-physical-ai-era-with-trinix
該当箇所:展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
確認:2026-10-16
種類:企業公式説明・メーカー主張
展示:製品の方式説明。JIMTOFの実演範囲とは区別
ERF-06 TRINIX：物理属性生成と自己修正
https://ndotlight.com/
該当箇所:Physics Injection／Self-corrective Closed Loop／FAQ
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
ERF-07 SimReady FAQ：静的検証と実行時検証
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-faq.html
該当箇所:What Is the Difference…Foundation；How Do I Validate My Composed Scene…（L526–538）
確認:2026-10-18
種類:周辺基盤の公式仕様・個別出展製品の搭載確認とは別
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
ERF-08 SimReady Physics Best Practices
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-asset-creation/physics-best-practices.html
該当箇所:Typical USDPhysics Components／Collider、Mass、materialの摩擦・密度・反発
確認:2026-10-18
種類:周辺基盤の公式仕様・個別出展製品の搭載確認とは別
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
ERF-09 DexBench共同開発の告知
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-to-co-develop-dexbench-a-global-standard-for-humanoid-evaluation-with-nvidia-and-rlwrld
該当箇所:2026/8/7／SimReady環境・操作評価・sim-to-real gap低減の共同開発
確認:2026-10-18
種類:企業／開発元／展示会の公式説明
展示:展示予定・製品説明・共同開発告知・周辺仕様を区別。現地実演の確認ではない。
RPT-EXH-2026-d7b599b5d3045611 東京貿易テクノシステム株式会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q65eJorv2LU
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
RPT-EXH-2024-5cbad6b0326d2bee 東京貿易テクノシステム株式会社 JIMTOF2024
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=RD73EqDannI
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
RPT-EXH-2026-91aa8dd094a4a7b2 株式会社神崎高級工機製作所 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=bpuT_4Xpv_c
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認
RPT-EXH-2024-50a402f6bcce2ab8 株式会社神崎高級工機製作所 JIMTOF2024
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=C7Uh8Jc1Y2s
該当箇所:main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
確認:2026-10-16
種類:公式カタログ掲載・出展者記述。2026は展示予定で現地実演未確認。
展示:2026は展示予定／現地未確認