## Slide 1
JIMTOF2026 技術動向の要点
顧客課題は「技能依存」「品質変動」「多品種対応」「工程間の分断」。AI・自動化の適用を担当タスクで整理する。
技術領域 | 顧客ニーズ | 技術の方向 | 企業・製品例
工程設計のAI化 | 技能依存低減・準備時間短縮 | 特徴認識、過去工程の再利用、CAM工程案の生成 | ProPlanAI、CAMAssist。マザックは工程設計AIを共同開発。
加工制御の高度化 | 品質安定・工具寿命延長・加工時間短縮 | 物理モデルによる事前最適化と、実測による補正・適応制御 | Vericut Force、ACM、Ai Thermal Shield、Renishaw IPC。
ロボット作業の適応化 | 多品種対応・教示削減・停止時間短縮 | 状態認識から動作・軌道を変更する作業自動化 | TR-20Wは切粉除去の参考出品。ファナックは生成AI駆動事例を予告。
工程間のデータ統合 | 計画・実績・品質の連携 | デジタルスレッド、MES、再計画、AI学習基盤 | シーメンスの設計・加工・品質連携。DMG・マザックの開発構想。
全体最適化を目指す開発と、製品化・展示予定の個別機能を対応付けて調査する。
資料横断の分析。共同開発計画、既存製品、2026展示予定を含む。実演性能は現地未確認。
01 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
資料横断の分析。共同開発計画、既存製品、2026展示予定を含む。実演性能は現地未確認。
Q02 DMG森精機の公式発表
DMG森精機 GENIAC事業に採択：生産設備データエコシステムと製造フィジカルAI基盤 2026-07-06
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 多目的AI開発基盤の説明
原文抜粋 市場投入後の設備から継続的にデータを収集・学習・還元する仕組み
文脈の要約 異常検知から品質予測・条件最適化、生産セルへ広げる計画の中の表現。
留保 構築を目指す仕組み。既に全用途で循環が成立したという実績ではない。
Q05 MONOistの記者説明。マザック共同開発を取材
MONOist 加工の工程設計をAIエージェントで自動化 2026-10-19
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2610/19/news039_2.html
掲載位置 後編 MAZATROLとGコードを比較する段落
原文抜粋 「何をどのように加工したいのか」という作業者の意図や目的
文脈の要約 対話プログラムの加工意図と判断結果を学習する方式を説明する。
留保 記者の説明からの抜粋で、発言者の直接発言ではない。
Q06 日立・ファナックの共同発表をファナックが掲載
ファナック・日立 フィジカルAI実装の共同事業化に向けた戦略的パートナーシップ 2026-09-30
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260930.html
掲載位置 提携の説明・カスタマーゼロの段落
原文抜粋 現場固有のルールを継続的に学習します。
文脈の要約 日立の工場で共同実証し、現場課題へ柔軟に対応する実用化計画の一節。
留保 将来の共同実証・実用化を説明する。全機能の達成実績とはしない。
Q11 Siemensの公式ブログ
Siemens From agile to autonomous: adaptive production 2026-07-08
https://blogs.sw.siemens.com/nx-manufacturing/from-agile-to-autonomous-building-adaptive-production-with-digital-twins-and-industrial-ai/
掲載位置 Three principlesの1項目目
原文抜粋 AI must operate on the current state of the factory.
文脈の要約 過去のスナップショットだけでなく現在の状態を使う方針。
留保 製造AIに求める原則。特定の更新周期や全システムでの実現実績ではない。
Q14 Hexagon公式ブログの執筆者による説明
Hexagon／製品技術担当者 The next step in CAM isn’t new. It’s already here. 2026-04-29
https://blog.manufacturing.hexagon.com/advanced-manufacturing/cam-software/the-next-step-in-cam-isnt-new-its-already-here/
掲載位置 熟練者の経験が個人に残る問題を説明する段落
原文抜粋 The software helps execute decisions, but it doesn’t retain the reasoning behind them.
文脈の要約 CAMの機能だけでなく、過去の考え方を次のプログラミングで使う課題を述べる。
留保 CAM一般への問題提起。全てのソフトに履歴保存がないという仕様確認ではない。
FC018 Hexagon ESPRIT EDGE ProPlanAI ブース E2013
製品機能／展示予定
部品特徴・PMI・過去ジョブを用いて加工工程案を生成。2026.1では旋削・複合・スイス型の商用範囲を説明。
現地確認 対象形状と加工法、工程案の修正箇所、採用までの確認工数。
EOV-V007-2026-2 JIMTOF2026公式カタログ：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 (E2013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6l20Qo0pjl4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W02 ESPRIT EDGE Release Highlights
https://hexagon.com/products/esprit-edge/release-highlights
掲載位置 2025.2 PROPLANAI、2026.1 ProPlanAI for Turning, Mill-Turn & Swiss
FC020 JBMエンジニアリング Mastercam＋CAMAssist ブース E2002
展示予定
形状、工具、材種、機械・保持条件から工程・経路・条件案を生成。CAM上で修正・検証し、人がポスト処理する。
現地確認 3軸・3+2軸の対応範囲、干渉回避、生成後に残る手作業。
EOV-V008-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E5028)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=G-8gydwhMvE
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V008-2024-2 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (AM111)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ZBxZW2vyjUw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V008-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E2002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=VrAjMTKmxdw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EDP-09 Mastercam向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
掲載位置 仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・顧客データ学習の否定
EDP-10 Mastercam向けCAM Assist提供開始
https://www.cloudnc.com/news-room/cam-assist-the-first-ai-plug-in-for-cam-is-now-available-for-mastercam
掲載位置 July 25, 2024／3軸・3+2軸向け。北米販売開始の説明
AC131 タクテックス CAM Assist for SolidCAM ブース S1016
展示予定
SolidCAM環境で3軸・3+2軸の加工戦略と経路案を生成。既存CAM運用への組込み方を比較する。
現地確認 工具DBの流用、修正・検証、Mastercam版との対応差。
EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e JIMTOF2026公式出展説明：タクテックス株式会社 (S1016)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=2TVzwvOqLxI
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db JIMTOF2024公式出展説明：タクテックス株式会社 (E5030)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=p_i9WuUhNRg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-07 SolidCAM向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/solidcam
掲載位置 仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・通信・戦略生成
EDP-08 CloudNC CAM Assist公式ヘルプ
https://help.solidcam.com/topics/solutions/cloudnc-cam-assist.htm
掲載位置 形状・工具・材種・段取りの入力／プログラマーの修正・検証・NC出力
FC022 CGTech Vericut Force／Optimizer ブース S3014
展示予定
NCと切削モデルに基づき送りを事前に最適化。Forceの物理ベース機能とOptimizerの機能範囲は版別に確認する。
現地確認 材料・工具モデルの設定、負荷制約、実加工との差と修正方法。
EOV-V009-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社CGTech (E5042)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=AxDUk3YbQDI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V009-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社CGTech (S3014)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=41U8xW4UkcM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
RPT-S04 Vericut Force FAQ
https://archive.vericut.com/force-faq/
掲載位置 Force physics-based optimization
RPT001 Third Wave Systems Production Module／AdvantEdge ブース E1064
展示告知＋製品資料
Production ModuleはNCレベルの負荷解析・最適化。AdvantEdgeは刃先近傍のFEM解析で、対象と計算粒度が異なる。
現地確認 材料モデル、切削力・温度の検証、NC最適化への受渡し。
RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1 Third Wave Systems Japan合同会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=L43LSAjxuyc
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT-S05 Production Module v8.2 release
https://thirdwavesys.com/latest-news/production-module-v8-2-release/
掲載位置 工具たわみ・entry/exit feedrate constraints
RPT002 西部商工 ACM ブース S3020
展示予定
主軸負荷をリアルタイム監視し送りを自動調整。既存NCを変更せず導入する説明。負荷が変動する荒加工等が対象。
現地確認 制御周期・目標負荷、急変時の制限、時間短縮と工具寿命の両立。
RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96 西部商工株式会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=OC6R-wdDduM
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13 西部商工株式会社 JIMTOF2024
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=YRTw8XJWi9g
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT006 ヤマザキマザック Ai Thermal Shield ブース E1001
既存製品資料／個別展示未確認
温度・主軸速度等を考慮し、加工後のワーク測定データを学習して熱変位オフセットを最適化するとの製品説明。
現地確認 学習に必要な測定・運転条件、再学習、対象展示機への搭載。
RPT-S03 Mazak Accuracy / Ai Thermal Shield
https://www.mazak.com/uk-en/technology/accuracy/
掲載位置 Ai Thermal Shield／Smooth Thermal Shield
EOV-V004-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E5001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V004-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E1001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N08 JIMTOF2026 Machines & Automation Systems
https://www.mazak.com/jp-en/news-media/upcoming-events/jimtof2026/
掲載位置 Machines & Automation Systems／Automation Systems
FC009 オークマ サーモフレンドリーコンセプト ブース E3028
熱変位制御を展示告知
熱変形を単純化する機械構造と熱変位制御を組み合わせる。2026告知のAI機能との対応は個別確認が必要。
現地確認 補正対象、環境・暖機条件、AIの入力と補正担当範囲。
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
RPT-S02 オークマ サーモフレンドリーコンセプト
https://www.okuma.co.jp/thermo-aniv/
掲載位置 サーモフレンドリーコンセプトの説明・沿革
RPT007 オークマ 加工ナビ M-i／M-gⅡ ブース E3028
既存製品資料／個別展示未確認
M-iは内蔵センサの振動から主軸速度を算出・変更。M-gⅡはマイクを使い速度候補を提示し、人が選択する。
現地確認 自動変更と推奨表示の差、対象加工・工具、制御の安定範囲。
RPT-S01 オークマ 加工ナビ
https://www.okuma.co.jp/solution_technology/process/
掲載位置 加工ナビ M-i／M-gⅡ
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC039 モリマシナリー ツールコラージュ／アナライザー ブース S3048
展示予定
刃先画像で欠け・摩耗を判定・記録。別機能のアナライザーは摩耗履歴から寿命・交換時期を提案する。
現地確認 工具・材種別の必要履歴、汚れへの耐性、交換判断の責任分担。
EOV-V024-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3017)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=yEoPl5sH6Sg
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V024-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3048)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=ZvT3Lci-hnM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EDP-12 TOOL SOMMELIER／TOOL COLLAGE
https://mori-machinery.com/en/product/tool-sommelier?post_id=1066
掲載位置 刃先撮像・欠け摩耗自動検出／FAQの工具・径制約
EOV-W08 工具の欠け・摩耗・寿命を推定するAI研究発表
https://mori-machinery.com/wp-content/uploads/2023/06/%E7%86%9F%E7%B7%B4%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%A8%93%E7%9F%A5%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%AB%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7%E3%81%AE%E6%AC%A0%E3%81%91%E3%83%BB%E6%91%A9%E8%80%97%E3%83%BB%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%82%92%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8BAI%E3%82%92%E9%96%8B%E7%99%BA.pdf
掲載位置 2023年6月2日、成果と今後の展望
FC038 ハイデンハイン VT 122＋VTC 6.0 ブース E7043
展示予定
ビジョンシステムVT 122とVTC 6.0によるAI摩耗診断・工具長計測を出展説明に記載。
現地確認 摩耗量・欠けの判定基準、撮像条件、測定後のCNC連携。
EOV-V023-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7123)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=GFSwCXSxe9o
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V023-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7043)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=iohDR5yR9VA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC035 マーポス ARTIS／BLU／VTS ブース E7087
展示予定
工具・機械・加工プロセスの監視と工具計測を組み合わせる。製品ごとの信号・判定・停止出力を比較する。
現地確認 破損検出と摩耗推定の差、監視閾値、停止・補正の出力先。
EOV-V020-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：マーポス株式会社 (E7107)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K8FKaawJkn0
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V020-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：マーポス株式会社 (E7087)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=tThKOA-gm8s
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC033 レニショー Renishaw Central＋IPC ブース E7089
展示予定
計測・装置状態等を集約し、IPCで工具オフセットや機械変数を更新。測定から加工補正までを接続する。
現地確認 補正ルール、対象CNC、外れ値の扱い、補正を止める条件。
EOV-V018-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V018-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W03 Renishaw Central データプラットフォーム
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 メカニズム、現場でのクローズドループ、導入効果
FC036 HACARUS HACARUS Check ZERO ブース S1031
販売済み／展示予定
少量の良品画像との差で異常を検出。人が良品・不良品ラベルを追加し、見逃し・過検出を調整する。
現地確認 不良種類別の評価、追加学習後の再評価、撮像条件の許容差。
EOV-V021-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社ＨＡＣＡＲＵＳ (S1031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oatArsOZ-Wc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W06 AI外観検査ソリューション HACARUS Check
https://hacarus.com/ja/technology/hacarus-check-series/
掲載位置 2026.04.06本文
EDP-14 Check ZERO正式販売開始
https://hacarus.com/ja/press-release/20250707-news/
掲載位置 2025/7/9販売／良品学習とアノテーション追加学習／判定UI
EDP-15 Checkシリーズ公式製品説明
https://check.hacarus.com/ja/
掲載位置 Check ZERO／デュアルチューニング／機器構成
ERF-05 Check ZERO公式ソフトウェア説明
https://check.hacarus.com/ja/aisoftware/
掲載位置 特徴／異常箇所表示・良否アノテーション追加学習
AC085 サイバーRC GH5 ブース E7074
展示予定
機内3D画像で工具刃先を測り、目標とする幅・角度へホーニングを補正するとの出展説明。
現地確認 画像精度、補正量・収束条件、最終形状の合否判定。
EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4 JIMTOF2026公式出展説明：株式会社サイバーRC (E7074)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29 JIMTOF2024公式出展説明：株式会社サイバーRC (W3046)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=wk2AEX5rHpw
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-02 GH5総合カタログ
https://cyber-rc.com/wp-content/uploads/2025/10/%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0420-x-297-mm%E6%A8%AA%E4%B8%A6%E3%81%B3-.pdf
掲載位置 GRISTAR HONING 5 AXIS／幅・角度設定、Robot Eye、自動調整
FC049 TAKISAWA TR-20W ブース E3013
参考出品
絡まった切粉の状況を判断して除去するフィジカルAI搭載デモを予告。センサ・学習方式は非公開。
現地確認 絡まり方を変えた実演、除去完了の判定、失敗時の再試行。
EOV-V030-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V030-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N01 JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
EAT-N02 MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
掲載位置 2024年11月1日／MGC300の出展説明
AC146 東京エレクトロンデバイス 3D形状認識加工システム ブース E7073
共同ブースで展示予定
レーザースキャンした形状から加工軌道を生成。図面・パタン教示不要との説明。AI方式の利用は未確認。
現地確認 未登録形状の対応範囲、干渉確認、取り残しと加工品質。
EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316 JIMTOF2026公式出展説明：東京エレクトロンデバイス株式会社 (E7073)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=c4cChQniAm8
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-WTED 企業公式の展示告知
https://www.inrevium.com/news-event/event/p7331/
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
FC005 ファナック 生成AIによるロボット駆動 ブース S2001
展示予定／詳細未公表
生成AIによるロボット駆動事例を予告。入力、動作生成、検証、実行の構成と対象作業は現地確認が必要。
現地確認 既知・未知条件への対応、AI担当処理、成功率と介入条件。
EOV-V002-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V002-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC002 DMG森精機 MATRIS WPH 210 ブース E8005
日本初公開予定
ワークとパレットの両方を供給するシステム。品種・ロットの変化に応じた供給と切替えが比較点。
現地確認 ワーク・治具の事前準備、切替え手順、無人継続を妨げる作業。
EOV-V001-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V001-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC048 中村留精密工業 RoboSync ブース E2027
展示予定
移設後にマーカーを読み、工作機械との相対位置を補正。既存パレット・台車を利用する省スペース構成。
現地確認 再教示の残作業、位置誤差の許容範囲、品種変更時の設定。
EOV-V029-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E5033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=RYK326OoMn4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V029-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E2027)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=C7A_2ZTDXNw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W04 RoboSync
https://www.nakamura-tome.co.jp/products/automation/robosync/
掲載位置 製品の特長 > 簡単復旧、簡単操作
FC008 オークマ ARMROID／OMR20 ブース E3028
展示予定
機内組込みのARMROIDと、機械脇へ配置するOMR20を出展。設置方式と段取り負担を比較する。
現地確認 担当作業、品種切替え、安全領域、停止後の復帰手順。
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC004 DMG森精機 Condition Agent ブース E8005
提供開始／個別展示未確認
診断専用NCを実行してデータを取得し、クラウドで分析。2026年4月受注分から対象機へ標準搭載する説明。
現地確認 診断対象部位、通常運転ログとの差、異常判定後の保全手順。
EOV-V001-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V001-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N07 Condition Agent 提供開始
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 2026/07/06本文・主な特長
Q26 CELOS ClubにCondition Agentを搭載
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 Condition Agentの診断方法
AC225 ムラテックCCS プライマリドクタサービス ブース E3031
展示予定
稼働中の電流・振動等を新品状態と比較し劣化・異常を診断するとの説明。
現地確認 負荷・加工条件の違いの補正、故障モード別の検知性能。
EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009 JIMTOF2026公式出展説明：ムラテックＣＣＳ株式会社 (E3031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Z_SbvK_hxBY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a JIMTOF2024公式出展説明：ムラテックCCS株式会社 (E6019)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=2N7pXq5Aehs
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-13 AIを用いた故障診断
https://www.muratec.jp/company/ti/rd/detail.php?id=7540
掲載位置 電流・振動を新品データと比較／補正入力回数・軸負荷による劣化判定
FC013 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Operations ブース E2028
製品発表／投入時期要問合せ
ライブデータ、ログ、保守文書から原因仮説・対処案を生成。コマンド実行も説明するが権限範囲は未公開。
現地確認 原因の裏付け、実行可能な命令、人の承認、失敗時の復旧。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N04 CoAgent for Operations TF1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-02 TF1700 CoAgent for Operations
https://www.beckhoff.com/en-en/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／direct system access；Product status／market release on request
FC027 ものレボ MonoRevo ブース W3042
展示予定
工程設計・計画・進捗をまとめて管理し、自動スケジューリングを支援。AIの担当処理は未確認。
現地確認 設備・作業者・工具の制約、割込時の再計画、計画の確定者。
EOV-V014-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ものレボ株式会社 (W3042)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sccKfxE4bYo
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC026 Smart Craft Smart Craft MES ブース S3002
展示予定
作業記録、指示、履歴を一元管理し外部システムとAPI連携。自動最適計画の実装とは分けて扱う。
現地確認 設備実績との接続、計画系との更新周期、現場入力の負担。
EOV-V013-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社Smart Craft (S3002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=WqjRB6DEqN0
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
AC295 WinTool WinTool ブース E1049
展示予定
工具情報と現物・工程資源を連携し、在庫ルールに基づく購買要求を扱う。
現地確認 計画に必要な工具可用性、CAM・プリセット・在庫の対応。
EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7 JIMTOF2026公式出展説明：WinTool AG (E1049)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sSFZV23clJo
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011 JIMTOF2024公式出展説明：WinTool AG (E5003)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=-n22F1d_CDc
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-18 ERP Integration
https://www.wintool.com/en/tool-management-software/cnc-inventory-manager/erp-integration
掲載位置 最低在庫で購買要求を生成し、管理者承認後にERPへ自動送信
EDP-19 CNC Process Manager
https://www.wintool.com/software/cnc-prozessverwaltung
掲載位置 工具積卸リスト・在庫確認・プリセッター指示・NCと測定値の転送
FC011 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering ブース E2028
展示告知＋製品資料
要求と既存プロジェクトの文脈に基づきPLCコード案を提案。人が確認し制御プロジェクトへ採用する。
現地確認 既存コード・ライブラリの参照、生成コードの検証と採用手順。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N03 CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-01 From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
FC012 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering ブース E2028
展示告知＋製品資料
I/O構成とHMI生成・操作を支援。PLCコード生成と同じ製品内でも対象成果物を分けて確認する。
現地確認 要件からの構成生成、変更整合性、実機接続前の検証。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N03 CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-01 From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
FC017 EPLAN Eplan Copilot ブース S1067
展示予定
設計の文脈に応じた回答・推奨・手順を生成。設計データをどこまで自動作成するかを確認する。
現地確認 回答支援と設計変更の範囲、標準回路・部品DBの利用。
EOV-V006-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：EPLAN株式会社 (E2033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=50efK4rQsHs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V006-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：EPLAN株式会社 (S1067)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=FHsQAvmFusY
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N06 Eplan Copilot
https://www.eplan.com/us-en/about-us/innovations/eplan-copilot/
掲載位置 Based on a described task／Looking ahead／conceptual phase
FC014 ベッコフ TwinCAT Machine Learning Creator ブース E2028
展示予定／既存基盤
人が用意したデータから学習・モデル選択・評価を支援。ONNX等で出力し、制御側へ実装する。
現地確認 必要データ・ラベル、推論周期、更新時の評価・差戻し。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W01 TwinCAT 3 Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/en-za/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te3850.html
掲載位置 製品説明冒頭、Product status
EDP-04 PC Control 02/2024：Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/media/downloads/information-media/pc-control/pcc_0224_e.pdf
掲載位置 TE3850／訓練・テストデータ分割、モデル解析、ONNX出力
AC098 シーメンス Digital Thread／工作機械ツイン ブース E3006
展示予定
SINUMERIK ONEを搭載したHeller Toknの工作機械ツインと、Equatorによる工程内品質保証を実演予定。
現地確認 設計変更・加工条件・測定結果のデータ対応と更新の自動化。
EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc JIMTOF2026公式出展説明：シーメンス株式会社 (E3006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8 JIMTOF2024公式出展説明：シーメンス株式会社 (E5008)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=nYvFR1vpbuE
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-16 HELLER Toknとデジタルツインの訓練事例
https://references.siemens.com/en/reference/heller-tokn-digital-twin?id=41137
掲載位置 Completion: 2024／仮想SINUMERIK ONEと3D機械モデルによる訓練
EDP-17 Humanoidとの工場内物流の運用試験
https://press.siemens.com/jp/ja/pressrelease/pr-20260416
掲載位置 HMND 01 Alphaのトート把持・搬送・配置／Jetson Thor・Isaac Sim/Lab
AC273 NdotLight TRINIX ブース S4004
展示予定／実機精度未検証
CAD等から形状・関節・物理属性を生成し、USD／URDF／MJCF等へ出力するとの説明。
現地確認 質量・摩擦の実測と推定の区別、生成物の検証、実機との差。
EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2 JIMTOF2026公式出展説明：NdotLight Co., Ltd. (S4004)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6Ds1v9hxvrY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-WNDOT TRINIX：Physical AI向け3Dデータの企業公式説明
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-proposes-a-new-3d-data-standard-for-the-physical-ai-era-with-trinix
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
ERF-06 TRINIX：物理属性生成と自己修正
https://ndotlight.com/
掲載位置 Physics Injection／Self-corrective Closed Loop／FAQ
ERF-07 SimReady FAQ：静的検証と実行時検証
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-faq.html
掲載位置 What Is the Difference…Foundation；How Do I Validate My Composed Scene…（L526–538）
ERF-08 SimReady Physics Best Practices
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-asset-creation/physics-best-practices.html
掲載位置 Typical USDPhysics Components／Collider、Mass、materialの摩擦・密度・反発
ERF-09 DexBench共同開発の告知
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-to-co-develop-dexbench-a-global-standard-for-humanoid-evaluation-with-nvidia-and-rlwrld
掲載位置 2026/8/7／SimReady環境・操作評価・sim-to-real gap低減の共同開発

## Slide 2
主要メーカーの開発対象と実現技術
工作機械・CNC・ソフトウェア各社の担当領域を比較。データ基盤と共同開発の計画は、展示機能と分けて示す。
企業 | ターゲット | 公開製品・展示告知 | 共同開発・今後の方向
DMG森精機 | 加工・保全・生産セル | AMR 1000、MATRIS WPH 210、AIエージェント実装を展示告知。Condition Agentは診断用NCとクラウド分析。 | GENIACで市場投入設備のデータ収集・学習・還元基盤を計画。
ヤマザキマザック | 工程設計・生産計画・段取り | INTEGREX、自動化・デジタル・AIソリューションを告知。個別の工程設計AIの展示内容は要確認。 | ABEJAと共同開発。MAZATROLの加工意図・判断結果を使う工程設計等を目指す。
ファナック | CNC知的作業・ロボット動作 | フィジカルAI CNC、生成AIによるロボット駆動、オープンプラットフォームの事例を告知。 | 日立の工場をカスタマーゼロに共同実証。2027年度の事業化を目指す。
オークマ | 加工精度・機内作業・供給 | 熱変位制御、ARMROID、OMR20、多面APC。構造・制御・搬送の組合せで品質と稼働率を改善。 | 2026告知のAI機能と各既存制御機能の対応範囲を現地確認。
シーメンス | 設計・加工・品質保証 | NX、SINUMERIK ONE、工作機械ツイン、Equatorによる工程内品質保証。 | Digital Threadを軸に工程間データを連携。全工場の自律運営の達成とは区別。
ファナック・日立の実証先は日立の工場。マザックの工程設計AIとDMGのGENIACは開発計画。
02 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
ファナック・日立の実証先は日立の工場。マザックの工程設計AIとDMGのGENIACは開発計画。
Q02 DMG森精機の公式発表
DMG森精機 GENIAC事業に採択：生産設備データエコシステムと製造フィジカルAI基盤 2026-07-06
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 多目的AI開発基盤の説明
原文抜粋 市場投入後の設備から継続的にデータを収集・学習・還元する仕組み
文脈の要約 異常検知から品質予測・条件最適化、生産セルへ広げる計画の中の表現。
留保 構築を目指す仕組み。既に全用途で循環が成立したという実績ではない。
Q05 MONOistの記者説明。マザック共同開発を取材
MONOist 加工の工程設計をAIエージェントで自動化 2026-10-19
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2610/19/news039_2.html
掲載位置 後編 MAZATROLとGコードを比較する段落
原文抜粋 「何をどのように加工したいのか」という作業者の意図や目的
文脈の要約 対話プログラムの加工意図と判断結果を学習する方式を説明する。
留保 記者の説明からの抜粋で、発言者の直接発言ではない。
Q06 日立・ファナックの共同発表をファナックが掲載
ファナック・日立 フィジカルAI実装の共同事業化に向けた戦略的パートナーシップ 2026-09-30
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260930.html
掲載位置 提携の説明・カスタマーゼロの段落
原文抜粋 現場固有のルールを継続的に学習します。
文脈の要約 日立の工場で共同実証し、現場課題へ柔軟に対応する実用化計画の一節。
留保 将来の共同実証・実用化を説明する。全機能の達成実績とはしない。
Q26 DMG森精機の公式製品発表
DMG森精機 CELOS ClubにCondition Agentを搭載 2026-07-06
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 Condition Agentの診断方法
原文抜粋 工作機械の診断専用NCプログラムを実行し
文脈の要約 専用の動作でデータを得てクラウド分析する方式の説明。
留保 診断方法の部分引用。全ての加工ログが同じ方法で取られるわけではない。
Q11 Siemensの公式ブログ
Siemens From agile to autonomous: adaptive production 2026-07-08
https://blogs.sw.siemens.com/nx-manufacturing/from-agile-to-autonomous-building-adaptive-production-with-digital-twins-and-industrial-ai/
掲載位置 Three principlesの1項目目
原文抜粋 AI must operate on the current state of the factory.
文脈の要約 過去のスナップショットだけでなく現在の状態を使う方針。
留保 製造AIに求める原則。特定の更新周期や全システムでの実現実績ではない。
DMG森精機 E8005
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
ヤマザキマザック E1001
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
オークマ E3028
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
ファナック S2001
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
シーメンス E3006
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg

## Slide 3
視察優先ブースと確認内容
調査目的への適合と、方式の違いを比較できる組合せを優先。各ブースで確認する対象を製品・機能まで指定する。
調査テーマ | 企業・製品・ブース | 比較・確認内容
工程設計・CAM | Hexagon ProPlanAI E2013 JBM CAMAssist E2002 | 対象形状と工程・経路生成、人の修正工数を比較。
加工最適化・制御 | CGTech Force S3014 西部商工 ACM S3020 | 加工前の送り最適化と加工中の負荷適応制御を比較。
ロボット適応動作 | ファナック S2001 TAKISAWA TR-20W E3013 | 状態変化に対する判断・動作変更、失敗後の復帰を確認。
計測・加工補正 | レニショー Central＋IPC E7089 ハイデンハイン VT 122 E7043 | 寸法補正と工具状態判定が実機運用へ戻る範囲を確認。
加工セル・段取り | DMG MATRIS WPH 210 E8005 オークマ ARMROID／OMR20 E3028 | 品種切替え、事前準備、無人運転に残る人作業を比較。
工程設計AI・生産計画 | ヤマザキマザック E1001 ものレボ MonoRevo W3042 | 共同開発の展示有無と、計画制約・割込時の再計画を確認。
工程統合・AI実装 | シーメンス E3006 ベッコフ E2028 | データの工程間連携とAIモデルの制御実装を確認。
会場内の移動順は未設定。共同開発AIや個別製品の展示有無を含め、告知の範囲を現地確認する。
03 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
会場内の移動順は未設定。共同開発AIや個別製品の展示有無を含め、告知の範囲を現地確認する。
FC018 Hexagon ESPRIT EDGE ProPlanAI ブース E2013
製品機能／展示予定
部品特徴・PMI・過去ジョブを用いて加工工程案を生成。2026.1では旋削・複合・スイス型の商用範囲を説明。
現地確認 対象形状と加工法、工程案の修正箇所、採用までの確認工数。
EOV-V007-2026-2 JIMTOF2026公式カタログ：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 (E2013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6l20Qo0pjl4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W02 ESPRIT EDGE Release Highlights
https://hexagon.com/products/esprit-edge/release-highlights
掲載位置 2025.2 PROPLANAI、2026.1 ProPlanAI for Turning, Mill-Turn & Swiss
FC020 JBMエンジニアリング Mastercam＋CAMAssist ブース E2002
展示予定
形状、工具、材種、機械・保持条件から工程・経路・条件案を生成。CAM上で修正・検証し、人がポスト処理する。
現地確認 3軸・3+2軸の対応範囲、干渉回避、生成後に残る手作業。
EOV-V008-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E5028)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=G-8gydwhMvE
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V008-2024-2 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (AM111)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ZBxZW2vyjUw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V008-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E2002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=VrAjMTKmxdw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EDP-09 Mastercam向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
掲載位置 仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・顧客データ学習の否定
EDP-10 Mastercam向けCAM Assist提供開始
https://www.cloudnc.com/news-room/cam-assist-the-first-ai-plug-in-for-cam-is-now-available-for-mastercam
掲載位置 July 25, 2024／3軸・3+2軸向け。北米販売開始の説明
AC131 タクテックス CAM Assist for SolidCAM ブース S1016
展示予定
SolidCAM環境で3軸・3+2軸の加工戦略と経路案を生成。既存CAM運用への組込み方を比較する。
現地確認 工具DBの流用、修正・検証、Mastercam版との対応差。
EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e JIMTOF2026公式出展説明：タクテックス株式会社 (S1016)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=2TVzwvOqLxI
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db JIMTOF2024公式出展説明：タクテックス株式会社 (E5030)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=p_i9WuUhNRg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-07 SolidCAM向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/solidcam
掲載位置 仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・通信・戦略生成
EDP-08 CloudNC CAM Assist公式ヘルプ
https://help.solidcam.com/topics/solutions/cloudnc-cam-assist.htm
掲載位置 形状・工具・材種・段取りの入力／プログラマーの修正・検証・NC出力
FC022 CGTech Vericut Force／Optimizer ブース S3014
展示予定
NCと切削モデルに基づき送りを事前に最適化。Forceの物理ベース機能とOptimizerの機能範囲は版別に確認する。
現地確認 材料・工具モデルの設定、負荷制約、実加工との差と修正方法。
EOV-V009-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社CGTech (E5042)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=AxDUk3YbQDI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V009-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社CGTech (S3014)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=41U8xW4UkcM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
RPT-S04 Vericut Force FAQ
https://archive.vericut.com/force-faq/
掲載位置 Force physics-based optimization
RPT001 Third Wave Systems Production Module／AdvantEdge ブース E1064
展示告知＋製品資料
Production ModuleはNCレベルの負荷解析・最適化。AdvantEdgeは刃先近傍のFEM解析で、対象と計算粒度が異なる。
現地確認 材料モデル、切削力・温度の検証、NC最適化への受渡し。
RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1 Third Wave Systems Japan合同会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=L43LSAjxuyc
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT-S05 Production Module v8.2 release
https://thirdwavesys.com/latest-news/production-module-v8-2-release/
掲載位置 工具たわみ・entry/exit feedrate constraints
RPT002 西部商工 ACM ブース S3020
展示予定
主軸負荷をリアルタイム監視し送りを自動調整。既存NCを変更せず導入する説明。負荷が変動する荒加工等が対象。
現地確認 制御周期・目標負荷、急変時の制限、時間短縮と工具寿命の両立。
RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96 西部商工株式会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=OC6R-wdDduM
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13 西部商工株式会社 JIMTOF2024
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=YRTw8XJWi9g
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT006 ヤマザキマザック Ai Thermal Shield ブース E1001
既存製品資料／個別展示未確認
温度・主軸速度等を考慮し、加工後のワーク測定データを学習して熱変位オフセットを最適化するとの製品説明。
現地確認 学習に必要な測定・運転条件、再学習、対象展示機への搭載。
RPT-S03 Mazak Accuracy / Ai Thermal Shield
https://www.mazak.com/uk-en/technology/accuracy/
掲載位置 Ai Thermal Shield／Smooth Thermal Shield
EOV-V004-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E5001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V004-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E1001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N08 JIMTOF2026 Machines & Automation Systems
https://www.mazak.com/jp-en/news-media/upcoming-events/jimtof2026/
掲載位置 Machines & Automation Systems／Automation Systems
FC009 オークマ サーモフレンドリーコンセプト ブース E3028
熱変位制御を展示告知
熱変形を単純化する機械構造と熱変位制御を組み合わせる。2026告知のAI機能との対応は個別確認が必要。
現地確認 補正対象、環境・暖機条件、AIの入力と補正担当範囲。
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
RPT-S02 オークマ サーモフレンドリーコンセプト
https://www.okuma.co.jp/thermo-aniv/
掲載位置 サーモフレンドリーコンセプトの説明・沿革
RPT007 オークマ 加工ナビ M-i／M-gⅡ ブース E3028
既存製品資料／個別展示未確認
M-iは内蔵センサの振動から主軸速度を算出・変更。M-gⅡはマイクを使い速度候補を提示し、人が選択する。
現地確認 自動変更と推奨表示の差、対象加工・工具、制御の安定範囲。
RPT-S01 オークマ 加工ナビ
https://www.okuma.co.jp/solution_technology/process/
掲載位置 加工ナビ M-i／M-gⅡ
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC039 モリマシナリー ツールコラージュ／アナライザー ブース S3048
展示予定
刃先画像で欠け・摩耗を判定・記録。別機能のアナライザーは摩耗履歴から寿命・交換時期を提案する。
現地確認 工具・材種別の必要履歴、汚れへの耐性、交換判断の責任分担。
EOV-V024-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3017)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=yEoPl5sH6Sg
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V024-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3048)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=ZvT3Lci-hnM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EDP-12 TOOL SOMMELIER／TOOL COLLAGE
https://mori-machinery.com/en/product/tool-sommelier?post_id=1066
掲載位置 刃先撮像・欠け摩耗自動検出／FAQの工具・径制約
EOV-W08 工具の欠け・摩耗・寿命を推定するAI研究発表
https://mori-machinery.com/wp-content/uploads/2023/06/%E7%86%9F%E7%B7%B4%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%A8%93%E7%9F%A5%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%AB%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7%E3%81%AE%E6%AC%A0%E3%81%91%E3%83%BB%E6%91%A9%E8%80%97%E3%83%BB%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%82%92%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8BAI%E3%82%92%E9%96%8B%E7%99%BA.pdf
掲載位置 2023年6月2日、成果と今後の展望
FC038 ハイデンハイン VT 122＋VTC 6.0 ブース E7043
展示予定
ビジョンシステムVT 122とVTC 6.0によるAI摩耗診断・工具長計測を出展説明に記載。
現地確認 摩耗量・欠けの判定基準、撮像条件、測定後のCNC連携。
EOV-V023-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7123)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=GFSwCXSxe9o
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V023-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7043)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=iohDR5yR9VA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC035 マーポス ARTIS／BLU／VTS ブース E7087
展示予定
工具・機械・加工プロセスの監視と工具計測を組み合わせる。製品ごとの信号・判定・停止出力を比較する。
現地確認 破損検出と摩耗推定の差、監視閾値、停止・補正の出力先。
EOV-V020-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：マーポス株式会社 (E7107)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K8FKaawJkn0
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V020-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：マーポス株式会社 (E7087)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=tThKOA-gm8s
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC033 レニショー Renishaw Central＋IPC ブース E7089
展示予定
計測・装置状態等を集約し、IPCで工具オフセットや機械変数を更新。測定から加工補正までを接続する。
現地確認 補正ルール、対象CNC、外れ値の扱い、補正を止める条件。
EOV-V018-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V018-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W03 Renishaw Central データプラットフォーム
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 メカニズム、現場でのクローズドループ、導入効果
FC036 HACARUS HACARUS Check ZERO ブース S1031
販売済み／展示予定
少量の良品画像との差で異常を検出。人が良品・不良品ラベルを追加し、見逃し・過検出を調整する。
現地確認 不良種類別の評価、追加学習後の再評価、撮像条件の許容差。
EOV-V021-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社ＨＡＣＡＲＵＳ (S1031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oatArsOZ-Wc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W06 AI外観検査ソリューション HACARUS Check
https://hacarus.com/ja/technology/hacarus-check-series/
掲載位置 2026.04.06本文
EDP-14 Check ZERO正式販売開始
https://hacarus.com/ja/press-release/20250707-news/
掲載位置 2025/7/9販売／良品学習とアノテーション追加学習／判定UI
EDP-15 Checkシリーズ公式製品説明
https://check.hacarus.com/ja/
掲載位置 Check ZERO／デュアルチューニング／機器構成
ERF-05 Check ZERO公式ソフトウェア説明
https://check.hacarus.com/ja/aisoftware/
掲載位置 特徴／異常箇所表示・良否アノテーション追加学習
AC085 サイバーRC GH5 ブース E7074
展示予定
機内3D画像で工具刃先を測り、目標とする幅・角度へホーニングを補正するとの出展説明。
現地確認 画像精度、補正量・収束条件、最終形状の合否判定。
EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4 JIMTOF2026公式出展説明：株式会社サイバーRC (E7074)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29 JIMTOF2024公式出展説明：株式会社サイバーRC (W3046)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=wk2AEX5rHpw
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-02 GH5総合カタログ
https://cyber-rc.com/wp-content/uploads/2025/10/%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0420-x-297-mm%E6%A8%AA%E4%B8%A6%E3%81%B3-.pdf
掲載位置 GRISTAR HONING 5 AXIS／幅・角度設定、Robot Eye、自動調整
FC049 TAKISAWA TR-20W ブース E3013
参考出品
絡まった切粉の状況を判断して除去するフィジカルAI搭載デモを予告。センサ・学習方式は非公開。
現地確認 絡まり方を変えた実演、除去完了の判定、失敗時の再試行。
EOV-V030-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V030-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N01 JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
EAT-N02 MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
掲載位置 2024年11月1日／MGC300の出展説明
AC146 東京エレクトロンデバイス 3D形状認識加工システム ブース E7073
共同ブースで展示予定
レーザースキャンした形状から加工軌道を生成。図面・パタン教示不要との説明。AI方式の利用は未確認。
現地確認 未登録形状の対応範囲、干渉確認、取り残しと加工品質。
EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316 JIMTOF2026公式出展説明：東京エレクトロンデバイス株式会社 (E7073)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=c4cChQniAm8
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-WTED 企業公式の展示告知
https://www.inrevium.com/news-event/event/p7331/
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
FC005 ファナック 生成AIによるロボット駆動 ブース S2001
展示予定／詳細未公表
生成AIによるロボット駆動事例を予告。入力、動作生成、検証、実行の構成と対象作業は現地確認が必要。
現地確認 既知・未知条件への対応、AI担当処理、成功率と介入条件。
EOV-V002-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V002-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC002 DMG森精機 MATRIS WPH 210 ブース E8005
日本初公開予定
ワークとパレットの両方を供給するシステム。品種・ロットの変化に応じた供給と切替えが比較点。
現地確認 ワーク・治具の事前準備、切替え手順、無人継続を妨げる作業。
EOV-V001-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V001-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC048 中村留精密工業 RoboSync ブース E2027
展示予定
移設後にマーカーを読み、工作機械との相対位置を補正。既存パレット・台車を利用する省スペース構成。
現地確認 再教示の残作業、位置誤差の許容範囲、品種変更時の設定。
EOV-V029-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E5033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=RYK326OoMn4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V029-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E2027)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=C7A_2ZTDXNw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W04 RoboSync
https://www.nakamura-tome.co.jp/products/automation/robosync/
掲載位置 製品の特長 > 簡単復旧、簡単操作
FC008 オークマ ARMROID／OMR20 ブース E3028
展示予定
機内組込みのARMROIDと、機械脇へ配置するOMR20を出展。設置方式と段取り負担を比較する。
現地確認 担当作業、品種切替え、安全領域、停止後の復帰手順。
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC004 DMG森精機 Condition Agent ブース E8005
提供開始／個別展示未確認
診断専用NCを実行してデータを取得し、クラウドで分析。2026年4月受注分から対象機へ標準搭載する説明。
現地確認 診断対象部位、通常運転ログとの差、異常判定後の保全手順。
EOV-V001-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V001-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N07 Condition Agent 提供開始
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 2026/07/06本文・主な特長
Q26 CELOS ClubにCondition Agentを搭載
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 Condition Agentの診断方法
AC225 ムラテックCCS プライマリドクタサービス ブース E3031
展示予定
稼働中の電流・振動等を新品状態と比較し劣化・異常を診断するとの説明。
現地確認 負荷・加工条件の違いの補正、故障モード別の検知性能。
EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009 JIMTOF2026公式出展説明：ムラテックＣＣＳ株式会社 (E3031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Z_SbvK_hxBY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a JIMTOF2024公式出展説明：ムラテックCCS株式会社 (E6019)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=2N7pXq5Aehs
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-13 AIを用いた故障診断
https://www.muratec.jp/company/ti/rd/detail.php?id=7540
掲載位置 電流・振動を新品データと比較／補正入力回数・軸負荷による劣化判定
FC013 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Operations ブース E2028
製品発表／投入時期要問合せ
ライブデータ、ログ、保守文書から原因仮説・対処案を生成。コマンド実行も説明するが権限範囲は未公開。
現地確認 原因の裏付け、実行可能な命令、人の承認、失敗時の復旧。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N04 CoAgent for Operations TF1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-02 TF1700 CoAgent for Operations
https://www.beckhoff.com/en-en/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／direct system access；Product status／market release on request
FC027 ものレボ MonoRevo ブース W3042
展示予定
工程設計・計画・進捗をまとめて管理し、自動スケジューリングを支援。AIの担当処理は未確認。
現地確認 設備・作業者・工具の制約、割込時の再計画、計画の確定者。
EOV-V014-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ものレボ株式会社 (W3042)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sccKfxE4bYo
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC026 Smart Craft Smart Craft MES ブース S3002
展示予定
作業記録、指示、履歴を一元管理し外部システムとAPI連携。自動最適計画の実装とは分けて扱う。
現地確認 設備実績との接続、計画系との更新周期、現場入力の負担。
EOV-V013-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社Smart Craft (S3002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=WqjRB6DEqN0
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
AC295 WinTool WinTool ブース E1049
展示予定
工具情報と現物・工程資源を連携し、在庫ルールに基づく購買要求を扱う。
現地確認 計画に必要な工具可用性、CAM・プリセット・在庫の対応。
EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7 JIMTOF2026公式出展説明：WinTool AG (E1049)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sSFZV23clJo
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011 JIMTOF2024公式出展説明：WinTool AG (E5003)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=-n22F1d_CDc
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-18 ERP Integration
https://www.wintool.com/en/tool-management-software/cnc-inventory-manager/erp-integration
掲載位置 最低在庫で購買要求を生成し、管理者承認後にERPへ自動送信
EDP-19 CNC Process Manager
https://www.wintool.com/software/cnc-prozessverwaltung
掲載位置 工具積卸リスト・在庫確認・プリセッター指示・NCと測定値の転送
FC011 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering ブース E2028
展示告知＋製品資料
要求と既存プロジェクトの文脈に基づきPLCコード案を提案。人が確認し制御プロジェクトへ採用する。
現地確認 既存コード・ライブラリの参照、生成コードの検証と採用手順。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N03 CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-01 From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
FC012 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering ブース E2028
展示告知＋製品資料
I/O構成とHMI生成・操作を支援。PLCコード生成と同じ製品内でも対象成果物を分けて確認する。
現地確認 要件からの構成生成、変更整合性、実機接続前の検証。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N03 CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-01 From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
FC017 EPLAN Eplan Copilot ブース S1067
展示予定
設計の文脈に応じた回答・推奨・手順を生成。設計データをどこまで自動作成するかを確認する。
現地確認 回答支援と設計変更の範囲、標準回路・部品DBの利用。
EOV-V006-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：EPLAN株式会社 (E2033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=50efK4rQsHs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V006-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：EPLAN株式会社 (S1067)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=FHsQAvmFusY
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N06 Eplan Copilot
https://www.eplan.com/us-en/about-us/innovations/eplan-copilot/
掲載位置 Based on a described task／Looking ahead／conceptual phase
FC014 ベッコフ TwinCAT Machine Learning Creator ブース E2028
展示予定／既存基盤
人が用意したデータから学習・モデル選択・評価を支援。ONNX等で出力し、制御側へ実装する。
現地確認 必要データ・ラベル、推論周期、更新時の評価・差戻し。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W01 TwinCAT 3 Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/en-za/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te3850.html
掲載位置 製品説明冒頭、Product status
EDP-04 PC Control 02/2024：Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/media/downloads/information-media/pc-control/pcc_0224_e.pdf
掲載位置 TE3850／訓練・テストデータ分割、モデル解析、ONNX出力
AC098 シーメンス Digital Thread／工作機械ツイン ブース E3006
展示予定
SINUMERIK ONEを搭載したHeller Toknの工作機械ツインと、Equatorによる工程内品質保証を実演予定。
現地確認 設計変更・加工条件・測定結果のデータ対応と更新の自動化。
EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc JIMTOF2026公式出展説明：シーメンス株式会社 (E3006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8 JIMTOF2024公式出展説明：シーメンス株式会社 (E5008)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=nYvFR1vpbuE
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-16 HELLER Toknとデジタルツインの訓練事例
https://references.siemens.com/en/reference/heller-tokn-digital-twin?id=41137
掲載位置 Completion: 2024／仮想SINUMERIK ONEと3D機械モデルによる訓練
EDP-17 Humanoidとの工場内物流の運用試験
https://press.siemens.com/jp/ja/pressrelease/pr-20260416
掲載位置 HMND 01 Alphaのトート把持・搬送・配置／Jetson Thor・Isaac Sim/Lab
AC273 NdotLight TRINIX ブース S4004
展示予定／実機精度未検証
CAD等から形状・関節・物理属性を生成し、USD／URDF／MJCF等へ出力するとの説明。
現地確認 質量・摩擦の実測と推定の区別、生成物の検証、実機との差。
EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2 JIMTOF2026公式出展説明：NdotLight Co., Ltd. (S4004)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6Ds1v9hxvrY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-WNDOT TRINIX：Physical AI向け3Dデータの企業公式説明
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-proposes-a-new-3d-data-standard-for-the-physical-ai-era-with-trinix
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
ERF-06 TRINIX：物理属性生成と自己修正
https://ndotlight.com/
掲載位置 Physics Injection／Self-corrective Closed Loop／FAQ
ERF-07 SimReady FAQ：静的検証と実行時検証
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-faq.html
掲載位置 What Is the Difference…Foundation；How Do I Validate My Composed Scene…（L526–538）
ERF-08 SimReady Physics Best Practices
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-asset-creation/physics-best-practices.html
掲載位置 Typical USDPhysics Components／Collider、Mass、materialの摩擦・密度・反発
ERF-09 DexBench共同開発の告知
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-to-co-develop-dexbench-a-global-standard-for-humanoid-evaluation-with-nvidia-and-rlwrld
掲載位置 2026/8/7／SimReady環境・操作評価・sim-to-real gap低減の共同開発

## Slide 4
T01 工程設計・NCプログラム生成
顧客ニーズ：多品種部品の加工準備時間短縮、熟練者の工程・工具選定ノウハウの再利用。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
Hexagon ESPRIT EDGE ProPlanAI E2013 | 加工工程の立案。方式：特徴認識・工程予測 | 部品特徴・PMI・過去ジョブを用いて加工工程案を生成。2026.1では旋削・複合・スイス型の商用範囲を説明。（製品機能／展示予定） | 対象形状と加工法、工程案の修正箇所、採用までの確認工数。
JBMエンジニアリング Mastercam＋CAMAssist E2002 | 工具経路・条件の作成。方式：AIによるCAM作成支援 | 形状、工具、材種、機械・保持条件から工程・経路・条件案を生成。CAM上で修正・検証し、人がポスト処理する。（展示予定） | 3軸・3+2軸の対応範囲、干渉回避、生成後に残る手作業。
タクテックス CAM Assist for SolidCAM S1016 | 工具経路・条件の作成。方式：AIによるCAM作成支援 | SolidCAM環境で3軸・3+2軸の加工戦略と経路案を生成。既存CAM運用への組込み方を比較する。（展示予定） | 工具DBの流用、修正・検証、Mastercam版との対応差。
工程案の生成、工具経路の生成、ポスト処理後のNC検証を区別する。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
04 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC018 Hexagon ESPRIT EDGE ProPlanAI ブース E2013
製品機能／展示予定
部品特徴・PMI・過去ジョブを用いて加工工程案を生成。2026.1では旋削・複合・スイス型の商用範囲を説明。
現地確認 対象形状と加工法、工程案の修正箇所、採用までの確認工数。
EOV-V007-2026-2 JIMTOF2026公式カタログ：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 (E2013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6l20Qo0pjl4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W02 ESPRIT EDGE Release Highlights
https://hexagon.com/products/esprit-edge/release-highlights
掲載位置 2025.2 PROPLANAI、2026.1 ProPlanAI for Turning, Mill-Turn & Swiss
FC020 JBMエンジニアリング Mastercam＋CAMAssist ブース E2002
展示予定
形状、工具、材種、機械・保持条件から工程・経路・条件案を生成。CAM上で修正・検証し、人がポスト処理する。
現地確認 3軸・3+2軸の対応範囲、干渉回避、生成後に残る手作業。
EOV-V008-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E5028)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=G-8gydwhMvE
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V008-2024-2 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (AM111)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ZBxZW2vyjUw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V008-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E2002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=VrAjMTKmxdw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EDP-09 Mastercam向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
掲載位置 仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・顧客データ学習の否定
EDP-10 Mastercam向けCAM Assist提供開始
https://www.cloudnc.com/news-room/cam-assist-the-first-ai-plug-in-for-cam-is-now-available-for-mastercam
掲載位置 July 25, 2024／3軸・3+2軸向け。北米販売開始の説明
AC131 タクテックス CAM Assist for SolidCAM ブース S1016
展示予定
SolidCAM環境で3軸・3+2軸の加工戦略と経路案を生成。既存CAM運用への組込み方を比較する。
現地確認 工具DBの流用、修正・検証、Mastercam版との対応差。
EEX-EXH-2026-0436fc7b61f51a8e JIMTOF2026公式出展説明：タクテックス株式会社 (S1016)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=2TVzwvOqLxI
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-eb84f3b7fa9cf6db JIMTOF2024公式出展説明：タクテックス株式会社 (E5030)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=p_i9WuUhNRg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-07 SolidCAM向けCAM Assist
https://www.cloudnc.com/ja/solidcam
掲載位置 仕組みステップ1〜4／FAQの対象加工・通信・戦略生成
EDP-08 CloudNC CAM Assist公式ヘルプ
https://help.solidcam.com/topics/solutions/cloudnc-cam-assist.htm
掲載位置 形状・工具・材種・段取りの入力／プログラマーの修正・検証・NC出力

## Slide 5
T02 NC加工条件最適化・適応制御
顧客ニーズ：加工時間短縮と過負荷・工具破損の抑制。鋳鍛造品などの取り代変動への対応。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
CGTech Vericut Force／Optimizer S3014 | 加工前の送り最適化。方式：切削物理モデル | NCと切削モデルに基づき送りを事前に最適化。Forceの物理ベース機能とOptimizerの機能範囲は版別に確認する。（展示予定） | 材料・工具モデルの設定、負荷制約、実加工との差と修正方法。
Third Wave Systems Production Module／AdvantEdge E1064 | 送り最適化・切削解析。方式：NC負荷解析／刃先FEM | Production ModuleはNCレベルの負荷解析・最適化。AdvantEdgeは刃先近傍のFEM解析で、対象と計算粒度が異なる。（展示告知＋製品資料） | 材料モデル、切削力・温度の検証、NC最適化への受渡し。
西部商工 ACM S3020 | 加工中の送り調整。方式：主軸負荷フィードバック | 主軸負荷をリアルタイム監視し送りを自動調整。既存NCを変更せず導入する説明。負荷が変動する荒加工等が対象。（展示予定） | 制御周期・目標負荷、急変時の制限、時間短縮と工具寿命の両立。
加工前のモデルベース最適化と、加工中の実測フィードバック制御は適用場面が異なる。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
05 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC022 CGTech Vericut Force／Optimizer ブース S3014
展示予定
NCと切削モデルに基づき送りを事前に最適化。Forceの物理ベース機能とOptimizerの機能範囲は版別に確認する。
現地確認 材料・工具モデルの設定、負荷制約、実加工との差と修正方法。
EOV-V009-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社CGTech (E5042)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=AxDUk3YbQDI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V009-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社CGTech (S3014)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=41U8xW4UkcM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
RPT-S04 Vericut Force FAQ
https://archive.vericut.com/force-faq/
掲載位置 Force physics-based optimization
RPT001 Third Wave Systems Production Module／AdvantEdge ブース E1064
展示告知＋製品資料
Production ModuleはNCレベルの負荷解析・最適化。AdvantEdgeは刃先近傍のFEM解析で、対象と計算粒度が異なる。
現地確認 材料モデル、切削力・温度の検証、NC最適化への受渡し。
RPT-EXH-2026-3f24aaee60d77db1 Third Wave Systems Japan合同会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=L43LSAjxuyc
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT-S05 Production Module v8.2 release
https://thirdwavesys.com/latest-news/production-module-v8-2-release/
掲載位置 工具たわみ・entry/exit feedrate constraints
RPT002 西部商工 ACM ブース S3020
展示予定
主軸負荷をリアルタイム監視し送りを自動調整。既存NCを変更せず導入する説明。負荷が変動する荒加工等が対象。
現地確認 制御周期・目標負荷、急変時の制限、時間短縮と工具寿命の両立。
RPT-EXH-2026-107042c6cf64ba96 西部商工株式会社 JIMTOF2026
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=OC6R-wdDduM
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp
RPT-EXH-2024-151b23d9e05ccb13 西部商工株式会社 JIMTOF2024
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=YRTw8XJWi9g
掲載位置 main > div.container > div.row > div.col-md-8.mb-5; 見出し「主な出展物」と直後のp

## Slide 6
T03 熱変位補正・びびり抑制
顧客ニーズ：暖機・環境温度・切削振動による寸法精度と面品位の変動を抑制。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
ヤマザキマザック Ai Thermal Shield E1001 | 熱変位の予測・補正。方式：測定データを用いる学習 | 温度・主軸速度等を考慮し、加工後のワーク測定データを学習して熱変位オフセットを最適化するとの製品説明。（既存製品資料／個別展示未確認） | 学習に必要な測定・運転条件、再学習、対象展示機への搭載。
オークマ サーモフレンドリーコンセプト E3028 | 熱変位の抑制・補正。方式：構造設計・熱変位制御 | 熱変形を単純化する機械構造と熱変位制御を組み合わせる。2026告知のAI機能との対応は個別確認が必要。（熱変位制御を展示告知） | 補正対象、環境・暖機条件、AIの入力と補正担当範囲。
オークマ 加工ナビ M-i／M-gⅡ E3028 | びびり抑制。方式：振動解析・主軸速度調整 | M-iは内蔵センサの振動から主軸速度を算出・変更。M-gⅡはマイクを使い速度候補を提示し、人が選択する。（既存製品資料／個別展示未確認） | 自動変更と推奨表示の差、対象加工・工具、制御の安定範囲。
熱変位の予測補正、構造設計、びびり抑制の主軸速度制御を別の機能として比較する。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
06 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
RPT006 ヤマザキマザック Ai Thermal Shield ブース E1001
既存製品資料／個別展示未確認
温度・主軸速度等を考慮し、加工後のワーク測定データを学習して熱変位オフセットを最適化するとの製品説明。
現地確認 学習に必要な測定・運転条件、再学習、対象展示機への搭載。
RPT-S03 Mazak Accuracy / Ai Thermal Shield
https://www.mazak.com/uk-en/technology/accuracy/
掲載位置 Ai Thermal Shield／Smooth Thermal Shield
EOV-V004-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E5001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V004-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E1001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N08 JIMTOF2026 Machines & Automation Systems
https://www.mazak.com/jp-en/news-media/upcoming-events/jimtof2026/
掲載位置 Machines & Automation Systems／Automation Systems
FC009 オークマ サーモフレンドリーコンセプト ブース E3028
熱変位制御を展示告知
熱変形を単純化する機械構造と熱変位制御を組み合わせる。2026告知のAI機能との対応は個別確認が必要。
現地確認 補正対象、環境・暖機条件、AIの入力と補正担当範囲。
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
RPT-S02 オークマ サーモフレンドリーコンセプト
https://www.okuma.co.jp/thermo-aniv/
掲載位置 サーモフレンドリーコンセプトの説明・沿革
RPT007 オークマ 加工ナビ M-i／M-gⅡ ブース E3028
既存製品資料／個別展示未確認
M-iは内蔵センサの振動から主軸速度を算出・変更。M-gⅡはマイクを使い速度候補を提示し、人が選択する。
現地確認 自動変更と推奨表示の差、対象加工・工具、制御の安定範囲。
RPT-S01 オークマ 加工ナビ
https://www.okuma.co.jp/solution_technology/process/
掲載位置 加工ナビ M-i／M-gⅡ
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後

## Slide 7
T04 工具状態監視・寿命予測
顧客ニーズ：工具の早期交換を減らしつつ、突発欠損・不良品の連続発生を防止。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
モリマシナリー ツールコラージュ／アナライザー S3048 | 欠け・摩耗判定、交換時期提案。方式：刃先画像AI・摩耗履歴解析 | 刃先画像で欠け・摩耗を判定・記録。別機能のアナライザーは摩耗履歴から寿命・交換時期を提案する。（展示予定） | 工具・材種別の必要履歴、汚れへの耐性、交換判断の責任分担。
ハイデンハイン VT 122＋VTC 6.0 E7043 | 機上工具検査。方式：画像計測・AI摩耗診断 | ビジョンシステムVT 122とVTC 6.0によるAI摩耗診断・工具長計測を出展説明に記載。（展示予定） | 摩耗量・欠けの判定基準、撮像条件、測定後のCNC連携。
マーポス ARTIS／BLU／VTS E7087 | 工具・加工プロセス監視。方式：加工信号監視・工具計測 | 工具・機械・加工プロセスの監視と工具計測を組み合わせる。製品ごとの信号・判定・停止出力を比較する。（展示予定） | 破損検出と摩耗推定の差、監視閾値、停止・補正の出力先。
現在の摩耗判定、将来の寿命予測、交換指令の実行は別段階。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
07 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC039 モリマシナリー ツールコラージュ／アナライザー ブース S3048
展示予定
刃先画像で欠け・摩耗を判定・記録。別機能のアナライザーは摩耗履歴から寿命・交換時期を提案する。
現地確認 工具・材種別の必要履歴、汚れへの耐性、交換判断の責任分担。
EOV-V024-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3017)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=yEoPl5sH6Sg
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V024-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：モリマシナリー株式会社 (S3048)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=ZvT3Lci-hnM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EDP-12 TOOL SOMMELIER／TOOL COLLAGE
https://mori-machinery.com/en/product/tool-sommelier?post_id=1066
掲載位置 刃先撮像・欠け摩耗自動検出／FAQの工具・径制約
EOV-W08 工具の欠け・摩耗・寿命を推定するAI研究発表
https://mori-machinery.com/wp-content/uploads/2023/06/%E7%86%9F%E7%B7%B4%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%A8%93%E7%9F%A5%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%AB%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7%E3%81%AE%E6%AC%A0%E3%81%91%E3%83%BB%E6%91%A9%E8%80%97%E3%83%BB%E5%AF%BF%E5%91%BD%E3%82%92%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8BAI%E3%82%92%E9%96%8B%E7%99%BA.pdf
掲載位置 2023年6月2日、成果と今後の展望
FC038 ハイデンハイン VT 122＋VTC 6.0 ブース E7043
展示予定
ビジョンシステムVT 122とVTC 6.0によるAI摩耗診断・工具長計測を出展説明に記載。
現地確認 摩耗量・欠けの判定基準、撮像条件、測定後のCNC連携。
EOV-V023-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7123)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=GFSwCXSxe9o
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V023-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7043)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=iohDR5yR9VA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC035 マーポス ARTIS／BLU／VTS ブース E7087
展示予定
工具・機械・加工プロセスの監視と工具計測を組み合わせる。製品ごとの信号・判定・停止出力を比較する。
現地確認 破損検出と摩耗推定の差、監視閾値、停止・補正の出力先。
EOV-V020-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：マーポス株式会社 (E7107)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K8FKaawJkn0
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V020-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：マーポス株式会社 (E7087)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=tThKOA-gm8s
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後

## Slide 8
T05 計測・外観検査・加工補正
顧客ニーズ：測定・検査の省人化、見逃し・過検出の低減、測定結果からの加工精度安定化。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
レニショー Renishaw Central＋IPC E7089 | 計測結果の加工フィードバック。方式：計測データ・プロセス制御 | 計測・装置状態等を集約し、IPCで工具オフセットや機械変数を更新。測定から加工補正までを接続する。（展示予定） | 補正ルール、対象CNC、外れ値の扱い、補正を止める条件。
HACARUS HACARUS Check ZERO S1031 | 外観の異常判定。方式：良品学習・追加学習 | 少量の良品画像との差で異常を検出。人が良品・不良品ラベルを追加し、見逃し・過検出を調整する。（販売済み／展示予定） | 不良種類別の評価、追加学習後の再評価、撮像条件の許容差。
サイバーRC GH5 E7074 | 刃先形状の補正加工。方式：機内3D画像・AI補正 | 機内3D画像で工具刃先を測り、目標とする幅・角度へホーニングを補正するとの出展説明。（展示予定） | 画像精度、補正量・収束条件、最終形状の合否判定。
画像の良否判定、寸法計測、工具オフセット補正は入力・出力が異なる。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
08 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC033 レニショー Renishaw Central＋IPC ブース E7089
展示予定
計測・装置状態等を集約し、IPCで工具オフセットや機械変数を更新。測定から加工補正までを接続する。
現地確認 補正ルール、対象CNC、外れ値の扱い、補正を止める条件。
EOV-V018-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V018-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W03 Renishaw Central データプラットフォーム
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 メカニズム、現場でのクローズドループ、導入効果
FC036 HACARUS HACARUS Check ZERO ブース S1031
販売済み／展示予定
少量の良品画像との差で異常を検出。人が良品・不良品ラベルを追加し、見逃し・過検出を調整する。
現地確認 不良種類別の評価、追加学習後の再評価、撮像条件の許容差。
EOV-V021-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社ＨＡＣＡＲＵＳ (S1031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oatArsOZ-Wc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W06 AI外観検査ソリューション HACARUS Check
https://hacarus.com/ja/technology/hacarus-check-series/
掲載位置 2026.04.06本文
EDP-14 Check ZERO正式販売開始
https://hacarus.com/ja/press-release/20250707-news/
掲載位置 2025/7/9販売／良品学習とアノテーション追加学習／判定UI
EDP-15 Checkシリーズ公式製品説明
https://check.hacarus.com/ja/
掲載位置 Check ZERO／デュアルチューニング／機器構成
ERF-05 Check ZERO公式ソフトウェア説明
https://check.hacarus.com/ja/aisoftware/
掲載位置 特徴／異常箇所表示・良否アノテーション追加学習
AC085 サイバーRC GH5 ブース E7074
展示予定
機内3D画像で工具刃先を測り、目標とする幅・角度へホーニングを補正するとの出展説明。
現地確認 画像精度、補正量・収束条件、最終形状の合否判定。
EEX-EXH-2026-a0cbad27ea34d7c4 JIMTOF2026公式出展説明：株式会社サイバーRC (E7074)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29 JIMTOF2024公式出展説明：株式会社サイバーRC (W3046)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=wk2AEX5rHpw
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-02 GH5総合カタログ
https://cyber-rc.com/wp-content/uploads/2025/10/%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0420-x-297-mm%E6%A8%AA%E4%B8%A6%E3%81%B3-.pdf
掲載位置 GRISTAR HONING 5 AXIS／幅・角度設定、Robot Eye、自動調整

## Slide 9
T06 ロボット認識・動作生成
顧客ニーズ：ワーク形状・位置・切粉状態の変化による教示負担と、自動運転の中断を削減。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
TAKISAWA TR-20W E3013 | 主軸に絡む切粉の除去。方式：状況認識・判断・除去 | 絡まった切粉の状況を判断して除去するフィジカルAI搭載デモを予告。センサ・学習方式は非公開。（参考出品） | 絡まり方を変えた実演、除去完了の判定、失敗時の再試行。
東京エレクトロンデバイス 3D形状認識加工システム E7073 | 不定形ワークの面取り・皿もみ。方式：3D認識・加工軌道生成 | レーザースキャンした形状から加工軌道を生成。図面・パタン教示不要との説明。AI方式の利用は未確認。（共同ブースで展示予定） | 未登録形状の対応範囲、干渉確認、取り残しと加工品質。
ファナック 生成AIによるロボット駆動 S2001 | 具体作業は未公表。方式：生成AI・オープンプラットフォーム | 生成AIによるロボット駆動事例を予告。入力、動作生成、検証、実行の構成と対象作業は現地確認が必要。（展示予定／詳細未公表） | 既知・未知条件への対応、AI担当処理、成功率と介入条件。
認識、軌道生成、実行、完了確認の担当範囲で比較。フィジカルAIの呼称と確認済み機能を併記する。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
09 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC049 TAKISAWA TR-20W ブース E3013
参考出品
絡まった切粉の状況を判断して除去するフィジカルAI搭載デモを予告。センサ・学習方式は非公開。
現地確認 絡まり方を変えた実演、除去完了の判定、失敗時の再試行。
EOV-V030-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V030-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N01 JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
EAT-N02 MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
掲載位置 2024年11月1日／MGC300の出展説明
AC146 東京エレクトロンデバイス 3D形状認識加工システム ブース E7073
共同ブースで展示予定
レーザースキャンした形状から加工軌道を生成。図面・パタン教示不要との説明。AI方式の利用は未確認。
現地確認 未登録形状の対応範囲、干渉確認、取り残しと加工品質。
EEX-EXH-2026-8c08de1ffed47316 JIMTOF2026公式出展説明：東京エレクトロンデバイス株式会社 (E7073)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=c4cChQniAm8
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-WTED 企業公式の展示告知
https://www.inrevium.com/news-event/event/p7331/
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
FC005 ファナック 生成AIによるロボット駆動 ブース S2001
展示予定／詳細未公表
生成AIによるロボット駆動事例を予告。入力、動作生成、検証、実行の構成と対象作業は現地確認が必要。
現地確認 既知・未知条件への対応、AI担当処理、成功率と介入条件。
EOV-V002-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V002-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後

## Slide 10
T07 段取り・搬送・加工セル自動化
顧客ニーズ：多品種・変量生産での品種切替え、供給・回収、長時間無人運転に残る人手を削減。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
DMG森精機 MATRIS WPH 210 E8005 | ワーク・パレット供給。方式：ハンドリングシステム | ワークとパレットの両方を供給するシステム。品種・ロットの変化に応じた供給と切替えが比較点。（日本初公開予定） | ワーク・治具の事前準備、切替え手順、無人継続を妨げる作業。
中村留精密工業 RoboSync E2027 | 移設後の位置復旧。方式：マーカー認識・相対位置補正 | 移設後にマーカーを読み、工作機械との相対位置を補正。既存パレット・台車を利用する省スペース構成。（展示予定） | 再教示の残作業、位置誤差の許容範囲、品種変更時の設定。
オークマ ARMROID／OMR20 E3028 | 機内作業・ワーク供給。方式：機内ロボット／移動式協働ロボット | 機内組込みのARMROIDと、機械脇へ配置するOMR20を出展。設置方式と段取り負担を比較する。（展示予定） | 担当作業、品種切替え、安全領域、停止後の復帰手順。
段取り機構、位置補正、供給システム、工程間搬送を区別。AI利用の有無より対応する変動条件を見る。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
10 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC002 DMG森精機 MATRIS WPH 210 ブース E8005
日本初公開予定
ワークとパレットの両方を供給するシステム。品種・ロットの変化に応じた供給と切替えが比較点。
現地確認 ワーク・治具の事前準備、切替え手順、無人継続を妨げる作業。
EOV-V001-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V001-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC048 中村留精密工業 RoboSync ブース E2027
展示予定
移設後にマーカーを読み、工作機械との相対位置を補正。既存パレット・台車を利用する省スペース構成。
現地確認 再教示の残作業、位置誤差の許容範囲、品種変更時の設定。
EOV-V029-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E5033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=RYK326OoMn4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V029-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E2027)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=C7A_2ZTDXNw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W04 RoboSync
https://www.nakamura-tome.co.jp/products/automation/robosync/
掲載位置 製品の特長 > 簡単復旧、簡単操作
FC008 オークマ ARMROID／OMR20 ブース E3028
展示予定
機内組込みのARMROIDと、機械脇へ配置するOMR20を出展。設置方式と段取り負担を比較する。
現地確認 担当作業、品種切替え、安全領域、停止後の復帰手順。
EOV-V003-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V003-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後

## Slide 11
T08 設備診断・予知保全
顧客ニーズ：故障の事前把握、診断・復旧時間短縮、保全知識の属人化解消。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
DMG森精機 Condition Agent E8005 | 機械状態の診断。方式：診断用NC・クラウド分析 | 診断専用NCを実行してデータを取得し、クラウドで分析。2026年4月受注分から対象機へ標準搭載する説明。（提供開始／個別展示未確認） | 診断対象部位、通常運転ログとの差、異常判定後の保全手順。
ムラテックCCS プライマリドクタサービス E3031 | 稼働中の劣化・異常診断。方式：電流・振動等のAI解析 | 稼働中の電流・振動等を新品状態と比較し劣化・異常を診断するとの説明。（展示予定） | 負荷・加工条件の違いの補正、故障モード別の検知性能。
ベッコフ TwinCAT CoAgent for Operations E2028 | 原因診断・運用支援。方式：生成AI・設備データ／文書参照 | ライブデータ、ログ、保守文書から原因仮説・対処案を生成。コマンド実行も説明するが権限範囲は未公開。（製品発表／投入時期要問合せ） | 原因の裏付け、実行可能な命令、人の承認、失敗時の復旧。
専用診断動作、通常稼働データの異常検知、対話型の原因・対処支援を区別する。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
11 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC004 DMG森精機 Condition Agent ブース E8005
提供開始／個別展示未確認
診断専用NCを実行してデータを取得し、クラウドで分析。2026年4月受注分から対象機へ標準搭載する説明。
現地確認 診断対象部位、通常運転ログとの差、異常判定後の保全手順。
EOV-V001-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V001-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N07 Condition Agent 提供開始
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 2026/07/06本文・主な特長
Q26 CELOS ClubにCondition Agentを搭載
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 Condition Agentの診断方法
AC225 ムラテックCCS プライマリドクタサービス ブース E3031
展示予定
稼働中の電流・振動等を新品状態と比較し劣化・異常を診断するとの説明。
現地確認 負荷・加工条件の違いの補正、故障モード別の検知性能。
EEX-EXH-2026-308c5194f12fe009 JIMTOF2026公式出展説明：ムラテックＣＣＳ株式会社 (E3031)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Z_SbvK_hxBY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-b0a94c1cd407ea8a JIMTOF2024公式出展説明：ムラテックCCS株式会社 (E6019)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=2N7pXq5Aehs
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-13 AIを用いた故障診断
https://www.muratec.jp/company/ti/rd/detail.php?id=7540
掲載位置 電流・振動を新品データと比較／補正入力回数・軸負荷による劣化判定
FC013 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Operations ブース E2028
製品発表／投入時期要問合せ
ライブデータ、ログ、保守文書から原因仮説・対処案を生成。コマンド実行も説明するが権限範囲は未公開。
現地確認 原因の裏付け、実行可能な命令、人の承認、失敗時の復旧。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N04 CoAgent for Operations TF1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-02 TF1700 CoAgent for Operations
https://www.beckhoff.com/en-en/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／direct system access；Product status／market release on request

## Slide 12
T09 生産スケジューリング・MES
顧客ニーズ：納期・設備負荷・進捗変化への計画調整と、指示・実績・履歴の分断解消。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
ものレボ MonoRevo W3042 | 工程計画・負荷調整。方式：自動スケジューリング | 工程設計・計画・進捗をまとめて管理し、自動スケジューリングを支援。AIの担当処理は未確認。（展示予定） | 設備・作業者・工具の制約、割込時の再計画、計画の確定者。
Smart Craft Smart Craft MES S3002 | 作業指示・実績・履歴管理。方式：MES・API連携 | 作業記録、指示、履歴を一元管理し外部システムとAPI連携。自動最適計画の実装とは分けて扱う。（展示予定） | 設備実績との接続、計画系との更新周期、現場入力の負担。
WinTool WinTool E1049 | 工具・工程資源の管理。方式：工具DB・在庫ルール連携 | 工具情報と現物・工程資源を連携し、在庫ルールに基づく購買要求を扱う。（展示予定） | 計画に必要な工具可用性、CAM・プリセット・在庫の対応。
日程を決めるスケジューラと、指示・実績を管理するMESを分けて比較する。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
12 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC027 ものレボ MonoRevo ブース W3042
展示予定
工程設計・計画・進捗をまとめて管理し、自動スケジューリングを支援。AIの担当処理は未確認。
現地確認 設備・作業者・工具の制約、割込時の再計画、計画の確定者。
EOV-V014-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ものレボ株式会社 (W3042)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sccKfxE4bYo
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
FC026 Smart Craft Smart Craft MES ブース S3002
展示予定
作業記録、指示、履歴を一元管理し外部システムとAPI連携。自動最適計画の実装とは分けて扱う。
現地確認 設備実績との接続、計画系との更新周期、現場入力の負担。
EOV-V013-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社Smart Craft (S3002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=WqjRB6DEqN0
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
AC295 WinTool WinTool ブース E1049
展示予定
工具情報と現物・工程資源を連携し、在庫ルールに基づく購買要求を扱う。
現地確認 計画に必要な工具可用性、CAM・プリセット・在庫の対応。
EEX-EXH-2026-4fb92ba6b82546d7 JIMTOF2026公式出展説明：WinTool AG (E1049)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sSFZV23clJo
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-3f1fa1966a57e011 JIMTOF2024公式出展説明：WinTool AG (E5003)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=-n22F1d_CDc
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-18 ERP Integration
https://www.wintool.com/en/tool-management-software/cnc-inventory-manager/erp-integration
掲載位置 最低在庫で購買要求を生成し、管理者承認後にERPへ自動送信
EDP-19 CNC Process Manager
https://www.wintool.com/software/cnc-prozessverwaltung
掲載位置 工具積卸リスト・在庫確認・プリセッター指示・NCと測定値の転送

## Slide 13
T10 制御ソフトウェア開発支援
顧客ニーズ：PLCプログラミング、I/O構成、HMI・電気設計に必要な開発工数の削減。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering E2028 | PLCコード作成。方式：生成AI・プロジェクト文脈参照 | 要求と既存プロジェクトの文脈に基づきPLCコード案を提案。人が確認し制御プロジェクトへ採用する。（展示告知＋製品資料） | 既存コード・ライブラリの参照、生成コードの検証と採用手順。
ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering E2028 | I/O・HMI作成。方式：生成AIによる構成・画面支援 | I/O構成とHMI生成・操作を支援。PLCコード生成と同じ製品内でも対象成果物を分けて確認する。（展示告知＋製品資料） | 要件からの構成生成、変更整合性、実機接続前の検証。
EPLAN Eplan Copilot S1067 | 電気設計の支援。方式：生成AI・設計文脈参照 | 設計の文脈に応じた回答・推奨・手順を生成。設計データをどこまで自動作成するかを確認する。（展示予定） | 回答支援と設計変更の範囲、標準回路・部品DBの利用。
プログラムや設計案の生成はエンジニアリング支援。設備の自律運転とは別に評価する。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
13 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC011 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering ブース E2028
展示告知＋製品資料
要求と既存プロジェクトの文脈に基づきPLCコード案を提案。人が確認し制御プロジェクトへ採用する。
現地確認 既存コード・ライブラリの参照、生成コードの検証と採用手順。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N03 CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-01 From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
FC012 ベッコフ TwinCAT CoAgent for Engineering ブース E2028
展示告知＋製品資料
I/O構成とHMI生成・操作を支援。PLCコード生成と同じ製品内でも対象成果物を分けて確認する。
現地確認 要件からの構成生成、変更整合性、実機接続前の検証。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N03 CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
EAT-N05 TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
EDP-03 TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
ERF-01 From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
FC017 EPLAN Eplan Copilot ブース S1067
展示予定
設計の文脈に応じた回答・推奨・手順を生成。設計データをどこまで自動作成するかを確認する。
現地確認 回答支援と設計変更の範囲、標準回路・部品DBの利用。
EOV-V006-2024-1 JIMTOF2024公式カタログ：EPLAN株式会社 (E2033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=50efK4rQsHs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-V006-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：EPLAN株式会社 (S1067)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=FHsQAvmFusY
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EAT-N06 Eplan Copilot
https://www.eplan.com/us-en/about-us/innovations/eplan-copilot/
掲載位置 Based on a described task／Looking ahead／conceptual phase

## Slide 14
T11 製造データ基盤・デジタルツイン
顧客ニーズ：設備・工程データの連携、AIの制御実装、仮想検証・学習に必要なデータ準備。
企業・製品・ブース | 対象タスク・実現方式 | 技術内容 | 現地確認事項
ベッコフ TwinCAT Machine Learning Creator E2028 | AIモデル作成・制御実装。方式：AutoML・ONNX | 人が用意したデータから学習・モデル選択・評価を支援。ONNX等で出力し、制御側へ実装する。（展示予定／既存基盤） | 必要データ・ラベル、推論周期、更新時の評価・差戻し。
シーメンス Digital Thread／工作機械ツイン E3006 | 設計・加工・品質の連携。方式：デジタルスレッド・機械ツイン | SINUMERIK ONEを搭載したHeller Toknの工作機械ツインと、Equatorによる工程内品質保証を実演予定。（展示予定） | 設計変更・加工条件・測定結果のデータ対応と更新の自動化。
NdotLight TRINIX S4004 | 物理シミュレーション用データ作成。方式：CAD生成・SimReady変換 | CAD等から形状・関節・物理属性を生成し、USD／URDF／MJCF等へ出力するとの説明。（展示予定／実機精度未検証） | 質量・摩擦の実測と推定の区別、生成物の検証、実機との差。
設備接続、モデル作成・実装、工作機械の仮想検証、物理シミュレーション用データは異なる基盤機能。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
14 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展予定と製品資料を照合。個別展示未確認の機能は明示。製品版・性能・人の介入は現地確認。
FC014 ベッコフ TwinCAT Machine Learning Creator ブース E2028
展示予定／既存基盤
人が用意したデータから学習・モデル選択・評価を支援。ONNX等で出力し、制御側へ実装する。
現地確認 必要データ・ラベル、推論周期、更新時の評価・差戻し。
EOV-V005-2026-1 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
EOV-W01 TwinCAT 3 Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/en-za/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te3850.html
掲載位置 製品説明冒頭、Product status
EDP-04 PC Control 02/2024：Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/media/downloads/information-media/pc-control/pcc_0224_e.pdf
掲載位置 TE3850／訓練・テストデータ分割、モデル解析、ONNX出力
AC098 シーメンス Digital Thread／工作機械ツイン ブース E3006
展示予定
SINUMERIK ONEを搭載したHeller Toknの工作機械ツインと、Equatorによる工程内品質保証を実演予定。
現地確認 設計変更・加工条件・測定結果のデータ対応と更新の自動化。
EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc JIMTOF2026公式出展説明：シーメンス株式会社 (E3006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8 JIMTOF2024公式出展説明：シーメンス株式会社 (E5008)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=nYvFR1vpbuE
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EDP-16 HELLER Toknとデジタルツインの訓練事例
https://references.siemens.com/en/reference/heller-tokn-digital-twin?id=41137
掲載位置 Completion: 2024／仮想SINUMERIK ONEと3D機械モデルによる訓練
EDP-17 Humanoidとの工場内物流の運用試験
https://press.siemens.com/jp/ja/pressrelease/pr-20260416
掲載位置 HMND 01 Alphaのトート把持・搬送・配置／Jetson Thor・Isaac Sim/Lab
AC273 NdotLight TRINIX ブース S4004
展示予定／実機精度未検証
CAD等から形状・関節・物理属性を生成し、USD／URDF／MJCF等へ出力するとの説明。
現地確認 質量・摩擦の実測と推定の区別、生成物の検証、実機との差。
EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2 JIMTOF2026公式出展説明：NdotLight Co., Ltd. (S4004)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6Ds1v9hxvrY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
EEX-WNDOT TRINIX：Physical AI向け3Dデータの企業公式説明
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-proposes-a-new-3d-data-standard-for-the-physical-ai-era-with-trinix
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
ERF-06 TRINIX：物理属性生成と自己修正
https://ndotlight.com/
掲載位置 Physics Injection／Self-corrective Closed Loop／FAQ
ERF-07 SimReady FAQ：静的検証と実行時検証
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-faq.html
掲載位置 What Is the Difference…Foundation；How Do I Validate My Composed Scene…（L526–538）
ERF-08 SimReady Physics Best Practices
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-asset-creation/physics-best-practices.html
掲載位置 Typical USDPhysics Components／Collider、Mass、materialの摩擦・密度・反発
ERF-09 DexBench共同開発の告知
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-to-co-develop-dexbench-a-global-standard-for-humanoid-evaluation-with-nvidia-and-rlwrld
掲載位置 2026/8/7／SimReady環境・操作評価・sim-to-real gap低減の共同開発

## Slide 15
フィジカルAIの調査・報告基準
作業定義：AIが現実環境を知覚し、その状態に応じて物理的な行動を選択・生成・調整する技術。
評価項目 | 確認・記録する内容
適用タスク | 搬入出、切粉除去、面取りなど、担当作業を特定する。
認識・判断方式 | 画像・力覚等の入力と、学習モデル／幾何処理／ルールの担当を確認する。
動作の適応範囲 | 位置・形状・状態を変えた際の動作変更と、再教示の必要量を確認する。
完了・失敗処理 | 完了確認、再試行、人への引継ぎ、許可された動作範囲を記録する。
固定設置・単一タスクでも適応動作を持ち得る。VLAや基盤モデルの使用は別項目で確認し、名称だけで最新方式と判定しない。
本調査の作業定義であり、業界統一規格ではない。TR-20W・3D形状認識加工・ファナックの違いはT06を参照。
15 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
本調査の作業定義であり、業界統一規格ではない。TR-20W・3D形状認識加工・ファナックの違いはT06を参照。
Q07 ファナック 安部健一郎氏の取材発言
MONOist ファナックとフィジカルAI、現場主義の開発思想 2026-07-02
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2607/02/news043.html
掲載位置 1頁 やりたいことの結果がフィジカルAIだった
原文抜粋 周囲の環境を見て確認し、いろいろな演算をAIが行う
文脈の要約 決められた反復動作に対し、環境を確認してAIの演算を用いるソリューションを説明する。
留保 正式な業界規格の定義ではない。どの変化にどこまで対応できるかは個別に調べる。
Q41 NVIDIA公式教材
NVIDIA NVIDIA Physical AI学習教材 未記載
https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/sim-to-real-so-101/latest/01-overview.html
掲載位置 What Is Physical AI? の4項目目
原文抜粋 Adapt to the unpredictability of real environments
文脈の要約 知覚、物理・空間の理解、実行、環境の変動への適応を説明する。
留保 教材の能力整理。工業用システムの性能証明ではない。

## Slide 16
原文根拠：工程設計・現場適応の開発方向
本文の解釈を確認するための短い原文抜粋。発言者・記事種別・文脈を併記する。全46抜粋は別添HTML原文集に収録。
「「何をどのように加工したいのか」という作業者の意図や目的」
Q05 MONOistの記者説明。マザック共同開発を取材 2026-10-19
文脈〔要約〕：対話プログラムの加工意図と判断結果を学習する方式を説明する。
「周囲の環境を見て確認し、いろいろな演算をAIが行う」
Q07 ファナック 安部健一郎氏の取材発言 2026-07-02
文脈〔要約〕：決められた反復動作に対し、環境を確認してAIの演算を用いるソリューションを説明する。
「現場固有のルールを継続的に学習します。」
Q06 日立・ファナックの共同発表をファナックが掲載 2026-09-30
文脈〔要約〕：日立の工場で共同実証し、現場課題へ柔軟に対応する実用化計画の一節。
「The software helps execute decisions, but it doesn’t retain the reasoning behind them.」
Q14 Hexagon公式ブログの執筆者による説明 2026-04-29
文脈〔要約〕：CAMの機能だけでなく、過去の考え方を次のプログラミングで使う課題を述べる。
原文の連続部分を抜粋。開発構想・研究方針の表明を、製品性能や展示での達成証明とは扱わない。
16 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
原文の連続部分を抜粋。開発構想・研究方針の表明を、製品性能や展示での達成証明とは扱わない。
Q05 MONOistの記者説明。マザック共同開発を取材
MONOist 加工の工程設計をAIエージェントで自動化 2026-10-19
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2610/19/news039_2.html
掲載位置 後編 MAZATROLとGコードを比較する段落
原文抜粋 「何をどのように加工したいのか」という作業者の意図や目的
文脈の要約 対話プログラムの加工意図と判断結果を学習する方式を説明する。
留保 記者の説明からの抜粋で、発言者の直接発言ではない。
Q07 ファナック 安部健一郎氏の取材発言
MONOist ファナックとフィジカルAI、現場主義の開発思想 2026-07-02
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2607/02/news043.html
掲載位置 1頁 やりたいことの結果がフィジカルAIだった
原文抜粋 周囲の環境を見て確認し、いろいろな演算をAIが行う
文脈の要約 決められた反復動作に対し、環境を確認してAIの演算を用いるソリューションを説明する。
留保 正式な業界規格の定義ではない。どの変化にどこまで対応できるかは個別に調べる。
Q06 日立・ファナックの共同発表をファナックが掲載
ファナック・日立 フィジカルAI実装の共同事業化に向けた戦略的パートナーシップ 2026-09-30
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260930.html
掲載位置 提携の説明・カスタマーゼロの段落
原文抜粋 現場固有のルールを継続的に学習します。
文脈の要約 日立の工場で共同実証し、現場課題へ柔軟に対応する実用化計画の一節。
留保 将来の共同実証・実用化を説明する。全機能の達成実績とはしない。
Q14 Hexagon公式ブログの執筆者による説明
Hexagon／製品技術担当者 The next step in CAM isn’t new. It’s already here. 2026-04-29
https://blog.manufacturing.hexagon.com/advanced-manufacturing/cam-software/the-next-step-in-cam-isnt-new-its-already-here/
掲載位置 熟練者の経験が個人に残る問題を説明する段落
原文抜粋 The software helps execute decisions, but it doesn’t retain the reasoning behind them.
文脈の要約 CAMの機能だけでなく、過去の考え方を次のプログラミングで使う課題を述べる。
留保 CAM一般への問題提起。全てのソフトに履歴保存がないという仕様確認ではない。

## Slide 17
原文根拠：製造データ・物理モデル・工程統合
本文の解釈を確認するための短い原文抜粋。発言者・記事種別・文脈を併記する。全46抜粋は別添HTML原文集に収録。
「市場投入後の設備から継続的にデータを収集・学習・還元する仕組み」
Q02 DMG森精機の公式発表 2026-07-06
文脈〔要約〕：異常検知から品質予測・条件最適化、生産セルへ広げる計画の中の表現。
「製造工程の現象理解に基づく製造データ取得の支援」
Q01 産総研の公式説明 2026-07-02
文脈〔要約〕：拠点に期待される支援として、取得設計、匿名化・構造化、AI開発を説明する。
「まずはシミュレーションのモデルをしっかりと作り込んで」
Q24 DMG森精機 森雅彦氏の取材発言 2025-09-26
文脈〔要約〕：研究論文への言及として、モデルを土台にAIを使う方法へ関心を示す。
「AI must operate on the current state of the factory.」
Q11 Siemensの公式ブログ 2026-07-08
文脈〔要約〕：過去のスナップショットだけでなく現在の状態を使う方針。
原文の連続部分を抜粋。開発構想・研究方針の表明を、製品性能や展示での達成証明とは扱わない。
17 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
原文の連続部分を抜粋。開発構想・研究方針の表明を、製品性能や展示での達成証明とは扱わない。
Q02 DMG森精機の公式発表
DMG森精機 GENIAC事業に採択：生産設備データエコシステムと製造フィジカルAI基盤 2026-07-06
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 多目的AI開発基盤の説明
原文抜粋 市場投入後の設備から継続的にデータを収集・学習・還元する仕組み
文脈の要約 異常検知から品質予測・条件最適化、生産セルへ広げる計画の中の表現。
留保 構築を目指す仕組み。既に全用途で循環が成立したという実績ではない。
Q01 産総研の公式説明
産総研 製造AX拠点を始動 2026-07-02
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/pr20260702.html
掲載位置 産総研を核とした製造AX拠点
原文抜粋 製造工程の現象理解に基づく製造データ取得の支援
文脈の要約 拠点に期待される支援として、取得設計、匿名化・構造化、AI開発を説明する。
留保 期待される役割の説明であり、特定の取得技術の性能実証ではない。
Q24 DMG森精機 森雅彦氏の取材発言
MONOist 工作機械のソフトウェアデファインド化とMX 2025-09-26
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2509/27/news004_2.html
掲載位置 後編 シミュレーションとAIに関する回答
原文抜粋 まずはシミュレーションのモデルをしっかりと作り込んで
文脈の要約 研究論文への言及として、モデルを土台にAIを使う方法へ関心を示す。
留保 技術への関心を述べた条件節。特定の自社実装の達成証明ではない。
Q11 Siemensの公式ブログ
Siemens From agile to autonomous: adaptive production 2026-07-08
https://blogs.sw.siemens.com/nx-manufacturing/from-agile-to-autonomous-building-adaptive-production-with-digital-twins-and-industrial-ai/
掲載位置 Three principlesの1項目目
原文抜粋 AI must operate on the current state of the factory.
文脈の要約 過去のスナップショットだけでなく現在の状態を使う方針。
留保 製造AIに求める原則。特定の更新周期や全システムでの実現実績ではない。

## Slide 18
主要33社の展示索引 1 / 4
大手の展示を追加で確認する索引。AI機能が未確認の場合も、実際の加工・自動化・工具・計測の展示で位置付ける。
企業・ブース | 展示品・ソリューション | 対象タスク | 確認事項
DMG森精機 E8005 | MATRIS WPH 210／AMR 1000 | 段取り・搬送 | 供給・搬送の接続と品種切替え。
ヤマザキマザック E1001 | INTEGREX／AIソリューション | 工程集約・工程設計AI | 共同開発AIの実演有無と準備・計画の自動化範囲。
オークマ E3028 | ARMROID／OMR20 | 機内作業・供給 | 機内組込みと移動式の段取り・復帰。
牧野フライス製作所 E1024 | MASシリーズ／生産ラインエンジニアリング | 加工セル・ライン統合 | 加工・供給・計測を統括する範囲。
ファナック S2001 | フィジカルAI CNC／生成AIロボット | 知的作業・ロボット動作 | AIが変更する判断・動作と変動条件。
三菱電機 S2003 | CNC省人化／新開発スケジューラ | 加工支援・自動化運用 | 計画制約、加工・保全へのAI適用。
シーメンス E3006 | SINUMERIK ONE／工作機械ツイン | デジタルスレッド | 設計・加工・品質データの受渡し。
ジェイテクト E8003 | G5P250G／工場ソリューション | 熟練研削・資源管理 | 熟練加工の再現方法と人・設備の管理。
ニデックマシンツール E3011 | MVR-Hx／Nidec NC Twin | 加工前検証 | 機械・制御モデルの再現範囲。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
18 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
DMG森精機 E8005
MATRIS WPH 210／AMR 1000
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
ヤマザキマザック E1001
INTEGREX／AIソリューション
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
オークマ E3028
ARMROID／OMR20
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
牧野フライス製作所 E1024
MASシリーズ／生産ラインエンジニアリング
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=M5OL10ECBTE
ファナック S2001
フィジカルAI CNC／生成AIロボット
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
三菱電機 S2003
CNC省人化／新開発スケジューラ
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=AjLnzm01WWU
シーメンス E3006
SINUMERIK ONE／工作機械ツイン
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg
ジェイテクト E8003
G5P250G／工場ソリューション
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=cW9RNSMEfso
ニデックマシンツール E3011
MVR-Hx／Nidec NC Twin
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oS1WYTzqdvg

## Slide 19
主要33社の展示索引 2 / 4
大手の展示を追加で確認する索引。AI機能が未確認の場合も、実際の加工・自動化・工具・計測の展示で位置付ける。
企業・ブース | 展示品・ソリューション | 対象タスク | 確認事項
ニデックオーケーケー E3012 | VB-X650／パレットストッカ | 長時間無人運転 | 段取り、工具・パレットの容量制約。
ソディック E2017 | ALN600G＋搬送ロボット | 放電加工の自動化 | 供給・加工・例外処理の連携。
アマダ E2012 | SDEW8010iⅢ＋ALFAS03KR | プレス加工自動化 | 供給から加工までの人作業と切替え。
ブラザー工業 E1055 | SPEEDIO／PC-1 | 工程集約・段取り削減 | 工具本数・外段取り・パレット交換。
松浦機械製作所 E3030 | MX-520T PC7／MiOS 4 | 多品種の無人運転 | パレット・工具・運転順の管理。
シチズンマシナリー S2002 | 自動計測／FA連携／LFV | 自動盤の連続運転 | 計測補正・切粉対策とFA接続。
スター精密 S1003 | SB-12RⅡほか／各種支援 | 小物部品加工・工程支援 | 自動化機能の担当工程。人型部品加工とAIロボットを区別。
ツガミ S1004 | TMA8F／VA3S＋ロボット | 段取り・測定・供給 | コレット交換と機外測定の連続運転。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
19 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
ニデックオーケーケー E3012
VB-X650／パレットストッカ
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=cIGcLA71ub0
ソディック E2017
ALN600G＋搬送ロボット
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=k6keXdSLQmQ
アマダ E2012
SDEW8010iⅢ＋ALFAS03KR
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=lwacRdqPa60
ブラザー工業 E1055
SPEEDIO／PC-1
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
松浦機械製作所 E3030
MX-520T PC7／MiOS 4
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K_X61J2xV_w
シチズンマシナリー S2002
自動計測／FA連携／LFV
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sqCigr-Fu70
スター精密 S1003
SB-12RⅡほか／各種支援
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=uGFHKigy2ag
ツガミ S1004
TMA8F／VA3S＋ロボット
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=fKOIqkxqaBI

## Slide 20
主要33社の展示索引 3 / 4
大手の展示を追加で確認する索引。AI機能が未確認の場合も、実際の加工・自動化・工具・計測の展示で位置付ける。
企業・ブース | 展示品・ソリューション | 対象タスク | 確認事項
オーエスジー W1070 | MONOlithbox | 工具管理DX | 工具在庫・現物・工程データの対応。
三菱マテリアル W1065 | DXAS／RS0112ほか | 工具・加工プロセス改善 | 加工条件選定・デジタル連携の有無。AI機能は未確認。
京セラ W1046 | VIMOA／EASY TOOL GUIDE | 加工監視・工具選定 | 取得信号、分析対象、工具選定への反映。
タンガロイ W1090 | MATRIX 360 | 工具管理 | 工具在庫管理と加工・購買情報の連携。
ミツトヨ E3008／E7085 | 自動計測／計測プラットフォーム | 計測自動化・品質データ | 測定の自動化と加工工程支援の接続。
東京精密 E7044 | 出展内容の保存情報なし | 内容未確認 | E7044は登録済み。展示品とAI・自動化機能を現地確認。
レニショー E7089 | Renishaw Central／Equator | 計測・加工補正 | IPCの補正先、閾値、異常時の扱い。
ハイデンハイン E7043 | VT 122＋VTC 6.0 | 工具検査・摩耗診断 | 画像判定からCNCへの情報連携。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
20 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
オーエスジー W1070
MONOlithbox
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=AooPnMJlHW4
三菱マテリアル W1065
DXAS／RS0112ほか
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8cRbffPwDP4
京セラ W1046
VIMOA／EASY TOOL GUIDE
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=E4SA18YM2G4
タンガロイ W1090
MATRIX 360
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=VUyVyFPIn2Q
ミツトヨ E3008／E7085
自動計測／計測プラットフォーム
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=a7y3JtW8DXM
東京精密 E7044
出展内容の保存情報なし
レニショー E7089
Renishaw Central／Equator
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
ハイデンハイン E7043
VT 122＋VTC 6.0
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=iohDR5yR9VA

## Slide 21
主要33社の展示索引 4 / 4
大手の展示を追加で確認する索引。AI機能が未確認の場合も、実際の加工・自動化・工具・計測の展示で位置付ける。
企業・ブース | 展示品・ソリューション | 対象タスク | 確認事項
ベッコフ E2028 | TwinCAT CNC／ML Creator／CoAgent | AI実装・制御開発 | データ取得、モデル評価、実機制御の接続。
Hexagon E7035／E2013 | ProPlanAI／MAESTRO／PRESTO | 工程設計・品質保証 | CAMと品質保証は別ブース。用途別に比較。
住友電気工業 W1027 | SumiSmall／WEZMほか | 工具・工程集約 | 条件設定・工具データ提供の範囲。AI機能は未確認。
中村留精密工業 E2027 | RoboSync／Protona | 供給段取り・NC作成 | 移設後の位置補正とプログラム作成の負担。
FUJI E3021 | VN40／TN400ⅡR／Quist | 異形ワーク・段取り | 把持・表裏加工・備品管理の自動化範囲。
TAKISAWA E3013 | TR-20W | 切粉除去 | 絡まり認識、除去動作、完了・失敗判定。参考出品。
オートデスク S3019 | Fusion／Fusion Manage | CAD/CAM・PLM | AI支援対象と設計・製造データの連携。
ニコン E7001 | NEXIV／MV5X／ロボットビジョン | 計測・認識 | 計測・認識結果が加工・搬送へ戻る範囲。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
21 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
出展者の公開説明を要約。AI機能の未確認と、AIを使用しないという確認は区別。東京精密は展示内容未取得。
ベッコフオートメーション E2028
TwinCAT CNC／ML Creator／CoAgent
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
Hexagon Manufacturing Intelligence E7035／E2013
ProPlanAI／MAESTRO／PRESTO
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oUyVPjxvy-U
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6l20Qo0pjl4
住友電気工業 W1027
SumiSmall／WEZMほか
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=fUD_CMl54Kw
中村留精密工業 E2027
RoboSync／Protona
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=C7A_2ZTDXNw
FUJI E3021
VN40／TN400ⅡR／Quist
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=xJlXi-VNzio
TAKISAWA E3013
TR-20W
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
オートデスク S3019
Fusion／Fusion Manage
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Y_kC6hMTghk
ニコン E7001
NEXIV／MV5X／ロボットビジョン
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=lmqsWTyiVAY

## Slide 22
調査範囲と2024年比較
全出展者の照合と同名企業パネルをマクロ分析の土台とし、詳細な方式比較へ展開した。
出展説明の用語群 | 2024年 | 2026年
AI明示 | 22 | 40
生成AIとエージェント | 0 | 5
フィジカルAI明示 | 0 | 7
自動化と省人化 | 172 | 193
集計対象：両年に説明文がある同名538件。複数カテゴリの重複あり。
技術索引344件、詳細比較57件、本編は方式差を比較する33行。主要企業33社を別途確認。
文言の増加は、採用率・性能向上・新機能数を表さない。顧客ニーズは公開説明からの課題整理。
説明文や詳細URLがない企業もあり、全社・全製品の技術を完全に分解した調査ではない。
2024・2026照合は2,427掲載行。候補索引全344件と出典リンクはHTML版に掲載。
22 / 22
Notes: 公開資料による事前調査。現地未確認。2026年10月22日。
2024・2026照合は2,427掲載行。候補索引全344件と出典リンクはHTML版に掲載。
data/research/strategy_review_20261021/exhibitor_coverage_all_2024_2026.csv
data/research/strategy_review_20261021/macro_wording_signals.csv
data/research/report_v0/technology_directory.json
data/research/report_v0/case_comparison.json