## Slide 1
JIMTOF2026｜技術動向・訪問調査
技術動向：工程接続と限定自律機能の拡張
2026年10月23日までの公開資料による視察前分析。工程接続は具体化しているが、全工場の自律運営は開発目標の段階。
顧客課題・対象タスク | 技術の方向と具体例 | 到達範囲・現地で確かめること
技能依存／工程設計・条 件決定 | MAZATROL DX、CAM Assist、CAM-TOOL：形状・履 歴・条件から工程や条件を生成。 | 学習型・物理モデル型・ルール型を区別。工具・ 治具の設定と生成結果の承認は人に残る。
品質・稼働率／監視・補 正 | OSP-AI：異常→工具退避。Renishaw Central：測 定→機械変数補正。 | 判断と実機動作の接続は製品化。ただしAIを使 わない閉ループもある。
多品種対応／柔軟なロボ ット作業 | ファナック：図面→溶接動作、VLAによる変形物操作。 TAKISAWA：切りくず認識→除去。 | 生成・学習方式と適応能力を分けて評価。個別事 例のJIMTOF展示は未確認を含む。
工程間分断／計画・デー タ連携 | KOM-Scheduler、ModuleWorks。DMG・マザック・ 日立/FANUCはデータ・モデル・実証へ投資。 | 計画と設備状態の接続は進展。工程横断の再計画、 例外復帰、全体最適の効果は要検証。
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
01 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR04 ヤマザキマザック｜生産性向上 MAZATROL DX
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 形状モデル・工具情報・過去プログラムを活用する自動プログラミングと、仮想検証・条件解析・段取り支援を統合。
留保 各モジュールがすべてAIであるとは言えない。工程設計の共同開発AIと既存製品は別。
AR05 ファナック｜フィジカルAI CNC
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認方式 今回本文照合
原文 その結果をオペレータが確認・承認した上で実機へ適用できます。
文脈要約 生成AIの解析・提案を仮想環境で検証し、人が承認して実機へ適用する。プログラム・設定・アラーム対応を支援。
留保 完全無人加工や無承認の自動復旧を証明しない。
AR12 ABEJA・ヤマザキマザック｜製造業のフィジカルAI実現に向けた協業
発行 2026-10-16 確認 2026-10-23
https://www.abejainc.com/news/20261016/2
掲載位置 Engineering AI Agent／Scheduling AI Agent／Robotics
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工程設計の技能と生産計画の制約を取り込み、人を含む検証を伴うAIエージェントを開発する構想。
留保 製品版の提供・実演成功・工場全体の最適化達成は証明しない。
AR14 DMG森精機｜GENIAC採択：生産設備データと製造フィジカルAI
発行 2026-07-06 確認 2026-10-23
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 自律的AI開発基盤／対象設備・データ
確認方式 既存保存本文を今回再照合（再取得失敗）
原文 市場投入済みの設備から継続的にデータを収集・学習・評価する仕組み
文脈要約 100社・1,000設備・100TB規模を目指すデータ取得と、異常検知から品質・電力予測、セル最適化へ展開する計画。
留保 数値は目標。データ取得完了・収益改善実績ではない。今回は再取得失敗のため保存済み公式本文で再照合。
AR15 オークマ｜OSP-AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 機械診断は診断運転から異常箇所を提示。加工診断は制御情報の異常レベルに応じ工具を自動退避する。
留保 診断後の修理・復帰の自律化や、あらゆる工具・加工への適用は未確認。
AR16 ModuleWorks｜See you at JIMTOF 2026
発行 2026-10-15 確認 2026-10-23
https://www.moduleworks.com/see-you-at-jimtof-2026/
掲載位置 SmartRoughing／FeedControl／NGSP／CAS／MDES
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具経路・切削負荷の最適化から機上シミュレーション、衝突防止、データ交換までを提示。
留保 FeedControlの物理量による送り最適化を機械学習AIと推定しない。
AR17 レニショー｜Renishaw Central
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 測定・加工状態を収集し、IPCで機械変数に補正を返す。分析・監視表示も提供。
留保 閉ループ制御の説明はあるが、学習AIを使う証拠にはならない。
AR01 コマツ｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-22 確認 2026-10-23
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 画像による切りくず堆積検知、工具交換時期の予測、加工異常のしきい値設定を別機能として展示。Gate Keeperはコンセプト展示。
留保 切りくずの自動除去、全工場の自動再計画、KOMTASの機械学習方式は確認できない。
FC006 ファナック フィジカルAI CNC
小間 S2001
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設ページにフィジカルAI CNCを明記。個別デモ範囲は現地確認。
入力 加工情報・設備状態・自然言語による指示。許可されたCNC／ツイン機能をMCPで呼び出す。
方式 生成AIをMCPでCNC・デジタルツインへ接続。改善案を仮想検証し、人の承認後に実機適用する。
出力 プログラム・条件・操作案、仮想検証結果。オペレータ承認後に実機適用。
人 目標・条件の指定、仮想検証の確認、実機適用の承認。失敗後の復帰・権限設計は要確認。
限界 製品名だけで完全自律加工と判断しない。「自動復旧」の説明も原因推定・対策提案まで。
現地 MCPで許可する読取り・書込み操作、仮想モデルの精度、検証不能時の停止、人承認の単位を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR05 ファナック フィジカルAI CNC
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認 2026-10-23
EOV-V002-2024-1 ファナック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V002-2026-1 ファナック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FT-Z01 ヤマザキマザック株式会社 MAZATROL DX／SOLID MAZATROL
小間 E1001
展示 展示未確認 企業公式製品資料。個別の搭載展示機・版は未確認。
入力 3D形状、工具ライブラリ、過去の加工プログラム、必要に応じ実加工データ。
方式 SOLID MAZATROLのパターン学習によるプログラミング。仮想加工で干渉を確認し、CUTTING ADVISERで条件を解析、SETUP GUIDEで準備を支援。
出力 MAZATROLプログラム、条件案、工具・治具等の段取り情報。
人 工具・機械の条件整備、結果確認、実際の段取り。全モジュールの自動実行範囲は要確認。
限界 共同開発する工程設計AIとは別製品。パターン学習と条件解析を同一AIとみなさない。
現地 誰のどの加工判断を学習するか、過去プログラムの必要量、材料・工具変更時の適用と人の修正を確認。
確認 今回原典照合
AR04 ヤマザキマザック 生産性向上 MAZATROL DX
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認 2026-10-23
FT24 ヤマザキマザック JIMTOF2026 特設サイト
https://www.mazak.com/discover/jp-ja/jimtof2026/
掲載位置 出展機・AI活用紹介。個別製品の展示範囲は要確認
確認 2026-10-22
FT-O01 オークマ株式会社 OSP-AI 機械診断／加工診断
小間 E3028
展示 展示未確認 AIコーナーの予告と製品資料は確認。同版・同機能の実演を明記した資料は未確認。
入力 機械診断：診断運転中の制御データ。加工診断：主軸・送り軸等の加工中制御情報。
方式 機械診断は異常・異常箇所を推定。加工診断は異常レベルを評価し閾値超過で工具を退避。
出力 診断箇所の表示／加工異常時の工具退避。修理の自動化は確認できない。
人 機械診断の開始、診断結果に基づく整備、工具確認・再開。しきい値と適用機種の設定条件は要確認。
限界 一部特別仕様。今回の特設はAIコーナーを予告するが、同機能・版の個別実演は未確認。
現地 診断用運転と加工中監視の違い、ドリル以外の適用、退避指令・復帰条件、新版の追加能力を確認。
確認 今回原典照合
AR15 オークマ OSP-AI
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認 2026-10-23
FT20 オークマ JIMTOF2026 特設サイト
https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/
掲載位置 AIコーナー／知能化コーナー／ARMROID等
確認 2026-10-22
FC033 レニショー Renishaw Central＋IPC
小間 E7089
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 計測、装置状態、アラーム
方式 測定・加工状態・アラームをオンプレミスに収集。IPCで測定結果から工作機械の変数へ補正を返す。
出力 加工へのクローズドループ補正
人 測定・補正対象と許容範囲の設定、アラーム時の処置。補正承認条件は要確認。
限界 どの寸法がどのオフセットを変えるか。誤計測時の補正抑止と顧客実績を確認する。
現地 Renishaw Central＋IPCの対象品種・変更条件は何か。測定から加工へ補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR17 レニショー Renishaw Central
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認 2026-10-23
EOV-V018-2024-1 レニショー株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V018-2026-1 レニショー株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
AR-C03 コマツNTC株式会社 KOM-Scheduler
小間 E1058
展示 展示予定を明記 コマツの2026年10月22日付告知で個別機能を明記。
入力 加工予定・工具の使用状況等。入力仕様は要確認。
方式 生産スケジュールを表示し、工具不足と交換時期を予測する。
出力 スケジュールと工具交換タイミングの提示。
人 計画の入力・調整、工具補給・交換の実施。
限界 自動再計画、最適化目的関数、機械学習採用は未確認。
現地 工具寿命の実測値と計画が接続するか。突発停止・急な割込み時に再計画するか。
確認 今回原典照合
AR01 コマツ JIMTOF2026に出展
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認 2026-10-23

## Slide 2
JIMTOF2026｜技術動向・訪問調査
主要各社：同じAIでも担当タスクと実現方式が異なる
製品・展示機能と、データ基盤・共同開発の計画を分けて比較する。
企業／顧客価値 | 製品・技術の担当範囲 | 人の役割・開発上の焦点
DMG森精機／保全・運用支 援 | Condition Agent・サービスエージェント。 GENIACでは市場設備データの収集・学習・評価を計 画。 | 異常の解釈、問診・依頼の支援。実機自動復旧と 区別。収益改善は機能精度・運用費・利用継続に 依存。
マザック／加工準備の短縮 | MAZATROL DXでプログラム・仮想検証・段取り支援。 ABEJAとの開発は工程設計・計画・ロボット。 | 工具・過去プログラムを整備。熟練判断の形式知 化と、人による検証が開発課題。
ファナック／生成から実行 への接続 | CNC：生成AI→MCP→ツイン→実機。ロボット：図面 解釈、視覚・言語・行動学習等。 | CNCの実機適用は人が承認。日立工場で認識・動 作・品質・タクトを検証する計画。
オークマ／品質・停止損失 の低減 | OSP-AIで診断と工具退避を分離。熱変位補正・自動 化セルは方式を個別確認。 | 診断後の整備・再開は人。限定タスクの保護と、 未知作業への一般化は別の能力。
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
02 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR14 DMG森精機｜GENIAC採択：生産設備データと製造フィジカルAI
発行 2026-07-06 確認 2026-10-23
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 自律的AI開発基盤／対象設備・データ
確認方式 既存保存本文を今回再照合（再取得失敗）
原文 市場投入済みの設備から継続的にデータを収集・学習・評価する仕組み
文脈要約 100社・1,000設備・100TB規模を目指すデータ取得と、異常検知から品質・電力予測、セル最適化へ展開する計画。
留保 数値は目標。データ取得完了・収益改善実績ではない。今回は再取得失敗のため保存済み公式本文で再照合。
AR04 ヤマザキマザック｜生産性向上 MAZATROL DX
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 形状モデル・工具情報・過去プログラムを活用する自動プログラミングと、仮想検証・条件解析・段取り支援を統合。
留保 各モジュールがすべてAIであるとは言えない。工程設計の共同開発AIと既存製品は別。
AR12 ABEJA・ヤマザキマザック｜製造業のフィジカルAI実現に向けた協業
発行 2026-10-16 確認 2026-10-23
https://www.abejainc.com/news/20261016/2
掲載位置 Engineering AI Agent／Scheduling AI Agent／Robotics
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工程設計の技能と生産計画の制約を取り込み、人を含む検証を伴うAIエージェントを開発する構想。
留保 製品版の提供・実演成功・工場全体の最適化達成は証明しない。
AR05 ファナック｜フィジカルAI CNC
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認方式 今回本文照合
原文 その結果をオペレータが確認・承認した上で実機へ適用できます。
文脈要約 生成AIの解析・提案を仮想環境で検証し、人が承認して実機へ適用する。プログラム・設定・アラーム対応を支援。
留保 完全無人加工や無承認の自動復旧を証明しない。
AR11 ファナック・日立｜フィジカルAI実装に向けた戦略的協業
発行 2026-09-30 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260930.html
掲載位置 カスタマーゼロ／実証／2027年度
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 日立の茨城県内の工場を実証先とし、部品形状変化への対応や認識・動作生成、品質・タクトを検証する計画。
留保 ファナック自社工場での実証とは書かれていない。計画は展示実証・量産性能の証拠ではない。
AR15 オークマ｜OSP-AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 機械診断は診断運転から異常箇所を提示。加工診断は制御情報の異常レベルに応じ工具を自動退避する。
留保 診断後の修理・復帰の自律化や、あらゆる工具・加工への適用は未確認。
FC004 DMG森精機 Condition Agent
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/16公式出展発表でCondition AgentをDX体験エリアの展示として明記。従来の「展示未確認」から更新。
入力 診断専用NC動作のデータ、設計・製造データ
方式 クラウドAIで異常兆候を分析
出力 コンポーネント状態の診断・通知
人 現場操作で診断開始。修理・部品交換まで自律実行する説明なし
限界 診断頻度、誤警報、後付け対象機、診断後の保全意思決定。名称だけで生成AIエージェントに分類しない。
現地 Condition Agentの対象品種・変更条件は何か。保全診断・知識支援で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V001-2024-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V001-2026-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N07 DMG森精機 Condition Agent 提供開始
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 2026/07/06本文・主な特長
確認 2026-10-16
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-D01 ＤＭＧ森精機株式会社 my DMG MORI サービスエージェント
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/19公式発表でJIMTOFデモを明記。
入力 機番に応じた公開マニュアル、MRO知見を反映した問診、顧客の回答。
方式 選択式を中心とした対話で症状を整理し、マニュアルに基づく対処案と問い合わせ文を生成する。
出力 解決策・サービスリクエスト文案。
人 顧客が対処を試し、未解決ならリクエストを送信する。機械の自動復旧ではない。
限界 GENIAC診断データを使うアラーム自動診断は今後の計画。現在機能と混同しない。
現地 機番別の回答根拠、曖昧な故障症状の問診、誤提案の検出、診断データとの今後の接続を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT07 DMG森精機 my DMG MORI サービスエージェント（2026/10/19）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261019_serviceagent.html
掲載位置 提供開始／マニュアル検索／診断・問い合わせ生成／GENIACは今後
確認 2026-10-22
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-Z01 ヤマザキマザック株式会社 MAZATROL DX／SOLID MAZATROL
小間 E1001
展示 展示未確認 企業公式製品資料。個別の搭載展示機・版は未確認。
入力 3D形状、工具ライブラリ、過去の加工プログラム、必要に応じ実加工データ。
方式 SOLID MAZATROLのパターン学習によるプログラミング。仮想加工で干渉を確認し、CUTTING ADVISERで条件を解析、SETUP GUIDEで準備を支援。
出力 MAZATROLプログラム、条件案、工具・治具等の段取り情報。
人 工具・機械の条件整備、結果確認、実際の段取り。全モジュールの自動実行範囲は要確認。
限界 共同開発する工程設計AIとは別製品。パターン学習と条件解析を同一AIとみなさない。
現地 誰のどの加工判断を学習するか、過去プログラムの必要量、材料・工具変更時の適用と人の修正を確認。
確認 今回原典照合
AR04 ヤマザキマザック 生産性向上 MAZATROL DX
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認 2026-10-23
FT24 ヤマザキマザック JIMTOF2026 特設サイト
https://www.mazak.com/discover/jp-ja/jimtof2026/
掲載位置 出展機・AI活用紹介。個別製品の展示範囲は要確認
確認 2026-10-22
FC006 ファナック フィジカルAI CNC
小間 S2001
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設ページにフィジカルAI CNCを明記。個別デモ範囲は現地確認。
入力 加工情報・設備状態・自然言語による指示。許可されたCNC／ツイン機能をMCPで呼び出す。
方式 生成AIをMCPでCNC・デジタルツインへ接続。改善案を仮想検証し、人の承認後に実機適用する。
出力 プログラム・条件・操作案、仮想検証結果。オペレータ承認後に実機適用。
人 目標・条件の指定、仮想検証の確認、実機適用の承認。失敗後の復帰・権限設計は要確認。
限界 製品名だけで完全自律加工と判断しない。「自動復旧」の説明も原因推定・対策提案まで。
現地 MCPで許可する読取り・書込み操作、仮想モデルの精度、検証不能時の停止、人承認の単位を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR05 ファナック フィジカルAI CNC
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認 2026-10-23
EOV-V002-2024-1 ファナック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V002-2026-1 ファナック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FT-O01 オークマ株式会社 OSP-AI 機械診断／加工診断
小間 E3028
展示 展示未確認 AIコーナーの予告と製品資料は確認。同版・同機能の実演を明記した資料は未確認。
入力 機械診断：診断運転中の制御データ。加工診断：主軸・送り軸等の加工中制御情報。
方式 機械診断は異常・異常箇所を推定。加工診断は異常レベルを評価し閾値超過で工具を退避。
出力 診断箇所の表示／加工異常時の工具退避。修理の自動化は確認できない。
人 機械診断の開始、診断結果に基づく整備、工具確認・再開。しきい値と適用機種の設定条件は要確認。
限界 一部特別仕様。今回の特設はAIコーナーを予告するが、同機能・版の個別実演は未確認。
現地 診断用運転と加工中監視の違い、ドリル以外の適用、退避指令・復帰条件、新版の追加能力を確認。
確認 今回原典照合
AR15 オークマ OSP-AI
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認 2026-10-23
FT20 オークマ JIMTOF2026 特設サイト
https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/
掲載位置 AIコーナー／知能化コーナー／ARMROID等
確認 2026-10-22

## Slide 3
JIMTOF2026｜技術動向・訪問調査
優先訪問：方式の差を比較できるブースを組み合わせる
訪問価値は「目的への適合」「方式を比較できること」「展示確度」で判断。会場内の移動順ではない。
調査テーマ | 訪問先・小間・対象 | 持ち帰るべき確認結果
工程設計・条件生成 | マザック E1001／JBM E2002／C&G E2008／ ModuleWorks S4005 | 形状・工具・履歴の入力、学習と物理モデルの分担、 人の手直し、未学習条件の扱い。
AI判断から物理動作 | ファナック S2001／TAKISAWA E3013／オークマ E3028 | CNC承認単位、切りくず除去の失敗判定、工具退避 後の復帰。溶接・VLAの実演有無を先に確認。
検査・補正と現場データ | レニショー E7089／牧野フライス精機 E7090／ Phoxter S4028 | 良否判定・測定値が、加工条件・動作を実際に変え るか。誤判定時の処置とデータの再利用。
工程接続・サービス | DMG森精機 E8005／コマツNTC E1058／ジェイテク ト E8003 | 計画→加工→監視の接続範囲。保全は通知・提案・ 実行のどこまでか。既存設備との接続費用。
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
03 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR01 コマツ｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-22 確認 2026-10-23
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 画像による切りくず堆積検知、工具交換時期の予測、加工異常のしきい値設定を別機能として展示。Gate Keeperはコンセプト展示。
留保 切りくずの自動除去、全工場の自動再計画、KOMTASの機械学習方式は確認できない。
AR04 ヤマザキマザック｜生産性向上 MAZATROL DX
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 形状モデル・工具情報・過去プログラムを活用する自動プログラミングと、仮想検証・条件解析・段取り支援を統合。
留保 各モジュールがすべてAIであるとは言えない。工程設計の共同開発AIと既存製品は別。
AR06 ファナック｜JIMTOF2026 特設ページ
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 フィジカルAI CNC、Smart Digital Twin、生成AIを用いたロボット駆動事例等を予告。
留保 溶接・VLA・キッティングの個別事例のJIMTOF展示を特定できない。
AR16 ModuleWorks｜See you at JIMTOF 2026
発行 2026-10-15 確認 2026-10-23
https://www.moduleworks.com/see-you-at-jimtof-2026/
掲載位置 SmartRoughing／FeedControl／NGSP／CAS／MDES
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具経路・切削負荷の最適化から機上シミュレーション、衝突防止、データ交換までを提示。
留保 FeedControlの物理量による送り最適化を機械学習AIと推定しない。
AR17 レニショー｜Renishaw Central
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 測定・加工状態を収集し、IPCで機械変数に補正を返す。分析・監視表示も提供。
留保 閉ループ制御の説明はあるが、学習AIを使う証拠にはならない。
AR19 Phoxter｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-19 確認 2026-10-23
https://www.phoxter.co.jp/news/jimtof2026
掲載位置 良品学習／6軸ロボット連携／全方位AI外観検査
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 良品のみの学習と難検査ワーク、多視点のロボット検査を予告。
留保 AIが撮像姿勢を再計画するとは記載されていない。
AR22 ジェイテクト｜JIMTOF2026
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://toyoda.jtekt.co.jp/jimtof2026/
掲載位置 Mill-Plan／fine-teachless／mJM
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具・姿勢・条件を含む工程設計、仮想教示と実機誤差の補正、運用支援を提示。
留保 工程設計自動化と幾何補正の説明だけで機械学習AIとしない。
AR35 CloudNC｜CAM Assist for Mastercam
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
掲載位置 工具・材料・機械設定／加工方向／生成・確認
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具・保持・加工方向等を設定し、生成した工程・経路を人が調整してCAMに取り込む。
留保 NC出力後の実機運転まで自律化したとは扱わない。
FC004 DMG森精機 Condition Agent
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/16公式出展発表でCondition AgentをDX体験エリアの展示として明記。従来の「展示未確認」から更新。
入力 診断専用NC動作のデータ、設計・製造データ
方式 クラウドAIで異常兆候を分析
出力 コンポーネント状態の診断・通知
人 現場操作で診断開始。修理・部品交換まで自律実行する説明なし
限界 診断頻度、誤警報、後付け対象機、診断後の保全意思決定。名称だけで生成AIエージェントに分類しない。
現地 Condition Agentの対象品種・変更条件は何か。保全診断・知識支援で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V001-2024-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V001-2026-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N07 DMG森精機 Condition Agent 提供開始
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 2026/07/06本文・主な特長
確認 2026-10-16
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-D01 ＤＭＧ森精機株式会社 my DMG MORI サービスエージェント
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/19公式発表でJIMTOFデモを明記。
入力 機番に応じた公開マニュアル、MRO知見を反映した問診、顧客の回答。
方式 選択式を中心とした対話で症状を整理し、マニュアルに基づく対処案と問い合わせ文を生成する。
出力 解決策・サービスリクエスト文案。
人 顧客が対処を試し、未解決ならリクエストを送信する。機械の自動復旧ではない。
限界 GENIAC診断データを使うアラーム自動診断は今後の計画。現在機能と混同しない。
現地 機番別の回答根拠、曖昧な故障症状の問診、誤提案の検出、診断データとの今後の接続を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT07 DMG森精機 my DMG MORI サービスエージェント（2026/10/19）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261019_serviceagent.html
掲載位置 提供開始／マニュアル検索／診断・問い合わせ生成／GENIACは今後
確認 2026-10-22
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FC049 TAKISAWA TR-20W：主軸の切粉除去
小間 E3013
展示 参考出展予定 公式特設でTR20Wによる切粉の認識・判断・除去を参考出品と明記。
入力 主軸に絡まった切粉の状況。センサ種・学習データは非開示
方式 切粉の絡まり状況を認識・判断するとメーカーが説明
出力 台車型TR-20Wのロボットが主軸の切粉を除去する予定
人 未記載：対象切粉・機械配置・除去具の設定手順／未記載：動作前の承認、機械インターロックと許可範囲／未記載：除去失敗の検出・再試行・停止後の人への引継ぎ
限界 未知の絡まり、除去力・接触回避・完了確認・成功率は未確認。市販済みと扱わない
現地 未知の絡まり・絡まり方の変化への対応、認識センサ・学習法、接触力・除去完了判定、失敗後の再試行を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V030-2024-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V030-2026-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N01 ニデック JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
確認 2026-10-16
EAT-N02 ニデック MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
掲載位置 2024年11月1日／MGC300の出展説明
確認 2026-10-16
ERF-13 ニデック／TAKISAWA JIMTOF2026：TR-20W参考出品
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TAKISAWA／TR-20W、主軸の切粉認識・判断・除去、参考出品
確認 2026-10-18
FT-O01 オークマ株式会社 OSP-AI 機械診断／加工診断
小間 E3028
展示 展示未確認 AIコーナーの予告と製品資料は確認。同版・同機能の実演を明記した資料は未確認。
入力 機械診断：診断運転中の制御データ。加工診断：主軸・送り軸等の加工中制御情報。
方式 機械診断は異常・異常箇所を推定。加工診断は異常レベルを評価し閾値超過で工具を退避。
出力 診断箇所の表示／加工異常時の工具退避。修理の自動化は確認できない。
人 機械診断の開始、診断結果に基づく整備、工具確認・再開。しきい値と適用機種の設定条件は要確認。
限界 一部特別仕様。今回の特設はAIコーナーを予告するが、同機能・版の個別実演は未確認。
現地 診断用運転と加工中監視の違い、ドリル以外の適用、退避指令・復帰条件、新版の追加能力を確認。
確認 今回原典照合
AR15 オークマ OSP-AI
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認 2026-10-23
FT20 オークマ JIMTOF2026 特設サイト
https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/
掲載位置 AIコーナー／知能化コーナー／ARMROID等
確認 2026-10-22
FC006 ファナック フィジカルAI CNC
小間 S2001
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設ページにフィジカルAI CNCを明記。個別デモ範囲は現地確認。
入力 加工情報・設備状態・自然言語による指示。許可されたCNC／ツイン機能をMCPで呼び出す。
方式 生成AIをMCPでCNC・デジタルツインへ接続。改善案を仮想検証し、人の承認後に実機適用する。
出力 プログラム・条件・操作案、仮想検証結果。オペレータ承認後に実機適用。
人 目標・条件の指定、仮想検証の確認、実機適用の承認。失敗後の復帰・権限設計は要確認。
限界 製品名だけで完全自律加工と判断しない。「自動復旧」の説明も原因推定・対策提案まで。
現地 MCPで許可する読取り・書込み操作、仮想モデルの精度、検証不能時の停止、人承認の単位を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR05 ファナック フィジカルAI CNC
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認 2026-10-23
EOV-V002-2024-1 ファナック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V002-2026-1 ファナック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
AR-C01 コマツNTC株式会社 KOM-MICS AI予知保全（切りくず検知）
小間 E1058
展示 展示予定を明記 コマツの2026年10月22日付告知で個別機能を明記。
入力 機内カメラ画像。
方式 AIが切りくずの堆積増加・異常を画像で検知する。
出力 洗浄を促す通知。
人 通知を受けて洗浄・処置する。撮像・学習・閾値設定は現地確認。
限界 AIが洗浄・除去動作を実行する記載はない。
現地 切りくず材質・照明変化への頑健性、誤報・見逃し、通知後の対応時間と洗浄との接続。
確認 今回原典照合
AR01 コマツ JIMTOF2026に出展
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認 2026-10-23
AR-C03 コマツNTC株式会社 KOM-Scheduler
小間 E1058
展示 展示予定を明記 コマツの2026年10月22日付告知で個別機能を明記。
入力 加工予定・工具の使用状況等。入力仕様は要確認。
方式 生産スケジュールを表示し、工具不足と交換時期を予測する。
出力 スケジュールと工具交換タイミングの提示。
人 計画の入力・調整、工具補給・交換の実施。
限界 自動再計画、最適化目的関数、機械学習採用は未確認。
現地 工具寿命の実測値と計画が接続するか。突発停止・急な割込み時に再計画するか。
確認 今回原典照合
AR01 コマツ JIMTOF2026に出展
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認 2026-10-23
AC209 牧野フライス精機株式会社 SG10EX＋monocam2
小間 E7090
展示 展示予定を明記 SG10EX＋monocam2の画像認識測定・自動補正を公式に実演予告。
入力 内蔵ビジョンで取得するエンドミル側面形状。
方式 monocam2で工具を機内測定し、研削へ自動補正を返す。
出力 工具形状の測定値と研削補正。
人 測定基準・補正限界・再測定の設定は要確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 SG10EX＋monocam2の対象品種・変更条件は何か。工程設計・プログラム生成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR36 牧野フライス精機 JIMTOF2026
https://www.makinoseiki.co.jp/exhibition/jimtof2026.html
掲載位置 SG10EX／monocam2／AGE30FX
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2026-41a8f9ad241e4c0e 牧野フライス精機株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：牧野フライス精機株式会社 (E7090)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=jlC7OSSk2O4
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-8678f2b8e7d82522 牧野フライス精機株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：牧野フライス精機株式会社 (E1049)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=uvTY1qMfjes
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
FT-P01 株式会社Phoxter StellaDeepVision Studio／StellaController2.0
小間 S4028
展示 展示予定を明記 10/19公式出展記事、S4028。
入力 良品画像、鋳造部品・オイルシール等の検査画像。
方式 新しい数理モデルによる良品学習とルール検査を併用。6軸ロボット連携の多面検査を実演予定。
出力 欠陥判定・多方向からの検査。
人 良品画像の準備、判定閾値と撮像・ロボット条件の設定。再撮像の判断を誰が行うか要確認。
限界 AI判定でロボットの視点・動作を変更するかは不明。固定撮像＋AI検査だけでは先端フィジカルAIと認定しない。
現地 必要画像のばらつき、不良流出・過検出、既存方式との差、検査NG時の再撮像・搬送変更を確認。
確認 今回原典照合
AR19 Phoxter JIMTOF2026に出展
https://www.phoxter.co.jp/news/jimtof2026
掲載位置 良品学習／6軸ロボット連携／全方位AI外観検査
確認 2026-10-23

## Slide 4
JIMTOF2026｜補足資料
母集団・確認深度・件数の読み方
全候補を残したうえで、原典照合と従来台帳の継承を区別。取得ログの件数を技術確認件数として使わない。
範囲 | 新版の状態 | 解釈・限界
全出展者 | 1,146掲載行／名称正規化1,131社／説明本文806 行。 | 同じ会社の複数小間を保持。情報不足330行を非該当と 断定しない。
候補 | 387→389アイテム。総称1件を統合、コマツ3機能 を追加。344社。 | 全社・全製品の網羅ではない。全掲載行の判定・候補ID 対応をExcelに保持。
今回の優先照合 | 32候補を原典で再照合。戦略・方式・展示の36資 料を根拠台帳に収録。 | それ以外は前版の確認深度と日付を維持。方式未公開・ 展示未確認を残す。
資料の階層 | 企業公式／公式出展説明／研究論文／専門記事の 解釈を分ける。 | メーカー説明は独立した性能検証ではない。2024比較 は名称・記載の変化であり普及率ではない。
詳細はresearch.json・evidence_review.json・change_log.json。全候補HTMLとExcelを一次参照先とする。
04 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
詳細はresearch.json・evidence_review.json・change_log.json。全候補HTMLとExcelを一次参照先とする。

## Slide 5
JIMTOF2026｜補足資料
四タグと製造タスク：目的の異なる二つの軸
タグは重複可。タグの有無と、技術の先端性・成熟度・JIMTOF展示確度を独立して扱う。
タグ／新版の件数 | 本資料の分類基準 | 代表例と境界
AI／66 | 学習・生成・認識・推定の担当機能を確認。呼称のみ ・関連基盤も区分して残す。 | CAM-TOOLの条件算出、GAZIRUの良品学習。自動計 算や数式だけではAIとしない。
フィジカルAI／15 | AI出力が物理作業の手順・動作・制御を生成または変 更する接続を重視。 | 10機能記載、3呼称、2基盤。CNCの人承認や従来型 画像認識も含み、VLAと別表示。
自律化／40 | 状態・要求・制約に応じて補正・判断・再計画。限定 機能・人承認付きも表示。 | 測定→寸法補正はAI未確認でも該当し得る。工場全 体の無人運営とは区別。
自動化／380 | 決められた処理・動作をソフトや機械が実行。直接の 構成要素を含む。 | パレット・工具交換、機械的倣いも対象。高度な知 能を示す指標ではない。
タグ別件数は重複し、呼称・基盤・構成要素を含む。実装数や採用率ではない。
05 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
タグ別件数は重複し、呼称・基盤・構成要素を含む。実装数や採用率ではない。

## Slide 6
JIMTOF2026｜補足資料
フィジカルAI：方式・能力・新規性の分離
固定設置・単一タスクでも該当し得る。新しい方式の採用だけで、高い一般化性能や自律復帰を認定しない。
方式層 | 入力→認識・判断→実行 | 能力の確認と留保
生成AI・エージェント | ファナック：図面・自然言語→条件・手順→溶接／ CNC操作。 | 工程横断の生成が特徴。承認・仮想検証・実機適用の 単位、異常時の停止を確認。
VLA・模倣学習 | ファナック：画像＋言語→行動推論→変形物操作。 | 学習時の教示方法は説明あり。未知の形状・材質・作 業、失敗後の再試行は未確認。
認識・予測と限定動作 | GH5：画像→形状補正→加工。OSP-AI：異常評価→ 工具退避。 | 閉ループは具体的だが、学習方式・適応範囲・動作生 成の自由度は製品ごとに異なる。
基盤／呼称のみ | TRINIX：SimReadyデータ。HS4200：フィジカル AI段取り替えの訴求。 | 前者は学習基盤、後者は方式の情報不足。自律動作の 実証例として一括計上しない。
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
06 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR05 ファナック｜フィジカルAI CNC
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認方式 今回本文照合
原文 その結果をオペレータが確認・承認した上で実機へ適用できます。
文脈要約 生成AIの解析・提案を仮想環境で検証し、人が承認して実機へ適用する。プログラム・設定・アラーム対応を支援。
留保 完全無人加工や無承認の自動復旧を証明しない。
AR07 ファナック｜AI溶接エージェント
発行 2026-09-11 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260911.html
掲載位置 図面読取／条件・動作生成／展示と販売予定
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 図面を撮影して生成AIが溶接条件とロボット動作を生成。ユーザーは確認・変更し実行する。国際ウエルディングショーで展示を予告、12月末販売予定。
留保 JIMTOF展示の証拠ではない。多品種の成功率や溶接品質保証の範囲は未確認。
AR09 ファナック｜模倣学習AIロボット
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/academia/case_study/imitation-learning-ai-robot.html
掲載位置 リーダー・フォロワー／VLA／Tシャツ折り畳み
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 教示中の画像と動作、言語ラベルで学習し、視覚・言語から動作を推論する。
留保 方式の新しさと、未学習の布・失敗からの復帰・現場稼働率は別。JIMTOF展示未確認。
AR15 オークマ｜OSP-AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 機械診断は診断運転から異常箇所を提示。加工診断は制御情報の異常レベルに応じ工具を自動退避する。
留保 診断後の修理・復帰の自律化や、あらゆる工具・加工への適用は未確認。
AR20 NdotLight｜TRINIX / Physical AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://ndotlight.com/
掲載位置 SimReady／物理属性・ジョイント／USD・URDF・MJCF
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 CADや3Dデータを学習・シミュレーション環境に適した形式へ変換する支援。
留保 推定した物性値が実測同定済みとは限らない。物理AIの動作本体と区別する。
AR23 サイバーRC／JIMTOF｜GH5 出展説明
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
掲載位置 主な出展物／3D画像とAI補正
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 カメラで工具形状を認識し、設定された幅・角度へ加工を補正するホーニングを訴求。
留保 AIモデルの種類、精度と再試行条件は未公開。
AR27 シマダマシンツール／JIMTOF｜HS4200 出展説明
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=xntdeqgs_F4
掲載位置 主な出展物
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 フィジカルAIを用いた自動段取り替えを掲載。
留保 名称だけでは生成AI・VLA・再試行などの能力を特定できない。
FC006 ファナック フィジカルAI CNC
小間 S2001
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設ページにフィジカルAI CNCを明記。個別デモ範囲は現地確認。
入力 加工情報・設備状態・自然言語による指示。許可されたCNC／ツイン機能をMCPで呼び出す。
方式 生成AIをMCPでCNC・デジタルツインへ接続。改善案を仮想検証し、人の承認後に実機適用する。
出力 プログラム・条件・操作案、仮想検証結果。オペレータ承認後に実機適用。
人 目標・条件の指定、仮想検証の確認、実機適用の承認。失敗後の復帰・権限設計は要確認。
限界 製品名だけで完全自律加工と判断しない。「自動復旧」の説明も原因推定・対策提案まで。
現地 MCPで許可する読取り・書込み操作、仮想モデルの精度、検証不能時の停止、人承認の単位を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR05 ファナック フィジカルAI CNC
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認 2026-10-23
EOV-V002-2024-1 ファナック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V002-2026-1 ファナック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FT-F01 ファナック株式会社 AI溶接エージェント
小間 S2001
展示 展示未確認 会社のJIMTOF出展は確認。特定の事例・デモが今回展示される明記は未確認。
入力 CRXタブレットTPのカメラで撮影した部品図面。
方式 Google CloudのGemini Enterpriseを利用し、電流・電圧等の条件とロボット動作を生成。
出力 ロボット溶接プログラムとCRXによるアーク溶接。
人 図面撮影、生成された条件・動作の確認または調整、実行指示。
限界 公開情報は図面→条件・動作生成の構成。学習外図面の成功率、品質検証、異常後復帰は未確認。
現地 JIMTOFで実演されるか。図面の適用形式、ロボット座標・治具設定、生成結果の安全検証と人の修正量を確認。
確認 既存根拠の再整理
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR07 ファナック AI溶接エージェント
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260911.html
掲載位置 図面読取／条件・動作生成／展示と販売予定
確認 2026-10-23
FT-F04 ファナック株式会社 VLA模倣学習・双腕柔軟物操作
小間 S2001
展示 展示未確認 会社のJIMTOF出展は確認。特定の事例・デモが今回展示される明記は未確認。
入力 遠隔操作時の動作・カメラ画像と、言語指示ラベル。
方式 リーダ・フォロワ操作で収集したデータでVLA基盤モデルを模倣学習する。
出力 視覚と言語に応じた双腕動作。
人 人が遠隔操作で学習データを収集し、言語ラベルを付ける。
限界 加工部品への移行、データ量・成功率・未知状態・再試行は未確認。
現地 展示有無、使用モデル、実演データの収集量、初期姿勢を変えた試行・未学習品種・失敗復帰を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR09 ファナック 模倣学習AIロボット
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/academia/case_study/imitation-learning-ai-robot.html
掲載位置 リーダー・フォロワー／VLA／Tシャツ折り畳み
確認 2026-10-23
AC085 株式会社サイバーRC GH5 AI補正ホーニング
小間 E7074
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 機内カメラによる工具形状の画像、目標の幅・角度等。
方式 3D画像とAIによる形状認識・補正をうたい、ホーニングを目標幅・角度へ調整する。
出力 GH5がホーニングを自動調整。測定・加工・検査を一体化
人 数値・対話式の条件設定、加工品の準備、結果確認。
限界 学習法、精度、未学習形状、失敗後の補正・再試行条件は未公開。
現地 GH5 AI補正ホーニングの対象品種・変更条件は何か。検査・計測・補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR23 サイバーRC／JIMTOF GH5 出展説明
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
掲載位置 主な出展物／3D画像とAI補正
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29 株式会社サイバーRC JIMTOF2024公式出展説明：株式会社サイバーRC (W3046)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=wk2AEX5rHpw
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EDP-02 サイバーRC GH5総合カタログ
https://cyber-rc.com/wp-content/uploads/2025/10/%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0420-x-297-mm%E6%A8%AA%E4%B8%A6%E3%81%B3-.pdf
掲載位置 GRISTAR HONING 5 AXIS／幅・角度設定、Robot Eye、自動調整
確認 2026-10-16
FT-O01 オークマ株式会社 OSP-AI 機械診断／加工診断
小間 E3028
展示 展示未確認 AIコーナーの予告と製品資料は確認。同版・同機能の実演を明記した資料は未確認。
入力 機械診断：診断運転中の制御データ。加工診断：主軸・送り軸等の加工中制御情報。
方式 機械診断は異常・異常箇所を推定。加工診断は異常レベルを評価し閾値超過で工具を退避。
出力 診断箇所の表示／加工異常時の工具退避。修理の自動化は確認できない。
人 機械診断の開始、診断結果に基づく整備、工具確認・再開。しきい値と適用機種の設定条件は要確認。
限界 一部特別仕様。今回の特設はAIコーナーを予告するが、同機能・版の個別実演は未確認。
現地 診断用運転と加工中監視の違い、ドリル以外の適用、退避指令・復帰条件、新版の追加能力を確認。
確認 今回原典照合
AR15 オークマ OSP-AI
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認 2026-10-23
FT20 オークマ JIMTOF2026 特設サイト
https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/
掲載位置 AIコーナー／知能化コーナー／ARMROID等
確認 2026-10-22
AC273 NdotLight Co., Ltd. TRINIX CAD／SimReady生成
小間 S4004
展示 出展説明に掲載 2026のライブデモ・ロボット学習用データ展示を予告。実機ロボットの作業実演とは未確認
入力 CAD・3D形状とシミュレーション用途の条件。
方式 物理属性・ジョイント等を推定し、USD／URDF／MJCF等のSimReady資産を生成する。
出力 シミュレーション・学習環境で使う3Dデータ。
人 属性・拘束の妥当性確認、実測値による校正、対象ロボットでの検証。
限界 推定物性の実測検証、接触モデル精度、実機動作の成功率は未確認。
現地 TRINIX CAD／SimReady生成の対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR20 NdotLight TRINIX / Physical AI
https://ndotlight.com/
掲載位置 SimReady／物理属性・ジョイント／USD・URDF・MJCF
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2 NdotLight Co., Ltd. JIMTOF2026公式出展説明：NdotLight Co., Ltd. (S4004)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6Ds1v9hxvrY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-WNDOT NdotLight Co., Ltd. TRINIX：Physical AI向け3Dデータの企業公式説明
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-proposes-a-new-3d-data-standard-for-the-physical-ai-era-with-trinix
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
確認 2026-10-16
ERF-07 NVIDIA SimReady FAQ：静的検証と実行時検証
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-faq.html
掲載位置 What Is the Difference…Foundation；How Do I Validate My Composed Scene…（L526–538）
確認 2026-10-18
ERF-08 NVIDIA SimReady Physics Best Practices
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-asset-creation/physics-best-practices.html
掲載位置 Typical USDPhysics Components／Collider、Mass、materialの摩擦・密度・反発
確認 2026-10-18
ERF-09 NdotLight DexBench共同開発の告知
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-to-co-develop-dexbench-a-global-standard-for-humanoid-evaluation-with-nvidia-and-rlwrld
掲載位置 2026/8/7／SimReady環境・操作評価・sim-to-real gap低減の共同開発
確認 2026-10-18
FC051 シマダマシンツール HS4200：フィジカルAI自動段取り替え
小間 E2018
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 段取り指示・対象。音声や画像などの入力方式は一次資料では未確認
方式 誰でも簡単な自動段取り替えとのメーカー説明
出力 具体的に交換・変更する対象は未記載
人 治具・爪・位置・プログラム等のどこを自動化するか未確認
限界 段取りの何をAIが認識・計画するか未公開。ロボット＋AIの名称からVLA・自律復帰を推定しない。
現地 ワーク・治具の変更を何で認識し、どの段取り動作を再生成するか。人の教示量、失敗時の復帰、新旧方式の差を実演で確認。
確認 今回原典照合
AR27 シマダマシンツール／JIMTOF HS4200 出展説明
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=xntdeqgs_F4
掲載位置 主な出展物
確認 2026-10-23
AR26 シマダマシンツール JIMTOF2026に出展
https://smd.co.jp/news/jimtof2026/
掲載位置 HS4200／SAM
確認 2026-10-23
EOV-V031-2024-1 株式会社シマダマシンツール JIMTOF2024公式カタログ：株式会社シマダマシンツール (E6026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=WZjeoEoTWXw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V031-2024-2 株式会社シマダマシンツール JIMTOF2024公式カタログ：株式会社シマダマシンツール (AM103)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=bLvQhW7XtZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16

## Slide 7
JIMTOF2026｜補足資料
境界事例：AI搭載と動作AIは同義ではない
報告時は、AIが判断する対象と、その結果がどこへ渡るかを特定する。
候補・機能 | 確認できる接続 | 本調査の扱い
Phoxter StellaDrive | SLAM等の走行と、生成AIによる保守チャットを 併設。 | 生成AIが経路を生成するとは言えない。走行の自律 性と問診AIを分ける。
Phoxter 全方位AI外観検 査 | 6軸ロボットの搬送・位置決めとAI画像判定を連 携。 | AIが撮像位置を再計画する記載はない。検査AI＋ロ ボット自動化として扱う。
コマツ KOM-MICS | 画像→切りくずの堆積検知→洗浄を促す。 | AI監視。物理除去の自動実行は未確認。TAKISAWAの 除去機能と比較する。
Renishaw Central＋IPC | 測定→機械変数更新→加工補正。 | 限定的な自律補正・自動化。学習AIの採用は未確認 でも工程接続の重要例。
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
07 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR18 Phoxter｜StellaDrive
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.phoxter.co.jp/automated-logistics/products/stelladrive
掲載位置 移動方式／生成AIチャットボット
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 SLAM等の移動機能と、任意の保守・初動対応チャット機能を分けて説明。
留保 生成AIがAMRの走行軌道を生成するとは扱わない。
AR19 Phoxter｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-19 確認 2026-10-23
https://www.phoxter.co.jp/news/jimtof2026
掲載位置 良品学習／6軸ロボット連携／全方位AI外観検査
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 良品のみの学習と難検査ワーク、多視点のロボット検査を予告。
留保 AIが撮像姿勢を再計画するとは記載されていない。
AR01 コマツ｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-22 確認 2026-10-23
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 画像による切りくず堆積検知、工具交換時期の予測、加工異常のしきい値設定を別機能として展示。Gate Keeperはコンセプト展示。
留保 切りくずの自動除去、全工場の自動再計画、KOMTASの機械学習方式は確認できない。
AR17 レニショー｜Renishaw Central
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 測定・加工状態を収集し、IPCで機械変数に補正を返す。分析・監視表示も提供。
留保 閉ループ制御の説明はあるが、学習AIを使う証拠にはならない。
FT-P01 株式会社Phoxter StellaDeepVision Studio／StellaController2.0
小間 S4028
展示 展示予定を明記 10/19公式出展記事、S4028。
入力 良品画像、鋳造部品・オイルシール等の検査画像。
方式 新しい数理モデルによる良品学習とルール検査を併用。6軸ロボット連携の多面検査を実演予定。
出力 欠陥判定・多方向からの検査。
人 良品画像の準備、判定閾値と撮像・ロボット条件の設定。再撮像の判断を誰が行うか要確認。
限界 AI判定でロボットの視点・動作を変更するかは不明。固定撮像＋AI検査だけでは先端フィジカルAIと認定しない。
現地 必要画像のばらつき、不良流出・過検出、既存方式との差、検査NG時の再撮像・搬送変更を確認。
確認 今回原典照合
AR19 Phoxter JIMTOF2026に出展
https://www.phoxter.co.jp/news/jimtof2026
掲載位置 良品学習／6軸ロボット連携／全方位AI外観検査
確認 2026-10-23
AR-C01 コマツNTC株式会社 KOM-MICS AI予知保全（切りくず検知）
小間 E1058
展示 展示予定を明記 コマツの2026年10月22日付告知で個別機能を明記。
入力 機内カメラ画像。
方式 AIが切りくずの堆積増加・異常を画像で検知する。
出力 洗浄を促す通知。
人 通知を受けて洗浄・処置する。撮像・学習・閾値設定は現地確認。
限界 AIが洗浄・除去動作を実行する記載はない。
現地 切りくず材質・照明変化への頑健性、誤報・見逃し、通知後の対応時間と洗浄との接続。
確認 今回原典照合
AR01 コマツ JIMTOF2026に出展
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認 2026-10-23
FC049 TAKISAWA TR-20W：主軸の切粉除去
小間 E3013
展示 参考出展予定 公式特設でTR20Wによる切粉の認識・判断・除去を参考出品と明記。
入力 主軸に絡まった切粉の状況。センサ種・学習データは非開示
方式 切粉の絡まり状況を認識・判断するとメーカーが説明
出力 台車型TR-20Wのロボットが主軸の切粉を除去する予定
人 未記載：対象切粉・機械配置・除去具の設定手順／未記載：動作前の承認、機械インターロックと許可範囲／未記載：除去失敗の検出・再試行・停止後の人への引継ぎ
限界 未知の絡まり、除去力・接触回避・完了確認・成功率は未確認。市販済みと扱わない
現地 未知の絡まり・絡まり方の変化への対応、認識センサ・学習法、接触力・除去完了判定、失敗後の再試行を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V030-2024-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V030-2026-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N01 ニデック JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
確認 2026-10-16
EAT-N02 ニデック MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
掲載位置 2024年11月1日／MGC300の出展説明
確認 2026-10-16
ERF-13 ニデック／TAKISAWA JIMTOF2026：TR-20W参考出品
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TAKISAWA／TR-20W、主軸の切粉認識・判断・除去、参考出品
確認 2026-10-18
FC033 レニショー Renishaw Central＋IPC
小間 E7089
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 計測、装置状態、アラーム
方式 測定・加工状態・アラームをオンプレミスに収集。IPCで測定結果から工作機械の変数へ補正を返す。
出力 加工へのクローズドループ補正
人 測定・補正対象と許容範囲の設定、アラーム時の処置。補正承認条件は要確認。
限界 どの寸法がどのオフセットを変えるか。誤計測時の補正抑止と顧客実績を確認する。
現地 Renishaw Central＋IPCの対象品種・変更条件は何か。測定から加工へ補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR17 レニショー Renishaw Central
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認 2026-10-23
EOV-V018-2024-1 レニショー株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V018-2026-1 レニショー株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16

## Slide 8
JIMTOF2026｜補足資料
工程設計・NC生成
技能を、入力条件・履歴・工程選択・検証へ分解して比較する。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
ヤマザキマザック MAZATROL DX／SOLID MAZATROL E1001 | 形状・工具・過去プログラム→パターン学習 →MAZATROLプログラム。 | 工具整備・仮想検証・段取り。全機能がAIという 説明ではない。 【展示未確認】
ジェービーエムエンジニアリング Mastercam＋CAMAssist E2002 | モデル・材料・工具・方向→AI CAM→工程 ・経路。 | 生成前の制約設定と生成後の修正。NC適用は人が 判断。 【出展説明に掲載】
Hexagon Manufacturing Intelligence ESPRIT EDGE ProPlanAI E2013 | 加工ノウハウを用いた工程提案。既存資料で はESPRIT EDGE ProPlanAI。 | 学習対象と加工先の再利用範囲を確認。新規性・ 性能は未検証。 【出展説明に掲載】
ジェイテクト Mill-Plan E8003 | 工具・姿勢・条件を含む工程設計自動化。 | Mill-PlanのAI方式は未確認。自動工程設計その ものを比較。 【展示予定を明記】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
08 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR04 ヤマザキマザック｜生産性向上 MAZATROL DX
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 形状モデル・工具情報・過去プログラムを活用する自動プログラミングと、仮想検証・条件解析・段取り支援を統合。
留保 各モジュールがすべてAIであるとは言えない。工程設計の共同開発AIと既存製品は別。
AR35 CloudNC｜CAM Assist for Mastercam
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
掲載位置 工具・材料・機械設定／加工方向／生成・確認
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具・保持・加工方向等を設定し、生成した工程・経路を人が調整してCAMに取り込む。
留保 NC出力後の実機運転まで自律化したとは扱わない。
AR22 ジェイテクト｜JIMTOF2026
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://toyoda.jtekt.co.jp/jimtof2026/
掲載位置 Mill-Plan／fine-teachless／mJM
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具・姿勢・条件を含む工程設計、仮想教示と実機誤差の補正、運用支援を提示。
留保 工程設計自動化と幾何補正の説明だけで機械学習AIとしない。
FT-Z01 ヤマザキマザック株式会社 MAZATROL DX／SOLID MAZATROL
小間 E1001
展示 展示未確認 企業公式製品資料。個別の搭載展示機・版は未確認。
入力 3D形状、工具ライブラリ、過去の加工プログラム、必要に応じ実加工データ。
方式 SOLID MAZATROLのパターン学習によるプログラミング。仮想加工で干渉を確認し、CUTTING ADVISERで条件を解析、SETUP GUIDEで準備を支援。
出力 MAZATROLプログラム、条件案、工具・治具等の段取り情報。
人 工具・機械の条件整備、結果確認、実際の段取り。全モジュールの自動実行範囲は要確認。
限界 共同開発する工程設計AIとは別製品。パターン学習と条件解析を同一AIとみなさない。
現地 誰のどの加工判断を学習するか、過去プログラムの必要量、材料・工具変更時の適用と人の修正を確認。
確認 今回原典照合
AR04 ヤマザキマザック 生産性向上 MAZATROL DX
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認 2026-10-23
FT24 ヤマザキマザック JIMTOF2026 特設サイト
https://www.mazak.com/discover/jp-ja/jimtof2026/
掲載位置 出展機・AI活用紹介。個別製品の展示範囲は要確認
確認 2026-10-22
FC020 ジェービーエムエンジニアリング Mastercam＋CAMAssist
小間 E2002
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 3Dモデル、工具、材料、ワーク保持、機械、加工方向・回避領域。
方式 加工法の候補を検討し工程・経路・切削条件案を選ぶという説明。顧客のMastercamデータで学習しないと明記
出力 Mastercam内で修正・シミュレーション可能な工程を作成。人がポスト処理してNCを準備
人 条件と工具を整備。生成された工程・経路を確認・修正しCAMへ取り込み、ポスト処理後の実機適用を判断。
限界 3軸・3+2軸ミル中心。2024/7/25に世界向けMastercam対応を発表済み。日本版の供給・展示年とは別
現地 Mastercam＋CAMAssistの対象品種・変更条件は何か。CAM・NC作成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR35 CloudNC CAM Assist for Mastercam
https://www.cloudnc.com/ja/mastercam
掲載位置 工具・材料・機械設定／加工方向／生成・確認
確認 2026-10-23
EOV-V008-2024-1 ジェービーエムエンジニアリング株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E5028)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=G-8gydwhMvE
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V008-2024-2 ジェービーエムエンジニアリング株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (AM111)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ZBxZW2vyjUw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V008-2026-1 ジェービーエムエンジニアリング株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ジェービーエムエンジニアリング株式会社 (E2002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=VrAjMTKmxdw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EDP-10 CloudNC Mastercam向けCAM Assist提供開始
https://www.cloudnc.com/news-room/cam-assist-the-first-ai-plug-in-for-cam-is-now-available-for-mastercam
掲載位置 July 25, 2024／3軸・3+2軸向け。北米販売開始の説明
確認 2026-10-16
FC018 Hexagon Manufacturing Intelligence ESPRIT EDGE ProPlanAI
小間 E2013
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 過去ジョブ、部品の特徴、PMI、素材除去の文脈
方式 自動特徴認識と工程予測。過去ジョブから新部品の加工工程を提案
出力 ESPRIT EDGE内の加工工程案を生成。2026.1は旋削・複合・スイス型に商用範囲を拡張
人 公式：過去ジョブを利用。分析：工具・機械・段取り等の整合確認が必要／推論：予測フィードバック画面で確認可能。最終NC採否・検証・実機実行の権限は未公開／未記載：履歴にない形状・工具欠品・異なる機械への対応と誤案修正
限界 2025.2は旋削beta、2026.1は商用化。JIMTOFで動くバージョン・加工条件は確認が必要
現地 ESPRIT EDGE ProPlanAIの対象品種・変更条件は何か。工程設計で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V007-2026-2 Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 (E2013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6l20Qo0pjl4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-W02 Hexagon ESPRIT EDGE Release Highlights
https://hexagon.com/products/esprit-edge/release-highlights
掲載位置 2025.2 PROPLANAI、2026.1 ProPlanAI for Turning, Mill-Turn & Swiss
確認 2026-10-16
FT-J01 株式会社ジェイテクト Mill-Plan
小間 E8003
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設に掲載。
入力 加工対象・機械・工具等。入力仕様の詳細は要確認。
方式 工具・姿勢・条件を含む工程設計を自動化する。
出力 加工工程案。
人 採用・修正・検証の手順は未確認。
限界 AIモデル利用を明示する資料は今回確認できない。
現地 CAD入力からの自動範囲、ルール／AIの別、工具DBと条件の同定、修正・検証工数を確認。
確認 今回原典照合
AR22 ジェイテクト JIMTOF2026
https://toyoda.jtekt.co.jp/jimtof2026/
掲載位置 Mill-Plan／fine-teachless／mJM
確認 2026-10-23

## Slide 9
JIMTOF2026｜補足資料
加工条件最適化
経験データを学ぶ方式と、物理量・シミュレーションによる最適化を同列にしない。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
C＆Gシステムズ CAM-TOOL AI切削条件算出 E2008 | 工具・材質・条件→データマイニング→切削 条件案。 | ユーザー条件の学習可。未学習材料への対応と試 加工が課題。 【製品出展・当該機能未確認】
ModuleWorks GmbH SmartRoughing／FeedControl S4005 | 切削力・切りくず厚・トルク・動力→送り最 適化。 | 物理モデル・制約型の説明。学習AIは未確認。 【展示予定を明記】
有限会社ツールディスカバリー 切削条件AI計算ツール W1069 | 工具・材料・工程の選択→AI条件計算→ガイ ド。 | AI担当機能は明確。モデル・学習データ・精度根 拠は未公開。 【出展説明に掲載】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
09 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR02 C&Gシステムズ｜CAM-TOOL 機能紹介
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_features.html
掲載位置 AI切削条件算出／Ver20.1・Ver22.2
確認方式 今回本文照合
原文 AI技術の「データマイニング手法」を活用し
文脈要約 データマイニングにより工具・材質・加工条件から切削条件を算出。ユーザーの過去条件も学習できる。
留保 2026年に初めて実用化した機能ではない。加工中の閉ループ制御や機械への自動適用は不明。
AR16 ModuleWorks｜See you at JIMTOF 2026
発行 2026-10-15 確認 2026-10-23
https://www.moduleworks.com/see-you-at-jimtof-2026/
掲載位置 SmartRoughing／FeedControl／NGSP／CAS／MDES
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具経路・切削負荷の最適化から機上シミュレーション、衝突防止、データ交換までを提示。
留保 FeedControlの物理量による送り最適化を機械学習AIと推定しない。
AR28 ツールディスカバリー／JIMTOF｜AI切削条件計算
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=2N7pXq5Aehs
掲載位置 主な出展物
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具・材料・工程を選び、AIによる切削条件のガイドを得るWebツール。
留保 AIモデルの種類、再学習、精度保証は未公開。
AC095 株式会社C＆Gシステムズ CAM-TOOL AI切削条件算出
小間 E2008
展示 製品出展・当該機能未確認 CAM-TOOLの出展を告知。AI切削条件算出の版・実演対象は未確認。
入力 工具・ワーク材質・加工条件、ユーザーの過去の切削条件。
方式 データマイニングによる切削条件算出。ユーザー条件の学習にも対応。
出力 加工に用いる切削条件の候補。
人 工具・材料の選択、学習データ整備、算出条件の採否と試加工。
限界 AI切削条件算出はVer20.1にも記載。Ver22.2の適用拡張と、今回の実演機能は区別。
現地 学習に必要な成功・失敗条件の件数、未学習材への適用、推奨条件の信頼度と試加工の扱い。
確認 今回原典照合
AR03 C&Gシステムズ CAM-TOOL 展示会情報
https://www.cgsys.co.jp/jp/products/event_ct.html
掲載位置 JIMTOF2026
確認 2026-10-23
AR02 C&Gシステムズ CAM-TOOL 機能紹介
https://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_features.html
掲載位置 AI切削条件算出／Ver20.1・Ver22.2
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2026-8d7ad5c62f3412a9 株式会社C＆Gシステムズ JIMTOF2026公式出展説明：株式会社C＆Gシステムズ (E2008)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=U_kHbhLD6rU
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-bf5a20df5ebf4ff9 株式会社C&Gシステムズ JIMTOF2024公式出展説明：株式会社C&Gシステムズ (E4048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=RVv4M6_8NyQ
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
FT-M01 ModuleWorks GmbH SmartRoughing／FeedControl
小間 S4005
展示 展示予定を明記 10/15公式出展記事に記載。小間S4005は元一覧に基づく。
入力 機械・工具・材料、切削力・切屑負荷・主軸トルク等のモデル。
方式 SmartRoughingで送り・回転・切込み等を設定。FeedControlは切削力、切りくず厚、トルク、動力等の制約から送りを最適化。
出力 加工条件・送りの最適化案。
人 モデル設定・適用限界と採用時の確認は要確認。
限界 機械学習の採用は未確認。加工モデルの校正条件と、機上での動的再計算範囲は確認が必要。
現地 モデル同定に必要な実測、材料・工具の適用範囲、予測誤差、最適化後の検証を確認。
確認 今回原典照合
AR16 ModuleWorks See you at JIMTOF 2026
https://www.moduleworks.com/see-you-at-jimtof-2026/
掲載位置 SmartRoughing／FeedControl／NGSP／CAS／MDES
確認 2026-10-23
AC136 有限会社ツールディスカバリー 切削条件AI計算ツール
小間 W1069
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 工具・材料・加工工程の選択情報。
方式 スマートフォン等のWeb画面で指定した条件からAIが推奨切削条件を計算する。
出力 切削条件のガイド。
人 入力条件の選択と推奨値の採否、試加工・機械設定。
限界 モデル・学習データ・推奨精度の根拠は未確認。
現地 切削条件AI計算ツールの対象品種・変更条件は何か。加工・仕上げ制御で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR28 ツールディスカバリー／JIMTOF AI切削条件計算
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=2N7pXq5Aehs
掲載位置 主な出展物
確認 2026-10-23
ERF-12 JIMTOF公式・ツールディスカバリー W1069合同掲載：切削条件カリキュレーター
https://www.jimtof.org/search/jp/ExhibitorDetails?b=W1069
掲載位置 有限会社ツールディスカバリー見出し／工具・被削材・加工方法、AI条件目安、登録不要
確認 2026-10-18

## Slide 10
JIMTOF2026｜補足資料
加工監視・保護・切りくず処理
異常検知後の通知、退避、物理除去は、それぞれ異なる自動化範囲。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
オークマ OSP-AI 機械診断／加工診断 E3028 | 制御情報→異常レベル→工具退避。 | 機械診断の故障箇所提示は別機能。修理・再開は 人が担当。 【展示未確認】
TAKISAWA TR-20W：主軸の切粉除去 E3013 | 切りくずの絡まり状況をAI認識→主軸の切り くず除去。 | 対象材・形状の限界、除去失敗の判定と再試行を 確認。 【参考出展予定】
コマツNTC KOM-MICS AI予知保全（切りく ず検知） E1058 | 機内画像→堆積異常検知→洗浄を促す通知。 | 通知後に誰が何を行うか。除去の自動化は未確認。 【展示予定を明記】
コマツNTC KOMTAS 異常判定しきい値の自動 設定 E1058 | 加工監視データ→正常・異常のしきい値を自 動設定。 | 設定の省力化が主眼。AI・連続学習・停止制御は 未確認。 【展示予定を明記】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
10 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR15 オークマ｜OSP-AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 機械診断は診断運転から異常箇所を提示。加工診断は制御情報の異常レベルに応じ工具を自動退避する。
留保 診断後の修理・復帰の自律化や、あらゆる工具・加工への適用は未確認。
AR01 コマツ｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-22 確認 2026-10-23
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 画像による切りくず堆積検知、工具交換時期の予測、加工異常のしきい値設定を別機能として展示。Gate Keeperはコンセプト展示。
留保 切りくずの自動除去、全工場の自動再計画、KOMTASの機械学習方式は確認できない。
FT-O01 オークマ株式会社 OSP-AI 機械診断／加工診断
小間 E3028
展示 展示未確認 AIコーナーの予告と製品資料は確認。同版・同機能の実演を明記した資料は未確認。
入力 機械診断：診断運転中の制御データ。加工診断：主軸・送り軸等の加工中制御情報。
方式 機械診断は異常・異常箇所を推定。加工診断は異常レベルを評価し閾値超過で工具を退避。
出力 診断箇所の表示／加工異常時の工具退避。修理の自動化は確認できない。
人 機械診断の開始、診断結果に基づく整備、工具確認・再開。しきい値と適用機種の設定条件は要確認。
限界 一部特別仕様。今回の特設はAIコーナーを予告するが、同機能・版の個別実演は未確認。
現地 診断用運転と加工中監視の違い、ドリル以外の適用、退避指令・復帰条件、新版の追加能力を確認。
確認 今回原典照合
AR15 オークマ OSP-AI
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認 2026-10-23
FT20 オークマ JIMTOF2026 特設サイト
https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/
掲載位置 AIコーナー／知能化コーナー／ARMROID等
確認 2026-10-22
FC049 TAKISAWA TR-20W：主軸の切粉除去
小間 E3013
展示 参考出展予定 公式特設でTR20Wによる切粉の認識・判断・除去を参考出品と明記。
入力 主軸に絡まった切粉の状況。センサ種・学習データは非開示
方式 切粉の絡まり状況を認識・判断するとメーカーが説明
出力 台車型TR-20Wのロボットが主軸の切粉を除去する予定
人 未記載：対象切粉・機械配置・除去具の設定手順／未記載：動作前の承認、機械インターロックと許可範囲／未記載：除去失敗の検出・再試行・停止後の人への引継ぎ
限界 未知の絡まり、除去力・接触回避・完了確認・成功率は未確認。市販済みと扱わない
現地 未知の絡まり・絡まり方の変化への対応、認識センサ・学習法、接触力・除去完了判定、失敗後の再試行を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V030-2024-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V030-2026-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N01 ニデック JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
確認 2026-10-16
EAT-N02 ニデック MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
掲載位置 2024年11月1日／MGC300の出展説明
確認 2026-10-16
ERF-13 ニデック／TAKISAWA JIMTOF2026：TR-20W参考出品
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TAKISAWA／TR-20W、主軸の切粉認識・判断・除去、参考出品
確認 2026-10-18
AR-C01 コマツNTC株式会社 KOM-MICS AI予知保全（切りくず検知）
小間 E1058
展示 展示予定を明記 コマツの2026年10月22日付告知で個別機能を明記。
入力 機内カメラ画像。
方式 AIが切りくずの堆積増加・異常を画像で検知する。
出力 洗浄を促す通知。
人 通知を受けて洗浄・処置する。撮像・学習・閾値設定は現地確認。
限界 AIが洗浄・除去動作を実行する記載はない。
現地 切りくず材質・照明変化への頑健性、誤報・見逃し、通知後の対応時間と洗浄との接続。
確認 今回原典照合
AR01 コマツ JIMTOF2026に出展
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認 2026-10-23
AR-C02 コマツNTC株式会社 KOMTAS 異常判定しきい値の自動設定
小間 E1058
展示 展示予定を明記 コマツの2026年10月22日付告知で個別機能を明記。
入力 加工負荷等の監視データ。信号・学習期間の詳細は要確認。
方式 正常・異常を判定するしきい値を自動設定する。AI方式は告知から確認できない。
出力 加工異常監視の判定条件。
人 適用工程の選択、判定結果の確認、異常時の処置。
限界 自動設定のアルゴリズム、追従更新、工具停止制御は未確認。
現地 正常学習期間、工具交換後の再設定、誤検知率、停止・退避とのインターフェース。
確認 今回原典照合
AR01 コマツ JIMTOF2026に出展
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認 2026-10-23

## Slide 11
JIMTOF2026｜補足資料
寸法計測・補正
計測値が制御へ戻るか、検査で終わるかを区別する。AIの有無より接続の実装範囲を確認。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
レニショー Renishaw Central＋IPC E7089 | 測定・工程状態→IPC→機械変数の補正。 | 許容範囲・補正の承認・更新周期・機種対応が評 価点。 【出展説明に掲載】
牧野フライス精機 SG10EX＋monocam2 E7090 | 工具側面の画像計測→monocam2→自動補正。 | SG10EXの実演告知あり。学習AIは未確認。 【展示予定を明記】
サイバーRC GH5 AI補正ホーニング E7074 | 工具の3D画像→AI形状認識・補正→ホーニン グ。 | モデル方式と精度の検証条件、再試行は未公開。 【出展説明に掲載】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
11 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR17 レニショー｜Renishaw Central
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 測定・加工状態を収集し、IPCで機械変数に補正を返す。分析・監視表示も提供。
留保 閉ループ制御の説明はあるが、学習AIを使う証拠にはならない。
AR36 牧野フライス精機｜JIMTOF2026
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.makinoseiki.co.jp/exhibition/jimtof2026.html
掲載位置 SG10EX／monocam2／AGE30FX
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具の画像計測と自動補正、再研削のスケジュール機能を紹介。
留保 自動計測・補正だけでは学習AIの証拠にならない。
AR23 サイバーRC／JIMTOF｜GH5 出展説明
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
掲載位置 主な出展物／3D画像とAI補正
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 カメラで工具形状を認識し、設定された幅・角度へ加工を補正するホーニングを訴求。
留保 AIモデルの種類、精度と再試行条件は未公開。
FC033 レニショー Renishaw Central＋IPC
小間 E7089
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 計測、装置状態、アラーム
方式 測定・加工状態・アラームをオンプレミスに収集。IPCで測定結果から工作機械の変数へ補正を返す。
出力 加工へのクローズドループ補正
人 測定・補正対象と許容範囲の設定、アラーム時の処置。補正承認条件は要確認。
限界 どの寸法がどのオフセットを変えるか。誤計測時の補正抑止と顧客実績を確認する。
現地 Renishaw Central＋IPCの対象品種・変更条件は何か。測定から加工へ補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR17 レニショー Renishaw Central
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認 2026-10-23
EOV-V018-2024-1 レニショー株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V018-2026-1 レニショー株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
AC209 牧野フライス精機株式会社 SG10EX＋monocam2
小間 E7090
展示 展示予定を明記 SG10EX＋monocam2の画像認識測定・自動補正を公式に実演予告。
入力 内蔵ビジョンで取得するエンドミル側面形状。
方式 monocam2で工具を機内測定し、研削へ自動補正を返す。
出力 工具形状の測定値と研削補正。
人 測定基準・補正限界・再測定の設定は要確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 SG10EX＋monocam2の対象品種・変更条件は何か。工程設計・プログラム生成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR36 牧野フライス精機 JIMTOF2026
https://www.makinoseiki.co.jp/exhibition/jimtof2026.html
掲載位置 SG10EX／monocam2／AGE30FX
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2026-41a8f9ad241e4c0e 牧野フライス精機株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：牧野フライス精機株式会社 (E7090)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=jlC7OSSk2O4
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-8678f2b8e7d82522 牧野フライス精機株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：牧野フライス精機株式会社 (E1049)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=uvTY1qMfjes
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC085 株式会社サイバーRC GH5 AI補正ホーニング
小間 E7074
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 機内カメラによる工具形状の画像、目標の幅・角度等。
方式 3D画像とAIによる形状認識・補正をうたい、ホーニングを目標幅・角度へ調整する。
出力 GH5がホーニングを自動調整。測定・加工・検査を一体化
人 数値・対話式の条件設定、加工品の準備、結果確認。
限界 学習法、精度、未学習形状、失敗後の補正・再試行条件は未公開。
現地 GH5 AI補正ホーニングの対象品種・変更条件は何か。検査・計測・補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR23 サイバーRC／JIMTOF GH5 出展説明
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=8ealehgmk8o
掲載位置 主な出展物／3D画像とAI補正
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2024-76ac534a229f7c29 株式会社サイバーRC JIMTOF2024公式出展説明：株式会社サイバーRC (W3046)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=wk2AEX5rHpw
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EDP-02 サイバーRC GH5総合カタログ
https://cyber-rc.com/wp-content/uploads/2025/10/%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0420-x-297-mm%E6%A8%AA%E4%B8%A6%E3%81%B3-.pdf
掲載位置 GRISTAR HONING 5 AXIS／幅・角度設定、Robot Eye、自動調整
確認 2026-10-16

## Slide 12
JIMTOF2026｜補足資料
外観検査・個体識別
良品データの学習と、検査姿勢の自動化、個体IDによる履歴接続を分ける。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
Phoxter StellaDeepVision Studio／ StellaController2.0 S4028 | 良品画像→AI判定。6軸ロボットで多視点の 検査を実演予定。 | AIによる撮像姿勢再計画は未確認。照明・良品変 動の扱いを確認。 【展示予定を明記】
GAZIRU GAZIRU.eye 良品学習AI検査 E3008 | 良品画像を学習し、異常検知・検査立上げを 支援。 | 必要画像数、良品内のばらつき、見逃し・過検出 の調整を比較。 【展示予定を明記】
GAZIRU GAZIRU.z V5 タグレス個体識別 E3008 | 固体の表面特徴からタグなしで個体を識別。 | 加工・検査結果を同一個体へ結ぶデータ基盤とし て評価。 【展示予定を明記】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
12 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR19 Phoxter｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-19 確認 2026-10-23
https://www.phoxter.co.jp/news/jimtof2026
掲載位置 良品学習／6軸ロボット連携／全方位AI外観検査
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 良品のみの学習と難検査ワーク、多視点のロボット検査を予告。
留保 AIが撮像姿勢を再計画するとは記載されていない。
FT-P01 株式会社Phoxter StellaDeepVision Studio／StellaController2.0
小間 S4028
展示 展示予定を明記 10/19公式出展記事、S4028。
入力 良品画像、鋳造部品・オイルシール等の検査画像。
方式 新しい数理モデルによる良品学習とルール検査を併用。6軸ロボット連携の多面検査を実演予定。
出力 欠陥判定・多方向からの検査。
人 良品画像の準備、判定閾値と撮像・ロボット条件の設定。再撮像の判断を誰が行うか要確認。
限界 AI判定でロボットの視点・動作を変更するかは不明。固定撮像＋AI検査だけでは先端フィジカルAIと認定しない。
現地 必要画像のばらつき、不良流出・過検出、既存方式との差、検査NG時の再撮像・搬送変更を確認。
確認 今回原典照合
AR19 Phoxter JIMTOF2026に出展
https://www.phoxter.co.jp/news/jimtof2026
掲載位置 良品学習／6軸ロボット連携／全方位AI外観検査
確認 2026-10-23
FT-G01 株式会社GAZIRU GAZIRU.eye 良品学習AI検査
小間 E3008
展示 展示予定を明記 GAZIRU公式出展記事でE3008とGAZIRU.eyeを明記。
入力 正常画像、運用時の検査画像。
方式 良品学習後に異常スコア・ヒートマップを出力。複数エンジンの選択・並列実行に対応。
出力 画像の良否・異常箇所とAPI応答。
人 事前検証でモデル・パラメータ・閾値を選ぶ。ライン制御は個別のシステム構築。
限界 異常スコアの可視化は因果的な説明の保証ではない。汚れ・照明・品種変動への性能は要検証。
現地 新品種での立上げ、NGの定義・閾値、API後の排出制御、加工条件との対応付けを確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT12 GAZIRU JIMTOF2026出展（2026/9/30）
https://gaziru.co.jp/blogs/19gxg1fly3zd
掲載位置 GAZIRU.z V5とGAZIRU.eye／東3 E3008
確認 2026-10-22
FT13 GAZIRU GAZIRU.eye 異常検知
https://gaziru.co.jp/eye
掲載位置 正常画像のみ／エンジン選択／REST API／個別システム構築
確認 2026-10-22
FT14 GAZIRU AI異常検知と個体識別技術（2026/9/7）
https://gaziru.co.jp/blogs/4j7fi3f3fiyg
掲載位置 2：教師なし異常検知／3：微細紋様照合／5：履歴連携
確認 2026-10-22
FT-G02 株式会社GAZIRU GAZIRU.z V5 タグレス個体識別
小間 E3008
展示 展示予定を明記 E3008でV5紹介と公式に記載。
入力 表面の微細紋様画像と登録画像データベース。
方式 個体固有パターンを照合し位置・角度・倍率のずれを補正する。
出力 個体識別番号と履歴連携。
人 適切な撮像条件と工程を経ても識別できる表面の選定が必要。
限界 学習AIの具体方式は未確認。表面変化・洗浄・加工後の再識別性は適用試験が必要。
現地 加工で表面が変わる際の追跡、工程間の照明差、誤一致率とID再発行の条件を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT12 GAZIRU JIMTOF2026出展（2026/9/30）
https://gaziru.co.jp/blogs/19gxg1fly3zd
掲載位置 GAZIRU.z V5とGAZIRU.eye／東3 E3008
確認 2026-10-22
FT14 GAZIRU AI異常検知と個体識別技術（2026/9/7）
https://gaziru.co.jp/blogs/4j7fi3f3fiyg
掲載位置 2：教師なし異常検知／3：微細紋様照合／5：履歴連携
確認 2026-10-22

## Slide 13
JIMTOF2026｜補足資料
段取り・搬送・ロボット作業
ハンド・治具の自動交換と、認識に応じた動作変更を分けて評価する。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
ＤＭＧ森精機 GX Flex 工具・チャック爪・ワ ーク交換 E8005 | 工具・チャック爪・ワーク交換を統合するGX Flex。 | 交換可能範囲と供給準備、例外時の人の復帰を確 認。 【展示予定を明記】
シマダマシンツール HS4200：フィジカルAI自動段取 り替え E2018 | HS4200でフィジカルAIによる自動段取り替 えを訴求。 | 認識対象・再計画・教示量が未公開。方式確認を 目的に訪問。 【出展説明に掲載】
ナベル TM AI Cobot W2041 | AI VisionをTMflowに組み込み、視覚とロ ボットを統合。 | AI画像判断が実演の動作を変えるか確認。VLAは 未確認。 【出展説明に掲載】
カネテック AI・2Dカメラ＋マグネットピンセ ット W2013 | 2D画像・AIと磁気ハンドによる小ねじピッキ ング。 | 把持点・重なり解消・失敗判定のAI担当範囲を確 認。 【出展説明に掲載】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
13 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR25 Techman Robot｜AI Vision
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.tm-robot.com/ja/product/ai-vision
掲載位置 AI Training／TMflow／AI Vision
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 AI学習と画像判断をTMflowのビジョンノードへ統合。画像認識とロボット位置決めを製品体系で提供。
留保 今回の実演がAIで動作を変えるか、従来の位置検出かは現地確認。VLAの証拠はない。
AR24 カネテック／JIMTOF｜AI・2Dカメラ・マグネットピンセット
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 主な出展物
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 カメラ・AIと磁気ハンドで小ねじのばら積みピッキングを行う構成を提示。
留保 検出・把持点・重なり解消のどこをAIが決めるか、学習法や復帰能力は未公開。
AR26 シマダマシンツール｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-06 確認 2026-10-23
https://smd.co.jp/news/jimtof2026/
掲載位置 HS4200／SAM
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 HS4200と投入・加工・排出・梱包をつなぐSAMを案内。
留保 公式カタログのフィジカルAI段取り替えについて、方式の説明はない。
AR27 シマダマシンツール／JIMTOF｜HS4200 出展説明
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=xntdeqgs_F4
掲載位置 主な出展物
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 フィジカルAIを用いた自動段取り替えを掲載。
留保 名称だけでは生成AI・VLA・再試行などの能力を特定できない。
FT-D02 ＤＭＧ森精機株式会社 GX Flex 工具・チャック爪・ワーク交換
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/16出展発表で新開発GX Flexを明記。
入力 シャフト・フランジワーク、工具・チャック爪と段取り条件。
方式 NTX 2500との組合せで複数の交換対象を扱う新開発ガントリローダ。
出力 多品種加工の搬送・段取り替え。
人 段取り情報の登録、把持可否・干渉の確認と異常復帰は要確認。
限界 AI認識・自律段取り計画の説明はない。
現地 爪・工具交換の対象、段取り情報の生成方法、交換ミス検知と復帰を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FC051 シマダマシンツール HS4200：フィジカルAI自動段取り替え
小間 E2018
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 段取り指示・対象。音声や画像などの入力方式は一次資料では未確認
方式 誰でも簡単な自動段取り替えとのメーカー説明
出力 具体的に交換・変更する対象は未記載
人 治具・爪・位置・プログラム等のどこを自動化するか未確認
限界 段取りの何をAIが認識・計画するか未公開。ロボット＋AIの名称からVLA・自律復帰を推定しない。
現地 ワーク・治具の変更を何で認識し、どの段取り動作を再生成するか。人の教示量、失敗時の復帰、新旧方式の差を実演で確認。
確認 今回原典照合
AR27 シマダマシンツール／JIMTOF HS4200 出展説明
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=xntdeqgs_F4
掲載位置 主な出展物
確認 2026-10-23
AR26 シマダマシンツール JIMTOF2026に出展
https://smd.co.jp/news/jimtof2026/
掲載位置 HS4200／SAM
確認 2026-10-23
EOV-V031-2024-1 株式会社シマダマシンツール JIMTOF2024公式カタログ：株式会社シマダマシンツール (E6026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=WZjeoEoTWXw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V031-2024-2 株式会社シマダマシンツール JIMTOF2024公式カタログ：株式会社シマダマシンツール (AM103)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=bLvQhW7XtZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
AC159 株式会社ナベル TM AI Cobot
小間 W2041
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 内蔵ビジョン画像と教示・設定条件。
方式 AI学習と画像判断をTMflowのビジョンノードへ統合。内蔵カメラによる位置決めとロボット作業を提供。
出力 協働ロボットの作業。個別対象動作は要確認。
人 画像の準備・学習、TMflowでのタスク設定、安全領域・把持条件の設定。
限界 AI画像判断と従来位置検出の使い分け、今回の実演対象、AIが動作を変える範囲は未確認。
現地 TM AI Cobotの対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR25 Techman Robot AI Vision
https://www.tm-robot.com/ja/product/ai-vision
掲載位置 AI Training／TMflow／AI Vision
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2026-87b7a21b4cef9d01 株式会社ナベル JIMTOF2026公式出展説明：株式会社ナベル (W2041)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6wciaKIuYB8
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-b38efca212cfc193 株式会社ナベル JIMTOF2024公式出展説明：株式会社ナベル (W2045)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=fYVjWl92q60
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
FT22 ナベル TM AI Cobot
https://www.bellows.co.jp/products/tm-robot
掲載位置 内蔵ビジョン・AI／製品群
確認 2026-10-22
AC051 カネテック株式会社 AI・2Dカメラ＋マグネットピンセット
小間 W2013
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 小ねじ等のばら積み画像、ハンド・ワークの設定。
方式 2DカメラとAIの認識を協働ロボット・磁気ピンセットのピッキングに使う構成。
出力 協働ロボットと磁気把持で山積み小部品を取り出す。整列は別の機械治具の提案
人 未記載：対象材種・品種、画像学習・磁力の設定／未記載：自動実行前の確認・誤把持の採否／未記載：複数個吸着・空振り・取り落としからの復帰
限界 検出と把持点計画の担当分界、重なり解消、把持失敗の判定・再試行は未確認。
現地 AI・2Dカメラ＋マグネットピンセットの対象品種・変更条件は何か。検査・計測・補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR24 カネテック／JIMTOF AI・2Dカメラ・マグネットピンセット
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 主な出展物
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2024-45415d070f47dc6e カネテック株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：カネテック株式会社 (W2030)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ot0Fx36wI0g
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EDP-01 カネテック MagnetPinset
https://kanetec.co.jp/lp/MagnetPinset%40LP.html
掲載位置 小径ネジの課題／JIMTOF2024出展／ネジ整列器
確認 2026-10-16

## Slide 14
JIMTOF2026｜補足資料
生産計画・設備運用
計画の表示、予測、再計画、実行指示を区別。最適化の対象・制約を具体的に聞く。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
コマツNTC KOM-Scheduler E1058 | 加工予定・工具状態→工具不足・交換時期予 測と計画表示。 | 突発停止や割込み時の再計画、寿命実測との接続 は未確認。 【展示予定を明記】
三菱電機 放電加工の新開発スケジューラ S2003 | 放電加工の新開発スケジューラを展示予定。 | 加工時間・段取り・工具等の制約と、自動確定の 範囲を確認。 【展示予定を明記】
松浦機械製作所 5軸＋マルチパレット／MiOS E3030 | 多軸機・パレットとMiOSによる運用を比較。 | 計画変更と実際の設備・工具状態が接続するかを 確認。 【出展説明に掲載】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
14 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR01 コマツ｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-22 確認 2026-10-23
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 画像による切りくず堆積検知、工具交換時期の予測、加工異常のしきい値設定を別機能として展示。Gate Keeperはコンセプト展示。
留保 切りくずの自動除去、全工場の自動再計画、KOMTASの機械学習方式は確認できない。
AR33 三菱電機｜JIMTOF2026
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://fa-site.mitsubishielectric.co.jp/fa/events-seminars/exhibitions/2026/jimtof2026/index.html
掲載位置 放電加工機／新開発スケジューラ
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 放電加工の運用を支えるスケジューラを出展。
留保 最適化アルゴリズム・AIの利用・再計画の制約は未公開。
AR-C03 コマツNTC株式会社 KOM-Scheduler
小間 E1058
展示 展示予定を明記 コマツの2026年10月22日付告知で個別機能を明記。
入力 加工予定・工具の使用状況等。入力仕様は要確認。
方式 生産スケジュールを表示し、工具不足と交換時期を予測する。
出力 スケジュールと工具交換タイミングの提示。
人 計画の入力・調整、工具補給・交換の実施。
限界 自動再計画、最適化目的関数、機械学習採用は未確認。
現地 工具寿命の実測値と計画が接続するか。突発停止・急な割込み時に再計画するか。
確認 今回原典照合
AR01 コマツ JIMTOF2026に出展
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認 2026-10-23
FC065 三菱電機 放電加工の新開発スケジューラ
小間 S2003
展示 展示予定を明記 企業の2026特設ページで放電加工機の新開発スケジューラを明記。AI採用・最適化範囲は未確認。
入力 加工予定・設備等。入力と制約は未記載
方式 新開発スケジューラによる自動化運用を提案
出力 放電加工の計画・運用支援
人 自動確定する工程・工具・順序と人の承認は未確認
限界 適用条件・操作権限・現場効果・採用実績は未確認
現地 放電加工の新開発スケジューラの対象品種・変更条件は何か。計画変更・負荷調整で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR33 三菱電機 JIMTOF2026
https://fa-site.mitsubishielectric.co.jp/fa/events-seminars/exhibitions/2026/jimtof2026/index.html
掲載位置 放電加工機／新開発スケジューラ
確認 2026-10-23
EAT-V043-2024-1 三菱電機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認 2026-10-16
EAT-V043-2026-1 三菱電機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=AjLnzm01WWU
掲載位置 出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認 2026-10-16
FC047 松浦機械製作所 5軸＋マルチパレット／MiOS
小間 E3030
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 加工プログラム・指示・画像・ワークオフセット等
方式 加工データをプロジェクト単位で管理し供給・無人運転を支援
出力 多品種のパレット加工
人 事前段取り・工具準備・異常時対応の自動範囲は未確認
限界 工程集約の仕様差とAI／自律性の進化を混同しない
現地 5軸＋マルチパレット／MiOSの対象品種・変更条件は何か。パレット供給で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V028-2024-1 株式会社松浦機械製作所 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社松浦機械製作所 (E3019)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=_4GLIXLZuKE
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V028-2024-2 株式会社松浦機械製作所 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社松浦機械製作所 (AM115)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=coHqGCjVn0c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V028-2026-1 株式会社松浦機械製作所 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社松浦機械製作所 (E3030)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K_X61J2xV_w
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16

## Slide 15
JIMTOF2026｜補足資料
保全・サービス支援
異常を見つける、原因を説明する、対応を手配する、復旧する、の責任範囲を分ける。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
DMG森精機 Condition Agent E8005 | 機械データの状態監視と異常の解釈を支援す るCondition Agent。 | モデルの学習データ、劣化と異常の区別、通知後 の対応を確認。 【展示予定を明記】
ＤＭＧ森精機 my DMG MORI サービスエージェ ント E8005 | my DMG MORI上の問診・情報検索・サービ ス依頼を支援。 | 修理の自動化ではない。情報の正確性、サービス 応答と継続利用価値が評価点。 【展示予定を明記】
オークマ OSP-AI 機械診断／加工診断 E3028 | 診断運転のデータ→AI機械診断→異常箇所の 表示。 | 故障箇所の確度、診断可能な条件、整備後の再確 認手順を確認。 【展示未確認】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
15 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR15 オークマ｜OSP-AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 機械診断は診断運転から異常箇所を提示。加工診断は制御情報の異常レベルに応じ工具を自動退避する。
留保 診断後の修理・復帰の自律化や、あらゆる工具・加工への適用は未確認。
AR14 DMG森精機｜GENIAC採択：生産設備データと製造フィジカルAI
発行 2026-07-06 確認 2026-10-23
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 自律的AI開発基盤／対象設備・データ
確認方式 既存保存本文を今回再照合（再取得失敗）
原文 市場投入済みの設備から継続的にデータを収集・学習・評価する仕組み
文脈要約 100社・1,000設備・100TB規模を目指すデータ取得と、異常検知から品質・電力予測、セル最適化へ展開する計画。
留保 数値は目標。データ取得完了・収益改善実績ではない。今回は再取得失敗のため保存済み公式本文で再照合。
FC004 DMG森精機 Condition Agent
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/16公式出展発表でCondition AgentをDX体験エリアの展示として明記。従来の「展示未確認」から更新。
入力 診断専用NC動作のデータ、設計・製造データ
方式 クラウドAIで異常兆候を分析
出力 コンポーネント状態の診断・通知
人 現場操作で診断開始。修理・部品交換まで自律実行する説明なし
限界 診断頻度、誤警報、後付け対象機、診断後の保全意思決定。名称だけで生成AIエージェントに分類しない。
現地 Condition Agentの対象品種・変更条件は何か。保全診断・知識支援で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V001-2024-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V001-2026-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N07 DMG森精機 Condition Agent 提供開始
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 2026/07/06本文・主な特長
確認 2026-10-16
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-D01 ＤＭＧ森精機株式会社 my DMG MORI サービスエージェント
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/19公式発表でJIMTOFデモを明記。
入力 機番に応じた公開マニュアル、MRO知見を反映した問診、顧客の回答。
方式 選択式を中心とした対話で症状を整理し、マニュアルに基づく対処案と問い合わせ文を生成する。
出力 解決策・サービスリクエスト文案。
人 顧客が対処を試し、未解決ならリクエストを送信する。機械の自動復旧ではない。
限界 GENIAC診断データを使うアラーム自動診断は今後の計画。現在機能と混同しない。
現地 機番別の回答根拠、曖昧な故障症状の問診、誤提案の検出、診断データとの今後の接続を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT07 DMG森精機 my DMG MORI サービスエージェント（2026/10/19）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261019_serviceagent.html
掲載位置 提供開始／マニュアル検索／診断・問い合わせ生成／GENIACは今後
確認 2026-10-22
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-O01 オークマ株式会社 OSP-AI 機械診断／加工診断
小間 E3028
展示 展示未確認 AIコーナーの予告と製品資料は確認。同版・同機能の実演を明記した資料は未確認。
入力 機械診断：診断運転中の制御データ。加工診断：主軸・送り軸等の加工中制御情報。
方式 機械診断は異常・異常箇所を推定。加工診断は異常レベルを評価し閾値超過で工具を退避。
出力 診断箇所の表示／加工異常時の工具退避。修理の自動化は確認できない。
人 機械診断の開始、診断結果に基づく整備、工具確認・再開。しきい値と適用機種の設定条件は要確認。
限界 一部特別仕様。今回の特設はAIコーナーを予告するが、同機能・版の個別実演は未確認。
現地 診断用運転と加工中監視の違い、ドリル以外の適用、退避指令・復帰条件、新版の追加能力を確認。
確認 今回原典照合
AR15 オークマ OSP-AI
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認 2026-10-23
FT20 オークマ JIMTOF2026 特設サイト
https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/
掲載位置 AIコーナー／知能化コーナー／ARMROID等
確認 2026-10-22

## Slide 16
JIMTOF2026｜補足資料
データ・モデル・制御開発基盤
データを集めるだけでなく、意味・時刻・条件・正解・権限を揃えることが接続の前提。
企業・アイテム・小間 | 入力・方式・出力 | 人の役割・適用条件・展示確度
NdotLight Co., Ltd. TRINIX CAD／SimReady生成 S4004 | CAD→物理属性・ジョイントの推定→ SimReady資産。 | 物性の実測同定、接触モデル、実機検証との誤差 を確認。 【出展説明に掲載】
たけびし OPC UA情報モデルとエージェン ト連携 S3015 | OPC UA情報モデルで異種機器のデータの意 味を揃える。 | 名前・単位・更新周期・品質指標まで共通化する か。読取りと操作権限を分離。 【出展説明に掲載】
ベッコフオートメーション TwinCAT CoAgent for Engineering：PLC E2028 | TwinCAT CoAgentで要求からPLCコード生 成を支援。 | 生成コードのレビュー・仮想検証・実機適用の承 認は人の責任を含む。 【出展説明に掲載】
ModuleWorks GmbH NGSP＋CAS＋MDES S4005 | NGSP・CAS・MDESで機上検証・衝突防止・ データ交換。 | 実行可能な機械モデルとデータ交換の適用機種・ 範囲を確認。 【展示予定を明記】
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
16 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR20 NdotLight｜TRINIX / Physical AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://ndotlight.com/
掲載位置 SimReady／物理属性・ジョイント／USD・URDF・MJCF
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 CADや3Dデータを学習・シミュレーション環境に適した形式へ変換する支援。
留保 推定した物性値が実測同定済みとは限らない。物理AIの動作本体と区別する。
AR16 ModuleWorks｜See you at JIMTOF 2026
発行 2026-10-15 確認 2026-10-23
https://www.moduleworks.com/see-you-at-jimtof-2026/
掲載位置 SmartRoughing／FeedControl／NGSP／CAS／MDES
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具経路・切削負荷の最適化から機上シミュレーション、衝突防止、データ交換までを提示。
留保 FeedControlの物理量による送り最適化を機械学習AIと推定しない。
AC273 NdotLight Co., Ltd. TRINIX CAD／SimReady生成
小間 S4004
展示 出展説明に掲載 2026のライブデモ・ロボット学習用データ展示を予告。実機ロボットの作業実演とは未確認
入力 CAD・3D形状とシミュレーション用途の条件。
方式 物理属性・ジョイント等を推定し、USD／URDF／MJCF等のSimReady資産を生成する。
出力 シミュレーション・学習環境で使う3Dデータ。
人 属性・拘束の妥当性確認、実測値による校正、対象ロボットでの検証。
限界 推定物性の実測検証、接触モデル精度、実機動作の成功率は未確認。
現地 TRINIX CAD／SimReady生成の対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR20 NdotLight TRINIX / Physical AI
https://ndotlight.com/
掲載位置 SimReady／物理属性・ジョイント／USD・URDF・MJCF
確認 2026-10-23
EEX-EXH-2026-016097f87d1914b2 NdotLight Co., Ltd. JIMTOF2026公式出展説明：NdotLight Co., Ltd. (S4004)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6Ds1v9hxvrY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-WNDOT NdotLight Co., Ltd. TRINIX：Physical AI向け3Dデータの企業公式説明
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-proposes-a-new-3d-data-standard-for-the-physical-ai-era-with-trinix
掲載位置 展示会概要・出展製品／2026年5月13日の製品説明
確認 2026-10-16
ERF-07 NVIDIA SimReady FAQ：静的検証と実行時検証
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-faq.html
掲載位置 What Is the Difference…Foundation；How Do I Validate My Composed Scene…（L526–538）
確認 2026-10-18
ERF-08 NVIDIA SimReady Physics Best Practices
https://docs.omniverse.nvidia.com/simready/latest/simready-asset-creation/physics-best-practices.html
掲載位置 Typical USDPhysics Components／Collider、Mass、materialの摩擦・密度・反発
確認 2026-10-18
ERF-09 NdotLight DexBench共同開発の告知
https://ndotlight.com/newsroom/ndotlight-to-co-develop-dexbench-a-global-standard-for-humanoid-evaluation-with-nvidia-and-rlwrld
掲載位置 2026/8/7／SimReady環境・操作評価・sim-to-real gap低減の共同開発
確認 2026-10-18
FC024 たけびし OPC UA情報モデルとエージェント連携
小間 S3015
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 OPC UAの値・構造・状態・属性・関係、外部エージェントの自然言語要求
方式 OPC製品自体がAI判断するとは記載なし。分析・保全支援は接続先エージェントの用途
出力 設備データを構造化して提供。OPC UA×MCP Adapterは提供を計画と記載
人 分析：接続機器・情報モデル・公開するデータ／メソッドの定義が必要。設定者は要確認／未記載：読出しと書込みの区別、メソッド実行の承認・許可リスト／未記載：状態誤解釈・通信切断・誤ったメソッド呼出し時の復帰
限界 接続シナリオと提供計画を実装済みの機械制御と扱わない
現地 OPC UA情報モデルとエージェント連携の対象品種・変更条件は何か。異機種・旧設備の接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V011-2024-1 株式会社たけびし JIMTOF2024公式カタログ：株式会社たけびし (E7053)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=SiZMI-OH8_k
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V011-2026-1 株式会社たけびし JIMTOF2026公式カタログ：株式会社たけびし (S3015)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Qh27DAtEkbw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EDP-06 たけびし（OPC Foundationへのメーカー寄稿） OPC UA情報モデルとAIエージェント
https://opcconnect.opcfoundation.org/2026/06/toward-realizing-ai-utilization-in-manufacturing-exploring-the-potential-of-integrating-the-opc-ua-information-model-with-ai-agents/
掲載位置 A New Approach to Connecting AI Agents／MCP Adapterはplanning to provide
確認 2026-10-16
FC011 ベッコフオートメーション TwinCAT CoAgent for Engineering：PLC
小間 E2028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 自然言語の制御要求、既存TwinCATプロジェクト、Beckhoffの文書
方式 要求とプロジェクト文脈からPLCコード案を提案
出力 TwinCAT開発環境でPLCコード案を生成。コンパイル・実機書込み・制御開始まで自動とは未確認
人 公式：設計者が要求やスケッチを入力。機種・プロジェクトを準備／公式2025/6/13：専門家が生成結果を確認・確定・実行承認する方針。コンパイル・実機書込み・起動の個別画面と権限は未確認／未記載：誤った関数・I/O設定時の自動検証、ロールバック
限界 製品発表段階・市場投入時期は要問合せ。提案と実機制御を混同しない
現地 TwinCAT CoAgent for Engineering：PLCの対象品種・変更条件は何か。PLCコード作成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V005-2026-1 ベッコフオートメーション株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N03 Beckhoff CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
確認 2026-10-16
EAT-N05 Beckhoff TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
確認 2026-10-16
EDP-03 Beckhoff TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
確認 2026-10-16
ERF-01 Beckhoff From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
確認 2026-10-18
FT-M02 ModuleWorks GmbH NGSP＋CAS＋MDES
小間 S4005
展示 展示予定を明記 10/15出展記事で相談・紹介を案内。
入力 加工データ・デジタルツイン・カメラによる機械確認。
方式 NGSP、ツイン、カメラ照合、CASをMDESのデータ表現で結ぶ。
出力 プログラムから加工までの連続した確認・回避。
人 プログラム承認・不一致時の介入条件は未確認。
限界 個別モジュールのAI方式・回避指令と安全機能の範囲は未確認。
現地 カメラ照合の対象、実機モデルとのズレ、CASが止める・変更する制御、MDES接続先を確認。
確認 今回原典照合
AR16 ModuleWorks See you at JIMTOF 2026
https://www.moduleworks.com/see-you-at-jimtof-2026/
掲載位置 SmartRoughing／FeedControl／NGSP／CAS／MDES
確認 2026-10-23

## Slide 17
JIMTOF2026｜補足資料
製造データ：学習・物理モデル・実機検証を支える
数量だけでなく、現象とタスクに沿った観測条件・ラベル・対応関係がモデルの有効性を左右する。
段階 | 必要なデータ・技術 | 企業・研究と開発上の論点
現象の取得 | 負荷・振動・温度・画像・品質を、工具・材料・工 程・時刻に結び付ける。 | 産総研の取得支援、DMGの設備データ基盤。標本周期・ センサ位置・失敗条件の偏りを確認。
物理モデルの同定 | 加工結果に加え、境界条件・材料特性・摩擦・機械 剛性等を同定する。 | 産総研の加工現象研究、切削シミュレーション。形状の デジタル化だけでは精度が決まらない。
AIの学習・評価 | 教師データ、技能者の選択理由、正常・異常・条件 変更を分離する。 | CAM-TOOLの履歴学習、VLAの画像・動作、工程設計AIの 検証。未知条件で評価する。
仮想検証と実機適用 | シミュレーション誤差、接触・衝突、品質・タクト ・停止条件を確認。 | ファナックCNCのツイン＋人承認、日立工場の実証計画。 仮想で通ることと実機成功を区別。
加工現象のモデル化は既存精読S01・S03・S38等、原文集Q38・Q39も参照。
17 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
加工現象のモデル化は既存精読S01・S03・S38等、原文集Q38・Q39も参照。
AR13 産業技術総合研究所｜製造AX拠点
発行 2026-07-02 確認 2026-10-23
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/pr20260702.html
掲載位置 製造データ取得支援／匿名化・構造化
確認方式 今回本文照合
原文 製造工程の現象理解に基づく製造データ取得の支援
文脈要約 製造現象の理解に基づくデータ取得と、共有可能な形への加工を支援する。AI開発の前に取得設計が必要。
留保 データ量だけでAI精度や加工モデルの精度が上がるとは言えない。
AR14 DMG森精機｜GENIAC採択：生産設備データと製造フィジカルAI
発行 2026-07-06 確認 2026-10-23
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 自律的AI開発基盤／対象設備・データ
確認方式 既存保存本文を今回再照合（再取得失敗）
原文 市場投入済みの設備から継続的にデータを収集・学習・評価する仕組み
文脈要約 100社・1,000設備・100TB規模を目指すデータ取得と、異常検知から品質・電力予測、セル最適化へ展開する計画。
留保 数値は目標。データ取得完了・収益改善実績ではない。今回は再取得失敗のため保存済み公式本文で再照合。
AR02 C&Gシステムズ｜CAM-TOOL 機能紹介
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_features.html
掲載位置 AI切削条件算出／Ver20.1・Ver22.2
確認方式 今回本文照合
原文 AI技術の「データマイニング手法」を活用し
文脈要約 データマイニングにより工具・材質・加工条件から切削条件を算出。ユーザーの過去条件も学習できる。
留保 2026年に初めて実用化した機能ではない。加工中の閉ループ制御や機械への自動適用は不明。
AR05 ファナック｜フィジカルAI CNC
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認方式 今回本文照合
原文 その結果をオペレータが確認・承認した上で実機へ適用できます。
文脈要約 生成AIの解析・提案を仮想環境で検証し、人が承認して実機へ適用する。プログラム・設定・アラーム対応を支援。
留保 完全無人加工や無承認の自動復旧を証明しない。
AR09 ファナック｜模倣学習AIロボット
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/academia/case_study/imitation-learning-ai-robot.html
掲載位置 リーダー・フォロワー／VLA／Tシャツ折り畳み
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 教示中の画像と動作、言語ラベルで学習し、視覚・言語から動作を推論する。
留保 方式の新しさと、未学習の布・失敗からの復帰・現場稼働率は別。JIMTOF展示未確認。
AR11 ファナック・日立｜フィジカルAI実装に向けた戦略的協業
発行 2026-09-30 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260930.html
掲載位置 カスタマーゼロ／実証／2027年度
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 日立の茨城県内の工場を実証先とし、部品形状変化への対応や認識・動作生成、品質・タクトを検証する計画。
留保 ファナック自社工場での実証とは書かれていない。計画は展示実証・量産性能の証拠ではない。

## Slide 18
JIMTOF2026｜補足資料
工程接続の仮説：支持根拠と反例
支持されるのは「個別機能を接続する製品・開発が増える方向」。全工場の最適化が達成済みという結論は支持できない。
論点 | 支持する根拠 | 反例・結論の範囲
設計から加工へ | MAZATROL DX、CAM Assist、ModuleWorksは工 程・工具経路・検証を接続。 | 工具・治具・機械設定、人の確認が残る。企業をまたぐ 一貫運用は別途確認。
計測から加工へ | Renishaw IPC、monocam2、OSP-AIは測定・判 断から機械補正や保護へ接続。 | 全てがAIではない。限定された機種・信号・タスクの閉 ループが中心。
計画から設備状態へ | KOM-Scheduler、マザック・ABEJAの計画AI開発 が工具・設備・計画を結ぶ。 | 表示・予測と自動再計画は別。後者は開発構想を含み、 全工場実績を確認できない。
業界全体への広がり | 同名538社の説明でAI言及22→40、自動化172→ 193。 | 工場データ連携59→57、監視・補正31→26。文言だけ で普及率や単一方向の進化は判定できない。
同名538社の用語集計は既存macro_wording_signalsを継承。2024→2026。計測条件や説明文量は同一ではない。
18 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
同名538社の用語集計は既存macro_wording_signalsを継承。2024→2026。計測条件や説明文量は同一ではない。
AR04 ヤマザキマザック｜生産性向上 MAZATROL DX
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 形状モデル・工具情報・過去プログラムを活用する自動プログラミングと、仮想検証・条件解析・段取り支援を統合。
留保 各モジュールがすべてAIであるとは言えない。工程設計の共同開発AIと既存製品は別。
AR16 ModuleWorks｜See you at JIMTOF 2026
発行 2026-10-15 確認 2026-10-23
https://www.moduleworks.com/see-you-at-jimtof-2026/
掲載位置 SmartRoughing／FeedControl／NGSP／CAS／MDES
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工具経路・切削負荷の最適化から機上シミュレーション、衝突防止、データ交換までを提示。
留保 FeedControlの物理量による送り最適化を機械学習AIと推定しない。
AR17 レニショー｜Renishaw Central
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 測定・加工状態を収集し、IPCで機械変数に補正を返す。分析・監視表示も提供。
留保 閉ループ制御の説明はあるが、学習AIを使う証拠にはならない。
AR01 コマツ｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-22 確認 2026-10-23
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 画像による切りくず堆積検知、工具交換時期の予測、加工異常のしきい値設定を別機能として展示。Gate Keeperはコンセプト展示。
留保 切りくずの自動除去、全工場の自動再計画、KOMTASの機械学習方式は確認できない。
AR12 ABEJA・ヤマザキマザック｜製造業のフィジカルAI実現に向けた協業
発行 2026-10-16 確認 2026-10-23
https://www.abejainc.com/news/20261016/2
掲載位置 Engineering AI Agent／Scheduling AI Agent／Robotics
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工程設計の技能と生産計画の制約を取り込み、人を含む検証を伴うAIエージェントを開発する構想。
留保 製品版の提供・実演成功・工場全体の最適化達成は証明しない。

## Slide 19
JIMTOF2026｜補足資料
データ基盤・協業：各社が確保しようとする能力
協業の発表は事業の狙いを示す。保有データ量、完成モデル、顧客への効果は別に確認する。
企業・計画 | 獲得するデータ・能力 | 実装・事業への接続と留保
DMG森精機＋研究開発 | 市場設備から状態・加工・品質データを継続取得。 100社・1,000設備・100TBを目標。 | 異常検知から品質・電力予測、セル運用へ。サブスク価 値向上は仮説で、AIによる利益増加の実証ではない。
マザック＋ABEJA | 熟練者の工程設計、生産計画、ロボット学習のデ ータと現場検証。 | 顧客ごとの条件を取り込む支援へ。既存MAZATROL DXと 開発中エージェントの提供時期は別。
ファナック＋日立 | 日立工場で認識・動作生成・品質・タクトを検証。 ロボット・制御とAI・エッジ技術を接続。 | 2027年度の技術確立・展開を目指す。今回の展示品と、 将来の共同開発を混同しない。
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
19 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR14 DMG森精機｜GENIAC採択：生産設備データと製造フィジカルAI
発行 2026-07-06 確認 2026-10-23
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 自律的AI開発基盤／対象設備・データ
確認方式 既存保存本文を今回再照合（再取得失敗）
原文 市場投入済みの設備から継続的にデータを収集・学習・評価する仕組み
文脈要約 100社・1,000設備・100TB規模を目指すデータ取得と、異常検知から品質・電力予測、セル最適化へ展開する計画。
留保 数値は目標。データ取得完了・収益改善実績ではない。今回は再取得失敗のため保存済み公式本文で再照合。
AR12 ABEJA・ヤマザキマザック｜製造業のフィジカルAI実現に向けた協業
発行 2026-10-16 確認 2026-10-23
https://www.abejainc.com/news/20261016/2
掲載位置 Engineering AI Agent／Scheduling AI Agent／Robotics
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工程設計の技能と生産計画の制約を取り込み、人を含む検証を伴うAIエージェントを開発する構想。
留保 製品版の提供・実演成功・工場全体の最適化達成は証明しない。
AR11 ファナック・日立｜フィジカルAI実装に向けた戦略的協業
発行 2026-09-30 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260930.html
掲載位置 カスタマーゼロ／実証／2027年度
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 日立の茨城県内の工場を実証先とし、部品形状変化への対応や認識・動作生成、品質・タクトを検証する計画。
留保 ファナック自社工場での実証とは書かれていない。計画は展示実証・量産性能の証拠ではない。

## Slide 20
JIMTOF2026｜補足資料
顧客向けサービス：差別化余地の検証仮説
競合が未対応と断定する「空白市場」ではなく、今回の資料で十分に確認できなかった課題を候補とする。
顧客課題 | 開発・サービス候補 | 確認すべき成立条件
データを集めても原因 が分からない | 現象理解に基づく計測設計、時間同期、工具・材質 ・品質との対応付け。 | 取得費用、顧客データ権利、モデル改善に寄与する信 号、既存設備への導入性。
仮想では成立しても実 機で外れる | 加工・接触モデルのパラメータ同定、実測による校 正、適用範囲の保証。 | モデル誤差を工程能力・品質・タクトへ換算し、校正 ・保守の費用を回収できるか。
生成案の確認・手直し が多い | 不確かさ・根拠を示す条件推奨、承認可能な差分表 示、例外復帰支援。 | 提案精度だけでなく総作業時間、誤採用コスト、再学 習・運用負担で評価。
設備状態と計画が分断 する | 工具寿命・検査・停止情報を計画へ返し、実行可能 な代替案を提示。 | 多メーカー接続、標準データ、現場の承認・優先順位、 再計画の効果測定。
上記は調査者の開発仮説。技術動向の根拠を踏まえた候補であり、顧客需要の実証・競合不在の結論ではない。
20 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
上記は調査者の開発仮説。技術動向の根拠を踏まえた候補であり、顧客需要の実証・競合不在の結論ではない。
AR13 産業技術総合研究所｜製造AX拠点
発行 2026-07-02 確認 2026-10-23
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/pr20260702.html
掲載位置 製造データ取得支援／匿名化・構造化
確認方式 今回本文照合
原文 製造工程の現象理解に基づく製造データ取得の支援
文脈要約 製造現象の理解に基づくデータ取得と、共有可能な形への加工を支援する。AI開発の前に取得設計が必要。
留保 データ量だけでAI精度や加工モデルの精度が上がるとは言えない。
AR14 DMG森精機｜GENIAC採択：生産設備データと製造フィジカルAI
発行 2026-07-06 確認 2026-10-23
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_geniac.html
掲載位置 自律的AI開発基盤／対象設備・データ
確認方式 既存保存本文を今回再照合（再取得失敗）
原文 市場投入済みの設備から継続的にデータを収集・学習・評価する仕組み
文脈要約 100社・1,000設備・100TB規模を目指すデータ取得と、異常検知から品質・電力予測、セル最適化へ展開する計画。
留保 数値は目標。データ取得完了・収益改善実績ではない。今回は再取得失敗のため保存済み公式本文で再照合。
AR01 コマツ｜JIMTOF2026に出展
発行 2026-10-22 確認 2026-10-23
https://www.komatsu.jp/ja/newsroom/2026/20261022_01
掲載位置 CX500／KOM-Scheduler／Gate Keeper／KOMTAS／KOM-MICS
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 画像による切りくず堆積検知、工具交換時期の予測、加工異常のしきい値設定を別機能として展示。Gate Keeperはコンセプト展示。
留保 切りくずの自動除去、全工場の自動再計画、KOMTASの機械学習方式は確認できない。
AR05 ファナック｜フィジカルAI CNC
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認方式 今回本文照合
原文 その結果をオペレータが確認・承認した上で実機へ適用できます。
文脈要約 生成AIの解析・提案を仮想環境で検証し、人が承認して実機へ適用する。プログラム・設定・アラーム対応を支援。
留保 完全無人加工や無承認の自動復旧を証明しない。
AR12 ABEJA・ヤマザキマザック｜製造業のフィジカルAI実現に向けた協業
発行 2026-10-16 確認 2026-10-23
https://www.abejainc.com/news/20261016/2
掲載位置 Engineering AI Agent／Scheduling AI Agent／Robotics
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 工程設計の技能と生産計画の制約を取り込み、人を含む検証を伴うAIエージェントを開発する構想。
留保 製品版の提供・実演成功・工場全体の最適化達成は証明しない。
AR20 NdotLight｜TRINIX / Physical AI
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://ndotlight.com/
掲載位置 SimReady／物理属性・ジョイント／USD・URDF・MJCF
確認方式 今回本文照合
原文 引用なし
文脈要約 CADや3Dデータを学習・シミュレーション環境に適した形式へ変換する支援。
留保 推定した物性値が実測同定済みとは限らない。物理AIの動作本体と区別する。

## Slide 21
JIMTOF2026｜補足資料
現地確認票：入力・判断・実行・例外を追う
説明用の名称ではなく、実演で確認できる能力と条件を持ち帰る。
観点 | 質問・記録項目 | 報告で使える証拠
入力・準備 | 未学習品種を投入できるか。工具・材料・画像・CAD・教示デ ータを誰が何件準備したか。 | 入力例、準備時間、対象の条件範囲。デモ専 用条件かを記録。
AI担当と判断 | 認識、条件提案、計画、動作のどこをAIが担当するか。ルール ・幾何補正との分担は何か。 | 方式・モデルの名称、ブロック図、判断結果 と機械指令の対応。
実行・人の承認 | どの操作が自動実行か。誰がいつ承認するか。異常判定から再 試行・停止・復帰はどうなるか。 | 承認画面、停止条件、失敗例、再試行の手順 と回数。
性能・導入・接続 | タクト・成功率・誤報率・適用機種、外部システムの接口、料 金と継続運用費。 | 試験の母数・前提・比較基準。提供版と参考 展示を区別。
訪問判断・自分優先度・当日メモはExcelの入力欄へ記録。未確認は未確認のまま報告する。
21 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
訪問判断・自分優先度・当日メモはExcelの入力欄へ記録。未確認は未確認のまま報告する。

## Slide 22
JIMTOF2026｜補足資料
原文根拠：データ取得・条件算出・人の承認
引用は短い原文。下の意味付けは文脈の要約であり、引用文そのものではない。
発行者・原文 | 文脈の要約 | この引用だけでは言えないこと
産総研／2026-07-02 「製造工程の現象理解に基づく製造データ取得の支 援」 | モデル開発の前提として、現象に合っ た取得を支える。 | 特定の取得方式の性能、データ量と精 度の単純な比例。
C&Gシステムズ／掲載日未記載 「AI技術の「データマイニング手法」を活用し」 | 工具・材質等から切削条件を算出。ユ ーザーの過去条件も活用。 | 2026年初登場、加工中の自律制御、全 条件での推奨精度。
ファナック／掲載日未記載 「その結果をオペレータが確認・承認した上で実機 へ適用できます。」 | 生成・解析した案を仮想検証し、人が 承認してCNCへ適用。 | 無承認の機械操作、故障からの完全自 律復旧。
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
22 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AR13 産業技術総合研究所｜製造AX拠点
発行 2026-07-02 確認 2026-10-23
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/pr20260702.html
掲載位置 製造データ取得支援／匿名化・構造化
確認方式 今回本文照合
原文 製造工程の現象理解に基づく製造データ取得の支援
文脈要約 製造現象の理解に基づくデータ取得と、共有可能な形への加工を支援する。AI開発の前に取得設計が必要。
留保 データ量だけでAI精度や加工モデルの精度が上がるとは言えない。
AR02 C&Gシステムズ｜CAM-TOOL 機能紹介
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_features.html
掲載位置 AI切削条件算出／Ver20.1・Ver22.2
確認方式 今回本文照合
原文 AI技術の「データマイニング手法」を活用し
文脈要約 データマイニングにより工具・材質・加工条件から切削条件を算出。ユーザーの過去条件も学習できる。
留保 2026年に初めて実用化した機能ではない。加工中の閉ループ制御や機械への自動適用は不明。
AR05 ファナック｜フィジカルAI CNC
発行 未記載 確認 2026-10-23
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認方式 今回本文照合
原文 その結果をオペレータが確認・承認した上で実機へ適用できます。
文脈要約 生成AIの解析・提案を仮想環境で検証し、人が承認して実機へ適用する。プログラム・設定・アラーム対応を支援。
留保 完全無人加工や無承認の自動復旧を証明しない。

## Slide 23
JIMTOF2026｜補足資料
原文根拠：戦略・技能・物理モデル
既存40資料の精読・原文集を土台にする。以下は前版で原典照合された抜粋で、今回の再取得確認とは分ける。
発行者・短い原文 | 文脈・関連タスク | 確認の範囲
MONOistの記者説明。マザック共同開発を取材 「「何をどのように加工したいのか」という作業 者の意図や目的」 | 対話プログラムの加工意図と判断結果を学 習する方式を説明する。 | 記者の説明からの抜粋で、発言者 の直接発言ではない。
DMG森精機 森雅彦氏の取材発言 「まずはシミュレーションのモデルをしっかりと 作り込んで」 | 研究論文への言及として、モデルを土台に AIを使う方法へ関心を示す。 | 技術への関心を述べた条件節。特 定の自社実装の達成証明ではない。
産総研の公式研究発表 「目標仕様から最適加工条件を逆算して求める手 法」 | スピニング加工の複数寸法を満たす条件を 求める研究。 | 特定の加工での実証。あらゆる加 工の条件決定を解決したという意 味ではない。
詳細なURL・日付・掲載位置はノートおよびHTML根拠欄。前版2026-10-22の原典照合記録を継承。
23 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
詳細なURL・日付・掲載位置はノートおよびHTML根拠欄。前版2026-10-22の原典照合記録を継承。
Q05 MONOistの記者説明。マザック共同開発を取材
加工の工程設計をAIエージェントで自動化 2026-10-19
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2610/19/news039_2.html
掲載位置 後編 MAZATROLとGコードを比較する段落
原文 「何をどのように加工したいのか」という作業者の意図や目的
文脈 対話プログラムの加工意図と判断結果を学習する方式を説明する。
留保 記者の説明からの抜粋で、発言者の直接発言ではない。
前版確認 2026-10-22 を継承
Q24 DMG森精機 森雅彦氏の取材発言
工作機械のソフトウェアデファインド化とMX 2025-09-26
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2509/27/news004_2.html
掲載位置 後編 シミュレーションとAIに関する回答
原文 まずはシミュレーションのモデルをしっかりと作り込んで
文脈 研究論文への言及として、モデルを土台にAIを使う方法へ関心を示す。
留保 技術への関心を述べた条件節。特定の自社実装の達成証明ではない。
前版確認 2026-10-22 を継承
Q38 産総研の公式研究発表
少数データから短時間で現場環境に応じた最適加工条件を決定 2022-01-17
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2022/pr20220117/pr20220117.html
掲載位置 概要・研究の狙い
原文 目標仕様から最適加工条件を逆算して求める手法
文脈 スピニング加工の複数寸法を満たす条件を求める研究。
留保 特定の加工での実証。あらゆる加工の条件決定を解決したという意味ではない。
前版確認 2026-10-22 を継承

## Slide 24
JIMTOF2026｜補足資料
主要企業索引 1
主要企業を候補と対応付ける。索引の製品名は代表例。全件と未確認内容はHTML・Excelの候補IDから参照。
企業・小間 | 対象アイテム（代表例） | 候補ID
DMG森精機 E8005 | AMR 1000／MATRIS WPH 210 | FC001 / FC002 / FC004 / FT-D01 / FT-D02 / FT-D03
ヤマザキマザック E1001 | INTEGREX＋Ez LOADER 30／Ai Thermal Shield（製品資料による比較） | FC010 / RPT006 / FT-Z01
オークマ E3028 | ARMROID／OMR20／熱変位制御（AI利用未確認） | FC008 / FC009 / RPT007 / FT-O01
牧野フライス製作所 E1024 | パレット自動化／MAS・ラインエンジニアリング | FC046
ファナック S2001 | 生成AIによるロボット駆動／フィジカルAI CNC | FC005 / FC006 / FC007 / FT-F01 / FT-F02 / FT-F03 / FT-F04
三菱電機 S2003 | NC MachiningAID（2024）／2026 CNC省人化／放電加工の新開発スケジ ューラ | FC064 / FC065
シーメンス E3006 | デジタルツイン／人型ロボット紹介／NX CAM／NX CMM | AC098 / SUB003 / FT-SI01
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
24 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
FC001 DMG森精機 AMR 1000
小間 E8005
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 チップバケット等。認識センサ・経路入力は未記載
方式 AMRで切粉容器等を運搬
出力 容器の工場内搬送
人 積み降ろし・通路障害・異常時の介入条件は未確認
限界 容器の受渡しも自動か。混雑・位置ずれ・満杯時に誰が対応するか。
現地 AMR 1000の対象品種・変更条件は何か。工場内搬送で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V001-2024-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V001-2026-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC002 DMG森精機 MATRIS WPH 210
小間 E8005
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 ワークとパレット、品種別段取り条件
方式 ワークとパレット両方を供給する変種変量生産向け構成
出力 工作機械への供給
人 把持・治具・品種切替の事前準備範囲は未確認
限界 AIの権限、介入条件、機種互換性と効果は未確認
現地 MATRIS WPH 210の対象品種・変更条件は何か。パレット供給で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V001-2024-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V001-2026-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC004 DMG森精機 Condition Agent
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/16公式出展発表でCondition AgentをDX体験エリアの展示として明記。従来の「展示未確認」から更新。
入力 診断専用NC動作のデータ、設計・製造データ
方式 クラウドAIで異常兆候を分析
出力 コンポーネント状態の診断・通知
人 現場操作で診断開始。修理・部品交換まで自律実行する説明なし
限界 診断頻度、誤警報、後付け対象機、診断後の保全意思決定。名称だけで生成AIエージェントに分類しない。
現地 Condition Agentの対象品種・変更条件は何か。保全診断・知識支援で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V001-2024-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V001-2026-1 DMG森精機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：DMG森精機株式会社 (E8005)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=zcqDj1lSkGs
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N07 DMG森精機 Condition Agent 提供開始
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20260706_conditionagent.html
掲載位置 2026/07/06本文・主な特長
確認 2026-10-16
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-D01 ＤＭＧ森精機株式会社 my DMG MORI サービスエージェント
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/19公式発表でJIMTOFデモを明記。
入力 機番に応じた公開マニュアル、MRO知見を反映した問診、顧客の回答。
方式 選択式を中心とした対話で症状を整理し、マニュアルに基づく対処案と問い合わせ文を生成する。
出力 解決策・サービスリクエスト文案。
人 顧客が対処を試し、未解決ならリクエストを送信する。機械の自動復旧ではない。
限界 GENIAC診断データを使うアラーム自動診断は今後の計画。現在機能と混同しない。
現地 機番別の回答根拠、曖昧な故障症状の問診、誤提案の検出、診断データとの今後の接続を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT07 DMG森精機 my DMG MORI サービスエージェント（2026/10/19）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261019_serviceagent.html
掲載位置 提供開始／マニュアル検索／診断・問い合わせ生成／GENIACは今後
確認 2026-10-22
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-D02 ＤＭＧ森精機株式会社 GX Flex 工具・チャック爪・ワーク交換
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/16出展発表で新開発GX Flexを明記。
入力 シャフト・フランジワーク、工具・チャック爪と段取り条件。
方式 NTX 2500との組合せで複数の交換対象を扱う新開発ガントリローダ。
出力 多品種加工の搬送・段取り替え。
人 段取り情報の登録、把持可否・干渉の確認と異常復帰は要確認。
限界 AI認識・自律段取り計画の説明はない。
現地 爪・工具交換の対象、段取り情報の生成方法、交換ミス検知と復帰を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FT-D03 ＤＭＧ森精機株式会社 AMR 2000 工具搬送
小間 E8005
展示 展示予定を明記 10/16出展発表に記載。
入力 工具と搬送要求。
方式 AMR 2000を用いた工具搬送ソリューション。
出力 工作機械間の工具受渡し。
人 搬送要求・工具IDの登録と停止後復帰の担当は未確認。
限界 AIモデル・群制御・自律再計画を確認できない。
現地 工具管理との同期、優先順位・配車、閉塞時の再計画と受渡し安全を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT08 DMG森精機 JIMTOF2026出展（2026/10/16）
https://www.dmgmori.co.jp/corporate/news/2026/20261016_jimtof2026.html
掲載位置 東8 E8005：GX Flex／AMR／DX体験エリア
確認 2026-10-22
FC010 ヤマザキマザック INTEGREX＋Ez LOADER 30
小間 E1001
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 ワーク・搬送プログラムの具体仕様未確認
方式 工作機械とローダの組合せ
出力 自動化セルのワーク供給。展示動作は要確認
人 AIに任せる判断範囲は資料から確認できない
限界 個別AI機能の役割と既存機能との差を現地確認
現地 INTEGREX＋Ez LOADER 30の対象品種・変更条件は何か。ワーク搬入出で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V004-2024-1 ヤマザキマザック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E5001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V004-2026-1 ヤマザキマザック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E1001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N08 ヤマザキマザック JIMTOF2026 Machines & Automation Systems
https://www.mazak.com/jp-en/news-media/upcoming-events/jimtof2026/
掲載位置 Machines & Automation Systems／Automation Systems
確認 2026-10-16
RPT006 ヤマザキマザック Ai Thermal Shield（製品資料による比較）
小間 E1001
展示 展示未確認 出展企業は確認。同機能の展示搭載は未確認
入力 温度・回転等の状態と加工後の測定結果。
方式 温度・回転等を考慮。加工後測定の学習で熱変位補正を最適化。
出力 加工後測定も使い熱変位補正を調整する
人 測定準備・更新採否・補正限界の設定者は未確認。
限界 同機能・版の2026展示搭載は未確認。
現地 Ai Thermal Shield（製品資料による比較）の対象品種・変更条件は何か。加工後測定も使い熱変位補正を調整するで人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
RPT-S03 メーカー公式 Mazak Accuracy / Ai Thermal Shield
https://www.mazak.com/uk-en/technology/accuracy/
掲載位置 Ai Thermal Shield／Smooth Thermal Shield
確認 2026-10-18
EOV-V004-2024-1 ヤマザキマザック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E5001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V004-2026-1 ヤマザキマザック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ヤマザキマザック株式会社 (E1001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=PJEgqNYlWes
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N08 ヤマザキマザック JIMTOF2026 Machines & Automation Systems
https://www.mazak.com/jp-en/news-media/upcoming-events/jimtof2026/
掲載位置 Machines & Automation Systems／Automation Systems
確認 2026-10-16
FT-Z01 ヤマザキマザック株式会社 MAZATROL DX／SOLID MAZATROL
小間 E1001
展示 展示未確認 企業公式製品資料。個別の搭載展示機・版は未確認。
入力 3D形状、工具ライブラリ、過去の加工プログラム、必要に応じ実加工データ。
方式 SOLID MAZATROLのパターン学習によるプログラミング。仮想加工で干渉を確認し、CUTTING ADVISERで条件を解析、SETUP GUIDEで準備を支援。
出力 MAZATROLプログラム、条件案、工具・治具等の段取り情報。
人 工具・機械の条件整備、結果確認、実際の段取り。全モジュールの自動実行範囲は要確認。
限界 共同開発する工程設計AIとは別製品。パターン学習と条件解析を同一AIとみなさない。
現地 誰のどの加工判断を学習するか、過去プログラムの必要量、材料・工具変更時の適用と人の修正を確認。
確認 今回原典照合
AR04 ヤマザキマザック 生産性向上 MAZATROL DX
https://www.mazak.com/jp-ja/technology/productivity/
掲載位置 SOLID MAZATROL／VIRTUAL MACHINING／CUTTING ADVISER／SETUP GUIDE
確認 2026-10-23
FT24 ヤマザキマザック JIMTOF2026 特設サイト
https://www.mazak.com/discover/jp-ja/jimtof2026/
掲載位置 出展機・AI活用紹介。個別製品の展示範囲は要確認
確認 2026-10-22
FC008 オークマ ARMROID／OMR20
小間 E3028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 ワークと品種別プログラム。AI知覚方式は未記載
方式 機内・移動式のロボットで自動化を構成
出力 加工機とのワーク受渡し等。各機の展示動作は未確認
人 手作業とロボット運用の切替、品種切替の介入範囲を要確認
限界 機内型と移動式の使い分け、再配置・品種変更・切粉処理の負担を比較する。
現地 ARMROID／OMR20の対象品種・変更条件は何か。ワーク搬入出で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V003-2024-1 オークマ株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V003-2026-1 オークマ株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC009 オークマ 熱変位制御（AI利用未確認）
小間 E3028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 熱状態等。具体センサ・AI入力は未記載
方式 独自の熱変位制御とAI活用を説明。両者の方式関係は不明
出力 加工品質維持を支援
人 自動補正範囲と校正・学習条件は未確認
限界 展示テーマだけで自律化性能の向上を断定しない
現地 熱変位制御・AI知能化の対象品種・変更条件は何か。熱変位補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存根拠の再整理
EOV-V003-2024-1 オークマ株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V003-2026-1 オークマ株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
RPT007 オークマ 加工ナビM-i／M-gⅡ（製品資料による比較）
小間 E3028
展示 展示未確認 出展企業は確認。同機能の展示搭載は未確認
入力 加工中の振動情報。
方式 M-iは振動計測から主軸速度を自動変更。M-gⅡは速度候補を提示。
出力 びびり振動に応じ主軸回転数を調整する
人 M-iは設定後に自動制御。M-gⅡは人が候補を選ぶ。
限界 同機能・版の2026展示搭載は未確認。
現地 加工ナビM-i／M-gⅡ（製品資料による比較）の対象品種・変更条件は何か。びびり振動に応じ主軸回転数を調整するで人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
RPT-S01 メーカー公式 オークマ 加工ナビ
https://www.okuma.co.jp/solution_technology/process/
掲載位置 加工ナビ M-i／M-gⅡ
確認 2026-10-18
EOV-V003-2024-1 オークマ株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：オークマ株式会社 (E6048)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=iFfGVH0vPS8
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V003-2026-1 オークマ株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：オークマ株式会社 (E3028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FT-O01 オークマ株式会社 OSP-AI 機械診断／加工診断
小間 E3028
展示 展示未確認 AIコーナーの予告と製品資料は確認。同版・同機能の実演を明記した資料は未確認。
入力 機械診断：診断運転中の制御データ。加工診断：主軸・送り軸等の加工中制御情報。
方式 機械診断は異常・異常箇所を推定。加工診断は異常レベルを評価し閾値超過で工具を退避。
出力 診断箇所の表示／加工異常時の工具退避。修理の自動化は確認できない。
人 機械診断の開始、診断結果に基づく整備、工具確認・再開。しきい値と適用機種の設定条件は要確認。
限界 一部特別仕様。今回の特設はAIコーナーを予告するが、同機能・版の個別実演は未確認。
現地 診断用運転と加工中監視の違い、ドリル以外の適用、退避指令・復帰条件、新版の追加能力を確認。
確認 今回原典照合
AR15 オークマ OSP-AI
https://www.okuma.co.jp/smart-factory/osp-suite/osp-ai.php
掲載位置 AI機械診断／AI加工診断
確認 2026-10-23
FT20 オークマ JIMTOF2026 特設サイト
https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/
掲載位置 AIコーナー／知能化コーナー／ARMROID等
確認 2026-10-22
FC046 牧野フライス製作所 パレット自動化／MAS・ラインエンジニアリング
小間 E1024
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 パレット・作業・設備情報の詳細は未記載
方式 機械・パレット・ソフト・ライン設計・保守を組み合わせる
出力 加工と供給・運用の支援
人 ラインの再計画・例外復帰の自律範囲は未確認
限界 定量的な自律化性能・新規機能の差は比較不能
現地 パレット自動化／MAS・ラインエンジニアリングの対象品種・変更条件は何か。パレット供給で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V027-2024-1 株式会社牧野フライス製作所 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社牧野フライス製作所 (E3034)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=95Yl5dQv2vI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V027-2026-1 株式会社牧野フライス製作所 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社牧野フライス製作所 (E1024)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=M5OL10ECBTE
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC005 ファナック 生成AIによるロボット駆動
小間 S2001
展示 展示予定を明記 オープンプラットフォームを使う生成AIロボット駆動事例を予告。以下の個別事例がすべて展示されるとは確認できない。
入力 生成AI利用との記述。音声・画像等の入力は未記載
方式 生成AIをロボット駆動へ利用する事例
出力 具体的な搬送・組付け等のタスクは未特定
人 許可動作、教示、停止、承認は未確認
限界 どのロボットが何を動かすか。指示→動作生成→検証→実行の分担と対応できない作業は。
現地 生成AIによるロボット駆動の対象品種・変更条件は何か。担当タスク未特定で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V002-2024-1 ファナック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V002-2026-1 ファナック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FT02 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT：フィジカルAI CNC・オープンプラットフォーム等
確認 2026-10-22
FC006 ファナック フィジカルAI CNC
小間 S2001
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設ページにフィジカルAI CNCを明記。個別デモ範囲は現地確認。
入力 加工情報・設備状態・自然言語による指示。許可されたCNC／ツイン機能をMCPで呼び出す。
方式 生成AIをMCPでCNC・デジタルツインへ接続。改善案を仮想検証し、人の承認後に実機適用する。
出力 プログラム・条件・操作案、仮想検証結果。オペレータ承認後に実機適用。
人 目標・条件の指定、仮想検証の確認、実機適用の承認。失敗後の復帰・権限設計は要確認。
限界 製品名だけで完全自律加工と判断しない。「自動復旧」の説明も原因推定・対策提案まで。
現地 MCPで許可する読取り・書込み操作、仮想モデルの精度、検証不能時の停止、人承認の単位を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR05 ファナック フィジカルAI CNC
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/cnc/physical-ai-cnc/index.html
掲載位置 CONCEPT／MCP／デジタルツイン／実現すること
確認 2026-10-23
EOV-V002-2024-1 ファナック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V002-2026-1 ファナック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC007 ファナック FANUC Smart Digital Twin
小間 S2001
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 機械・サーボのモデル。詳細入力未確認
方式 加工前の挙動確認を支援
出力 実機前の検討・検証
人 モデルと実機の一致、検証外事象への対処は未確認
限界 モデル構成・安全制約・性能差は未確認
現地 FANUC Smart Digital Twinの対象品種・変更条件は何か。NC・干渉検証で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V002-2024-1 ファナック株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=N0RgOmmcwZw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V002-2026-1 ファナック株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ファナック株式会社 (S2001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=q0OrZBKM3uQ
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FT-F01 ファナック株式会社 AI溶接エージェント
小間 S2001
展示 展示未確認 会社のJIMTOF出展は確認。特定の事例・デモが今回展示される明記は未確認。
入力 CRXタブレットTPのカメラで撮影した部品図面。
方式 Google CloudのGemini Enterpriseを利用し、電流・電圧等の条件とロボット動作を生成。
出力 ロボット溶接プログラムとCRXによるアーク溶接。
人 図面撮影、生成された条件・動作の確認または調整、実行指示。
限界 公開情報は図面→条件・動作生成の構成。学習外図面の成功率、品質検証、異常後復帰は未確認。
現地 JIMTOFで実演されるか。図面の適用形式、ロボット座標・治具設定、生成結果の安全検証と人の修正量を確認。
確認 既存根拠の再整理
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR07 ファナック AI溶接エージェント
https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/2026/news20260911.html
掲載位置 図面読取／条件・動作生成／展示と販売予定
確認 2026-10-23
FT-F02 ファナック株式会社 AIエージェント・マスタレス認識によるキッティング
小間 S2001
展示 展示未確認 会社のJIMTOF出展は確認。特定の事例・デモが今回展示される明記は未確認。
入力 自然言語指示、注文票画像、ワーク画像。
方式 AIエージェントと「ボルト」「ギヤ」等の名称によるマスタレス認識を接続する。
出力 指示された部品・トレーの搬送とキッティング。
人 開始指示を人が与える。エラー時の確認・復帰は未公表。
限界 対象部品の広さ、取り違え・把持失敗・注文矛盾の扱いは未確認。
現地 事例の実演有無、未登録部品の認識、指示変更後の動作再構成と失敗復帰を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR08 ファナック AIエージェントとマスタレス認識によるキッティング
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/academia/case_study/ai-agent-robot-kitting-system.html
掲載位置 自然言語指示／注文票／部品認識
確認 2026-10-23
FT-F03 ファナック株式会社 AI追従ねじ締め
小間 S2001
展示 展示未確認 会社のJIMTOF出展は確認。特定の事例・デモが今回展示される明記は未確認。
入力 3次元的に動くワークの状態。センサ構成は未確認。
方式 ねじ締め位置を自動認識し、動くワークへ追従して締め付ける。
出力 移動中のワークへのねじ締め。
人 ワーク・ねじ・トルク等の事前設定と異常対応の詳細は未公開。
限界 学習モデル、視野遮蔽・速度変化・ねじ不良への対応は未確認。
現地 固定ワークの繰返しとの差、追従可能な変位・速度、ねじ締め失敗の判定と復帰を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR10 ファナック 移動ワークへのAI追従ねじ締め
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/academia/case_study/moving-parts-ai-tracking-screwdriving.html
掲載位置 3D認識／追従／定トルク締結
確認 2026-10-23
FT-F04 ファナック株式会社 VLA模倣学習・双腕柔軟物操作
小間 S2001
展示 展示未確認 会社のJIMTOF出展は確認。特定の事例・デモが今回展示される明記は未確認。
入力 遠隔操作時の動作・カメラ画像と、言語指示ラベル。
方式 リーダ・フォロワ操作で収集したデータでVLA基盤モデルを模倣学習する。
出力 視覚と言語に応じた双腕動作。
人 人が遠隔操作で学習データを収集し、言語ラベルを付ける。
限界 加工部品への移行、データ量・成功率・未知状態・再試行は未確認。
現地 展示有無、使用モデル、実演データの収集量、初期姿勢を変えた試行・未学習品種・失敗復帰を確認。
確認 今回原典照合
AR06 ファナック JIMTOF2026 特設ページ
https://www.fanuc.co.jp/ja/JIMTOF2026/
掲載位置 FA／ROBOT
確認 2026-10-23
AR09 ファナック 模倣学習AIロボット
https://www.fanuc.co.jp/ja/product/robot/academia/case_study/imitation-learning-ai-robot.html
掲載位置 リーダー・フォロワー／VLA／Tシャツ折り畳み
確認 2026-10-23
FC064 三菱電機 NC MachiningAID（2024）／2026 CNC省人化
小間 S2003
展示 展示未確認 2026の企業出展は確認。個別AI機能は2024等の比較情報を含み、同版・同機能の展示は未確認。
入力 加工信号等。今回カタログでは入力方式未記載
方式 2024はAI・機械学習で加工異常・工具摩耗・作業ミスを検知すると説明
出力 加工工程の監視・検知
人 2026の個別製品名・機能継承・自動停止権限は未確認
限界 2024の3検知がどの製品へ継承・拡張されたか。AIを新搭載したとは説明しない。
現地 NC MachiningAID（2024）／2026 CNC省人化の対象品種・変更条件は何か。加工信号解析で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EAT-V043-2024-1 三菱電機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認 2026-10-16
EAT-V043-2026-1 三菱電機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=AjLnzm01WWU
掲載位置 出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認 2026-10-16
FC065 三菱電機 放電加工の新開発スケジューラ
小間 S2003
展示 展示予定を明記 企業の2026特設ページで放電加工機の新開発スケジューラを明記。AI採用・最適化範囲は未確認。
入力 加工予定・設備等。入力と制約は未記載
方式 新開発スケジューラによる自動化運用を提案
出力 放電加工の計画・運用支援
人 自動確定する工程・工具・順序と人の承認は未確認
限界 適用条件・操作権限・現場効果・採用実績は未確認
現地 放電加工の新開発スケジューラの対象品種・変更条件は何か。計画変更・負荷調整で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR33 三菱電機 JIMTOF2026
https://fa-site.mitsubishielectric.co.jp/fa/events-seminars/exhibitions/2026/jimtof2026/index.html
掲載位置 放電加工機／新開発スケジューラ
確認 2026-10-23
EAT-V043-2024-1 三菱電機株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=30li0vWcseI
掲載位置 出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認 2026-10-16
EAT-V043-2026-1 三菱電機株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：三菱電機株式会社
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=AjLnzm01WWU
掲載位置 出展紹介・主な出展物（カードの製品名・機能語で検索）
確認 2026-10-16
AC098 シーメンス株式会社 デジタルツイン／人型ロボット紹介
小間 E3006
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 Tokn：NCと機械モデル。物流実例：トートと工場状況（具体センサ・モデル入力は非開示）
方式 ToknのNC構文・衝突検証はAI判断と未確認。別のHMND 01 Alpha試験は認識・行動をAIで処理する説明
出力 Toknは仮想加工・訓練。2026/4のドイツ工場では車輪型HMND 01 Alphaがトートのピッキング・搬送・配置を試験
人 公式：物流実例はIsaac Sim/Labでのシミュレーション・ポリシー学習とJetson Thor等を利用／未記載：物流作業の許可・停止・人の承認。JIMTOFのヒューマノイドと同一機体か未確認／未記載：失敗・人との接触リスク・再試行時の介入。成功率の残りの失敗処理は不明
限界 ドイツ工場のメーカー実証とJIMTOF展示確定を分ける。Tokn・Equator・ヒューマノイドの実装済み一体連携とは確認できない
現地 デジタルツイン／人型ロボット紹介の対象品種・変更条件は何か。工程設計・プログラム生成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc シーメンス株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：シーメンス株式会社 (E3006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8 シーメンス株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：シーメンス株式会社 (E5008)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=nYvFR1vpbuE
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EDP-16 Siemens HELLER Toknとデジタルツインの訓練事例
https://references.siemens.com/en/reference/heller-tokn-digital-twin?id=41137
掲載位置 Completion: 2024／仮想SINUMERIK ONEと3D機械モデルによる訓練
確認 2026-10-16
EDP-17 Siemens Humanoidとの工場内物流の運用試験
https://press.siemens.com/jp/ja/pressrelease/pr-20260416
掲載位置 HMND 01 Alphaのトート把持・搬送・配置／Jetson Thor・Isaac Sim/Lab
確認 2026-10-16
SUB003 シーメンス株式会社 NX CAM／NX CMM
小間 E3006
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 CAD形状と加工・測定条件。
方式 2026公式の主な出展物にNX CAMとNX CMMを掲載。工作機械ツインや人型ロボットとは別の展示アイテム。各ソフトの生成AI機能・2024との機能差は未精査。
出力 加工・測定プログラム。
人 作成条件、修正・採用判断、実行前の確認範囲は未精査。
限界 生成AI機能と、従来のルールによるプログラム生成を区別する必要がある。
現地 NX CAM／NX CMMの対象品種・変更条件は何か。加工と測定のプログラムを準備するで人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-9b991dd8132f51dc シーメンス株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：シーメンス株式会社 (E3006)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=EBIotJu7lrg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-558faea07a73f5d8 シーメンス株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：シーメンス株式会社 (E5008)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=nYvFR1vpbuE
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EDP-16 Siemens HELLER Toknとデジタルツインの訓練事例
https://references.siemens.com/en/reference/heller-tokn-digital-twin?id=41137
掲載位置 Completion: 2024／仮想SINUMERIK ONEと3D機械モデルによる訓練
確認 2026-10-16
EDP-17 Siemens Humanoidとの工場内物流の運用試験
https://press.siemens.com/jp/ja/pressrelease/pr-20260416
掲載位置 HMND 01 Alphaのトート把持・搬送・配置／Jetson Thor・Isaac Sim/Lab
確認 2026-10-16
FT-SI01 シーメンス株式会社 Eigen Engineering Agent
小間 E3006
展示 展示未確認 出展企業は一覧掲載。個別アイテムの展示は未確認。
入力 TIA Portalプロジェクト、機械の自然言語説明、XML・AML等の電気設計情報。
方式 プロジェクト内のデバイス・ロジック等を利用し、PLCコード・試験や標準に沿う構成を生成・修正する。
出力 PLC／HMIコード、テスト、デバイス構成・TIAプロジェクト。
人 エンジニアが生成結果をレビューする。実機への適用・権限管理は別に確認が必要。
限界 コードの生成・検証と実機の自律運転は異なる。個別アイテムのJIMTOF展示は未確認。
現地 JIMTOF展示有無、生成・テスト・自己修正の範囲、既存設計規約、安全制御のレビュー・承認を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT27 Siemens Industrial AI changes automation engineering
https://www.siemens.com/en-us/company/insights/industrial-ai-changes-automation-engineers-work/
掲載位置 Eigen Engineering Agent：PLC・ECAD・プロジェクト生成／人のレビュー
確認 2026-10-22

## Slide 25
JIMTOF2026｜補足資料
主要企業索引 2
主要企業を候補と対応付ける。索引の製品名は代表例。全件と未確認内容はHTML・Excelの候補IDから参照。
企業・小間 | 対象アイテム（代表例） | 候補ID
ジェイテクト E8003 | 加工・研削自動化／工程設計支援／Mill-Plan | AC100 / FT-J01 / FT-J02 / FT-J03
ニデックマシンツール E3011 | NC Twin 仮想加工検証 | AC172
ニデックオーケーケー E3012 | VBX650／GC53RII 自動化 | AC171
ソディック E2017 | ロボット放電加工セル | AC123
アマダ E2012 | SDEW8010i III＋ALFAS-03KR | AC010
ブラザー工業 E1055 | PC-1 オートパレットチェンジャー | N0667
松浦機械製作所 E3030 | 5軸＋マルチパレット／MiOS | FC047
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
25 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AC100 株式会社ジェイテクト 加工・研削自動化／工程設計支援
小間 E8003
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 工作機械と周辺機能の自動化。公式特設サイトで確認できたMill-Plan等は別アイテムに分けて詳述する。
出力 工作機械と周辺機能の自動化。公式特設サイトで確認できたMill-Plan等は別アイテムに分けて詳述する。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 加工・研削自動化／工程設計支援の対象品種・変更条件は何か。工程設計・プログラム生成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-18d08a3e4d8ab906 株式会社ジェイテクト JIMTOF2026公式出展説明：株式会社ジェイテクト (E8003)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=cW9RNSMEfso
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-7a92881c6963ceba 株式会社ジェイテクト JIMTOF2024公式出展説明：株式会社ジェイテクト (E3015)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=mjIyOzHh7nU
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
FT-J01 株式会社ジェイテクト Mill-Plan
小間 E8003
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設に掲載。
入力 加工対象・機械・工具等。入力仕様の詳細は要確認。
方式 工具・姿勢・条件を含む工程設計を自動化する。
出力 加工工程案。
人 採用・修正・検証の手順は未確認。
限界 AIモデル利用を明示する資料は今回確認できない。
現地 CAD入力からの自動範囲、ルール／AIの別、工具DBと条件の同定、修正・検証工数を確認。
確認 今回原典照合
AR22 ジェイテクト JIMTOF2026
https://toyoda.jtekt.co.jp/jimtof2026/
掲載位置 Mill-Plan／fine-teachless／mJM
確認 2026-10-23
FT-J02 株式会社ジェイテクト ファインティーチレスツール
小間 E8003
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設に掲載。
入力 デジタルモデルと実機の誤差計測。
方式 測定した誤差に基づき動作プログラムを補正する。
出力 実機に合わせたロボット動作。
人 計測準備・誤差モデル設定・実機適用の確認範囲は未公開。
限界 AI学習モデルや未知作業の生成を示す説明ではない。
現地 補正する座標・機械誤差、計測時間・再校正条件、複雑工具・複数設備への適用を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT18 ジェイテクト JIMTOF2026 特設サイト
https://toyoda.jtekt.co.jp/jimtof2026/
掲載位置 Mill-Plan／ファインティーチレスツール／mJM画像キャプション
確認 2026-10-22
FT-J03 株式会社ジェイテクト mJM AI相談室365／Remote Care
小間 E8003
展示 展示予定を明記 公式JIMTOF特設ページに紹介。
入力 設備異常・アラーム情報。接続・入力仕様は未確認。
方式 AIで初期対応を提案し、人のコンタクトセンターと接続する構成。
出力 対処案と遠隔支援。
人 提案後の処置・遠隔支援は人が担う構成。
限界 確認根拠は特設サイトの画像キャプション。モデル・自動復旧の範囲は未公開。
現地 取得アラーム・ログ、回答の根拠、人への引継ぎ、サービス提供段階を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
FT18 ジェイテクト JIMTOF2026 特設サイト
https://toyoda.jtekt.co.jp/jimtof2026/
掲載位置 Mill-Plan／ファインティーチレスツール／mJM画像キャプション
確認 2026-10-22
AC172 ニデックマシンツール株式会社 NC Twin 仮想加工検証
小間 E3011
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 工作機械の挙動を仮想確認する。デジタルツインをAI学習モデルと同一視しない。
出力 工作機械の挙動を仮想確認する。デジタルツインをAI学習モデルと同一視しない。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 NC Twin 仮想加工検証の対象品種・変更条件は何か。工程設計・プログラム生成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-d31a435d31c2b6eb ニデックマシンツール株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：ニデックマシンツール株式会社 (E3011)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oS1WYTzqdvg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-0059d4657b27c088 ニデックマシンツール株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：ニデックマシンツール株式会社 (E2031)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=F6J7FmEp-qk
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-3301c67db4bb9dd4 ニデックマシンツール株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：ニデックマシンツール株式会社 (AM132)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=QF9JlOzN9Gk
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC171 ニデックオーケーケー株式会社 VBX650／GC53RII 自動化
小間 E3012
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 パレット供給、砥石交換等で連続加工・研削を支援する。
出力 パレット供給、砥石交換等で連続加工・研削を支援する。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 VBX650／GC53RII 自動化の対象品種・変更条件は何か。工具・治具・段取り交換で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-3211cafa924b2f84 ニデックオーケーケー株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：ニデックオーケーケー株式会社 (E3012)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=cIGcLA71ub0
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-44f5c8e1a79f9707 ニデックオーケーケー株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：ニデックオーケーケー株式会社 (E2032)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=15EOJWcvGE8
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC123 株式会社ソディック ロボット放電加工セル
小間 E2017
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 ワーク・電極の供給と放電加工を接続する自動化構成。
出力 ワーク・電極の供給と放電加工を接続する自動化構成。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 ロボット放電加工セルの対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-f434da28b26d8f26 株式会社ソディック JIMTOF2026公式出展説明：株式会社ソディック (E2017)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=k6keXdSLQmQ
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-7c4887bf05364088 株式会社ソディック JIMTOF2024公式出展説明：株式会社ソディック (E4015)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=VYjGUrtgdX4
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC010 株式会社アマダ SDEW8010i III＋ALFAS-03KR
小間 E2012
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 プレスとロボットを組み合わせ、材料の供給・搬送を自動化する。
出力 プレスとロボットを組み合わせ、材料の供給・搬送を自動化する。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 SDEW8010i III＋ALFAS-03KRの対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-650d9d144d109d53 株式会社アマダ JIMTOF2026公式出展説明：株式会社アマダ (E2012)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=lwacRdqPa60
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-6494a99b9e9dbbed 株式会社アマダ JIMTOF2024公式出展説明：株式会社アマダ (E1072)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=Jc5GYaUqS1I
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
N0667 ブラザー工業株式会社 PC-1 オートパレットチェンジャー
小間 E1055
展示 出展説明に掲載 公式出展説明に機能を記載。現地未確認。
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 加工機のパレット交換を自動化する。AI判断・自律再計画の説明はない。
出力 加工機のパレット交換を自動化する。AI判断・自律再計画の説明はない。
人 段取り設定・停止復帰と自動化範囲の境界は要確認。
限界 今回の資料では具体仕様を未確認。
現地 PC-1 オートパレットチェンジャーの対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
LIST-EXH-2026-f418171804483971 undefined 既存調査の一次資料
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=lOXEEpvlXpM
掲載位置 公式出展紹介・主な出展物
確認 2026-10-16
FC047 松浦機械製作所 5軸＋マルチパレット／MiOS
小間 E3030
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 加工プログラム・指示・画像・ワークオフセット等
方式 加工データをプロジェクト単位で管理し供給・無人運転を支援
出力 多品種のパレット加工
人 事前段取り・工具準備・異常時対応の自動範囲は未確認
限界 工程集約の仕様差とAI／自律性の進化を混同しない
現地 5軸＋マルチパレット／MiOSの対象品種・変更条件は何か。パレット供給で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V028-2024-1 株式会社松浦機械製作所 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社松浦機械製作所 (E3019)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=_4GLIXLZuKE
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V028-2024-2 株式会社松浦機械製作所 JIMTOF2024公式カタログ：株式会社松浦機械製作所 (AM115)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=coHqGCjVn0c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V028-2026-1 株式会社松浦機械製作所 JIMTOF2026公式カタログ：株式会社松浦機械製作所 (E3030)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K_X61J2xV_w
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16

## Slide 26
JIMTOF2026｜補足資料
主要企業索引 3
主要企業を候補と対応付ける。索引の製品名は代表例。全件と未確認内容はHTML・Excelの候補IDから参照。
企業・小間 | 対象アイテム（代表例） | 候補ID
シチズンマシナリー S2002 | LFV・ATC・計測連携自動化 | AC102
スター精密 S1003 | SC系・自動旋盤の連続加工 | AC112
ツガミ S1004 | TMA8F／VA3S 自動供給・計測 | AC139
オーエスジー W1070 | MONOlith BOX 工具管理 | AC042
三菱マテリアル W1065 | 個別対象の情報不足 | 情報不足
京セラ W1046 | VIMOA 工具・加工監視 | AC062
タンガロイ W1090 | MATRIX360 工具管理 | AC132
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
26 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
AC102 シチズンマシナリー株式会社 LFV・ATC・計測連携自動化
小間 S2002
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 自動旋盤の工具交換・計測・周辺機との連携を紹介。ロボット部品の加工用途だけでフィジカルAIとしない。
出力 自動旋盤の工具交換・計測・周辺機との連携を紹介。ロボット部品の加工用途だけでフィジカルAIとしない。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 LFV・ATC・計測連携自動化の対象品種・変更条件は何か。検査・計測・補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-02147c6f37a0a824 シチズンマシナリー株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：シチズンマシナリー株式会社 (S2002)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=sqCigr-Fu70
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-23c080ca7808117c シチズンマシナリー株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：シチズンマシナリー株式会社 (E5034)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=Yym6acTNJ3w
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC112 スター精密株式会社 SC系・自動旋盤の連続加工
小間 S1003
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 小物部品を連続加工する旋盤。人型ロボット向け部品の加工用途をAI搭載とは数えない。
出力 小物部品を連続加工する旋盤。人型ロボット向け部品の加工用途をAI搭載とは数えない。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 SC系・自動旋盤の連続加工の対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-0a5e5a2628606f5f スター精密株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：スター精密株式会社 (S1003)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=uGFHKigy2ag
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-1cce6dcfa72ea15d スター精密株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：スター精密株式会社 (E6022)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=Lko701EYhhQ
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC139 株式会社ツガミ TMA8F／VA3S 自動供給・計測
小間 S1004
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 ロボットによるコレット交換、外部計測、パレット供給を組み合わせる。
出力 ロボットによるコレット交換、外部計測、パレット供給を組み合わせる。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 TMA8F／VA3S 自動供給・計測の対象品種・変更条件は何か。検査・計測・補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-32c10384bbcaec00 株式会社ツガミ JIMTOF2026公式出展説明：株式会社ツガミ (S1004)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=fKOIqkxqaBI
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-10616a1e9396f3d8 株式会社ツガミ JIMTOF2024公式出展説明：株式会社ツガミ (E6018)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=5KpFSEqJrhg
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC042 オーエスジー株式会社 MONOlith BOX 工具管理
小間 W1070
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 工具保管・在庫管理の省力化を提案。自動払出し・計数と手入力の区分は未確認。
出力 工具保管・在庫管理の省力化を提案。自動払出し・計数と手入力の区分は未確認。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 MONOlith BOX 工具管理の対象品種・変更条件は何か。生産計画・運用で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-89ee86275a54f434 オーエスジー株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：オーエスジー株式会社 (W1070)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=AooPnMJlHW4
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-9a837f72519b8764 オーエスジー株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：オーエスジー株式会社 (W1020)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=soucpoaRRyI
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC062 京セラ株式会社 VIMOA 工具・加工監視
小間 W1046
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 加工状態の監視と工具選定支援を紹介。自動検知の条件と学習モデルの有無は未確認。
出力 加工状態の監視と工具選定支援を紹介。自動検知の条件と学習モデルの有無は未確認。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 VIMOA 工具・加工監視の対象品種・変更条件は何か。保全・異常診断で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-916418fd838030de 京セラ株式会社 JIMTOF2026公式出展説明：京セラ株式会社 (W1046)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=E4SA18YM2G4
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-52636389a1fe85b6 京セラ株式会社 JIMTOF2024公式出展説明：京セラ株式会社 (W1014)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=0vdiPA6Ji_M
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
AC132 株式会社タンガロイ MATRIX360 工具管理
小間 W1090
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 工具保管・在庫把握・払出しの管理を支援する。自動購買・払出しの実装範囲を確認する。
出力 工具保管・在庫把握・払出しの管理を支援する。自動購買・払出しの実装範囲を確認する。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 MATRIX360 工具管理の対象品種・変更条件は何か。生産計画・運用で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-b1217429663a31e7 株式会社タンガロイ JIMTOF2026公式出展説明：株式会社タンガロイ (W1090)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=VUyVyFPIn2Q
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-fad88568a77814de 株式会社タンガロイ JIMTOF2024公式出展説明：株式会社タンガロイ (W1021)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=vm3yerTfsk0
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16

## Slide 27
JIMTOF2026｜補足資料
主要企業索引 4
主要企業を候補と対応付ける。索引の製品名は代表例。全件と未確認内容はHTML・Excelの候補IDから参照。
企業・小間 | 対象アイテム（代表例） | 候補ID
ミツトヨ E3008 / E7085 | 自動測定／MiCAT Planner・MiBOT系 | FC032
東京精密 E7044 | 個別対象の情報不足 | 情報不足
レニショー E7089 | Renishaw Central＋IPC | FC033
ハイデンハイン E7043 | VT122＋VTC 6.0 | FC038
ベッコフオートメーション E2028 | TwinCAT CoAgent for Engineering：PLC／TwinCAT CoAgent for Engineer… | FC011 / FC012 / FC013 / FC014 / FC015
Hexagon Manufacturing Intelligence E7035 / E2013 | ESPRIT EDGE ProPlanAI／MAESTRO／PRESTO／品質ソフト群 | FC018 / FC019
住友電気工業 W1027 | 個別対象の情報不足 | 情報不足
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
27 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
FC032 ミツトヨ 自動測定／MiCAT Planner・MiBOT系
小間 E7085
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 CAD・測定対象・測定結果
方式 測定プログラム作成と測定作業を自動化
出力 測定結果・品質情報
人 計測から加工補正への全機種接続は未確認
限界 計測から機械への自動補正の全機種対応は未確認
現地 自動測定／MiCAT Planner・MiBOT系の対象品種・変更条件は何か。寸法・形状計測で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V017-2024-1 株式会社ミツトヨ JIMTOF2024公式カタログ：株式会社ミツトヨ (E7131)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=1CDoltPa9rk
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V017-2026-1 株式会社ミツトヨ JIMTOF2026公式カタログ：株式会社ミツトヨ (E7085)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=a7y3JtW8DXM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC033 レニショー Renishaw Central＋IPC
小間 E7089
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 計測、装置状態、アラーム
方式 測定・加工状態・アラームをオンプレミスに収集。IPCで測定結果から工作機械の変数へ補正を返す。
出力 加工へのクローズドループ補正
人 測定・補正対象と許容範囲の設定、アラーム時の処置。補正承認条件は要確認。
限界 どの寸法がどのオフセットを変えるか。誤計測時の補正抑止と顧客実績を確認する。
現地 Renishaw Central＋IPCの対象品種・変更条件は何か。測定から加工へ補正で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 今回原典照合
AR17 レニショー Renishaw Central
https://www.renishaw.com/jp/smart-manufacturing-data-platform-for-industrial-process-control--47853
掲載位置 IPC／工作機械への補正／ダッシュボード
確認 2026-10-23
EOV-V018-2024-1 レニショー株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：レニショー株式会社 (E7026)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=ekM3exgIAtc
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V018-2026-1 レニショー株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：レニショー株式会社 (E7089)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=pYGmVz5GC1c
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC038 ハイデンハイン VT122＋VTC 6.0
小間 E7043
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 工具画像
方式 VTC 6.0のAI摩耗診断・工具長機能
出力 摩耗状態の診断・工具検査
人 交換指示・自動交換までの接続は未確認
限界 判定精度・対応工具・交換判断への接続は未確認
現地 VT122＋VTC 6.0の対象品種・変更条件は何か。刃先・摩耗判定で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V023-2024-1 ハイデンハイン株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7123)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=GFSwCXSxe9o
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V023-2026-1 ハイデンハイン株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ハイデンハイン株式会社 (E7043)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=iohDR5yR9VA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC011 ベッコフオートメーション TwinCAT CoAgent for Engineering：PLC
小間 E2028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 自然言語の制御要求、既存TwinCATプロジェクト、Beckhoffの文書
方式 要求とプロジェクト文脈からPLCコード案を提案
出力 TwinCAT開発環境でPLCコード案を生成。コンパイル・実機書込み・制御開始まで自動とは未確認
人 公式：設計者が要求やスケッチを入力。機種・プロジェクトを準備／公式2025/6/13：専門家が生成結果を確認・確定・実行承認する方針。コンパイル・実機書込み・起動の個別画面と権限は未確認／未記載：誤った関数・I/O設定時の自動検証、ロールバック
限界 製品発表段階・市場投入時期は要問合せ。提案と実機制御を混同しない
現地 TwinCAT CoAgent for Engineering：PLCの対象品種・変更条件は何か。PLCコード作成で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V005-2026-1 ベッコフオートメーション株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N03 Beckhoff CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
確認 2026-10-16
EAT-N05 Beckhoff TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
確認 2026-10-16
EDP-03 Beckhoff TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
確認 2026-10-16
ERF-01 Beckhoff From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
確認 2026-10-18
FC012 ベッコフオートメーション TwinCAT CoAgent for Engineering：I/O・HMI
小間 E2028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 自然言語のI/O構成要求、既存プロジェクト、HMIのスケッチ
方式 チャットでI/O構成案、スケッチからHMIレイアウト・設計案を提案
出力 I/O設定とHMI画面の案を作成。機器接続確認・実機への適用権限は未公開
人 公式：設計者が要求やスケッチを入力。機種・プロジェクトを準備／公式2025/6/13：人が結果を確認・調整し、実行を承認する方針。I/O・HMIの変更反映、実機適用の個別権限は未確認／未記載：誤った関数・I/O設定時の自動検証、ロールバック
限界 製品発表段階・市場投入時期は要問合せ。提案と実機制御を混同しない
現地 TwinCAT CoAgent for Engineering：I/O・HMIの対象品種・変更条件は何か。I/O・HMI設計で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V005-2026-1 ベッコフオートメーション株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N03 Beckhoff CoAgent for Engineering TE1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1700.html
掲載位置 Features／Product status
確認 2026-10-16
EAT-N05 Beckhoff TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
確認 2026-10-16
EDP-03 Beckhoff TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
確認 2026-10-16
ERF-01 Beckhoff From chatbot to intelligent agent
https://www.beckhoff.com/en-gb/company/news/from-chatbot-to-intelligent-agent.html
掲載位置 2025/6/13／Placing people at the heart of automation；PLC・I/O・HMI、専門家がreview・confirm・approve
確認 2026-10-18
FC013 ベッコフオートメーション TwinCAT CoAgent for Operations
小間 E2028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 自然言語、ライブデータ、ログ、システムメッセージ、顧客の保守文書
方式 原因仮説・診断・対処案を機械・工程データと文書に基づいて作成
出力 チャットからTwinCATコマンド実行・可視化照会を説明。許可コマンドの範囲は非開示
人 公式：自社保守手順・知識ベースを追加できる／公式：専門家が制御権を保持。毎回承認の有無、書込先・コマンド権限は未確認／未記載：コマンド失敗時の復旧、二重実行、誤診断からの引継ぎ
限界 10/18の製品ページでも製品発表・投入時期要問合せ。命令ごとの許可・人の承認・二重実行防止・失敗復帰は未記載。Engineeringの承認方針だけでOperationsの毎回承認を断定しない
現地 TwinCAT CoAgent for Operationsの対象品種・変更条件は何か。保全診断・知識支援で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V005-2026-1 ベッコフオートメーション株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N04 Beckhoff CoAgent for Operations TF1700
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／Product status
確認 2026-10-16
EAT-N05 Beckhoff TwinCAT projects with AI-assisted engineering
https://www.beckhoff.com/ko-kr/products/automation/twincat-projects-with-ai-supported-engineering/
掲載位置 CoAgents for development and machine operation
確認 2026-10-16
EDP-03 Beckhoff TwinCAT Chat発表
https://www.beckhoff.com/en-en/company/press/twincat-chat-using-innovative-chatbot-technology-in-twincat-engineering-2023-04.html
掲載位置 TwinCAT XAE／コード作成・追加・最適化・文書化
確認 2026-10-16
ERF-02 Beckhoff TF1700 CoAgent for Operations
https://www.beckhoff.com/en-en/products/automation/twincat/tfxxxx-twincat-3-functions/tf1xxx-system/tf1700.html
掲載位置 Properties／direct system access；Product status／market release on request
確認 2026-10-18
FC014 ベッコフオートメーション TwinCAT Machine Learning Creator
小間 E2028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 人が収集・整理した学習用データと課題設定
方式 学習・モデル選択／最適化を自動化。訓練とテストに分けてモデルを解析
出力 モデルをONNX等で出力し制御へ導入。モデルが実機で何を判断するかは用途ごとに別設定
人 公式：データ準備・アノテーション・目的を設定する工程／公式：解析・レポートでモデル評価を支援。実機採用基準と承認者は要確認／未記載：ドリフト検出・再学習採否・モデル差替え失敗時の復帰
限界 AutoMLを備えるだけで実機が自律運転するとはいえない
現地 TwinCAT Machine Learning Creatorの対象品種・変更条件は何か。学習モデル実装で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V005-2026-1 ベッコフオートメーション株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-W01 Beckhoff TwinCAT 3 Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/en-za/products/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te3850.html
掲載位置 製品説明冒頭、Product status
確認 2026-10-16
EDP-04 Beckhoff PC Control 02/2024：Machine Learning Creator
https://www.beckhoff.com/media/downloads/information-media/pc-control/pcc_0224_e.pdf
掲載位置 TE3850／訓練・テストデータ分割、モデル解析、ONNX出力
確認 2026-10-16
FC015 ベッコフオートメーション TwinCAT CNC：切削信号の解析・独自制御
小間 E2028
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 多様なセンサ信号・制御情報
方式 高速サンプリング・FFT・C++／Simulinkの独自ロジックを接続
出力 切削状態モニタリング・独自CNCフィードバック
人 制御ロジック設計・安定性確認・機種適合は開発者の範囲。AI使用は必須ではない
限界 開放性は機種依存。AIモデル作成と生成AI支援を区別
現地 TwinCAT CNC：切削信号の解析・独自制御の対象品種・変更条件は何か。加工信号解析で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V005-2026-1 ベッコフオートメーション株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：ベッコフオートメーション株式会社 (E2028)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=K7DqahO2h08
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC018 Hexagon Manufacturing Intelligence ESPRIT EDGE ProPlanAI
小間 E2013
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 過去ジョブ、部品の特徴、PMI、素材除去の文脈
方式 自動特徴認識と工程予測。過去ジョブから新部品の加工工程を提案
出力 ESPRIT EDGE内の加工工程案を生成。2026.1は旋削・複合・スイス型に商用範囲を拡張
人 公式：過去ジョブを利用。分析：工具・機械・段取り等の整合確認が必要／推論：予測フィードバック画面で確認可能。最終NC採否・検証・実機実行の権限は未公開／未記載：履歴にない形状・工具欠品・異なる機械への対応と誤案修正
限界 2025.2は旋削beta、2026.1は商用化。JIMTOFで動くバージョン・加工条件は確認が必要
現地 ESPRIT EDGE ProPlanAIの対象品種・変更条件は何か。工程設計で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V007-2026-2 Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 (E2013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=6l20Qo0pjl4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-W02 Hexagon ESPRIT EDGE Release Highlights
https://hexagon.com/products/esprit-edge/release-highlights
掲載位置 2025.2 PROPLANAI、2026.1 ProPlanAI for Turning, Mill-Turn & Swiss
確認 2026-10-16
FC019 Hexagon Manufacturing Intelligence MAESTRO／PRESTO／品質ソフト群
小間 E7035
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 寸法・形状・CT・品質データ
方式 測定機とPC-DMIS、VG、Q-Das等を紹介
出力 測定・解析・品質情報
人 個々の測定から加工への自動補正接続は未確認
限界 過去ジョブに基づく予測であり無条件に正しいNCを生成する保証ではない
現地 MAESTRO／PRESTO／品質ソフト群の対象品種・変更条件は何か。寸法・形状計測で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V007-2026-1 Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社 (E7035)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=oUyVPjxvy-U
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16

## Slide 28
JIMTOF2026｜補足資料
主要企業索引 5
主要企業を候補と対応付ける。索引の製品名は代表例。全件と未確認内容はHTML・Excelの候補IDから参照。
企業・小間 | 対象アイテム（代表例） | 候補ID
中村留精密工業 E2027 | RoboSync：移設後の位置復旧 | FC048
FUJI E3021 | VN40／TN400II／ACUFLEX | AC198
TAKISAWA E3013 | TR-20W：主軸の切粉除去 | FC049
オートデスク S3019 | Fusion／FeatureCAM／PLM連携 | FC023
ニコン E7001 | NEXIV・CT・ロボットビジョン等 | FC057
公開情報の事前分析｜現地未確認｜出典URL・掲載位置・留保はスピーカーノートに記載
28 / 28
Notes: 視察前資料／2026-10-23。主張・顧客課題・推奨理由は調査者の分析。メーカーの記載と性能の独立実証を区別。
FC048 中村留精密工業 RoboSync：移設後の位置復旧
小間 E2027
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 各設備のマーカ画像
方式 移動後にマーカを読み相対位置を補正
出力 再設置の位置合わせ
人 人の移設・復旧操作を含む。未知トラブルの自律復帰の証明ではない
限界 どの位置ずれを補正できるか。治具・台車が変わると何を再教示するか。
現地 RoboSync：移設後の位置復旧の対象品種・変更条件は何か。教示・位置合わせで人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V029-2024-1 中村留精密工業株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E5033)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=RYK326OoMn4
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V029-2026-1 中村留精密工業株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：中村留精密工業株式会社 (E2027)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=C7A_2ZTDXNw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-W04 中村留精密工業 RoboSync
https://www.nakamura-tome.co.jp/products/automation/robosync/
掲載位置 製品の特長 > 簡単復旧、簡単操作
確認 2026-10-16
AC198 株式会社FUJI VN40／TN400II／ACUFLEX
小間 E3021
展示 出展説明に掲載 2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 詳細な入力仕様・取得信号は今回の出展説明では未特定。
方式 加工・搬送を接続する自動化提案。Quist等の個別動作と担当範囲を確認する。
出力 加工・搬送を接続する自動化提案。Quist等の個別動作と担当範囲を確認する。
人 教示・段取り条件、運転開始、停止後の復帰を誰が行うかは未確認。
限界 個別モデル・設定条件・適用限界・人の残作業を未確認として残す。
現地 VN40／TN400II／ACUFLEXの対象品種・変更条件は何か。搬送・供給・工程接続で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EEX-EXH-2026-c0de70c161714618 株式会社FUJI JIMTOF2026公式出展説明：株式会社FUJI (E3021)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=xJlXi-VNzio
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
EEX-EXH-2024-e023ed8f23dcf72e 株式会社FUJI JIMTOF2024公式出展説明：株式会社FUJI (E6021)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=UZiobfgROkY
掲載位置 出展紹介・主な出展物。追加カードの原典抜粋で検索
確認 2026-10-16
FC049 TAKISAWA TR-20W：主軸の切粉除去
小間 E3013
展示 参考出展予定 公式特設でTR20Wによる切粉の認識・判断・除去を参考出品と明記。
入力 主軸に絡まった切粉の状況。センサ種・学習データは非開示
方式 切粉の絡まり状況を認識・判断するとメーカーが説明
出力 台車型TR-20Wのロボットが主軸の切粉を除去する予定
人 未記載：対象切粉・機械配置・除去具の設定手順／未記載：動作前の承認、機械インターロックと許可範囲／未記載：除去失敗の検出・再試行・停止後の人への引継ぎ
限界 未知の絡まり、除去力・接触回避・完了確認・成功率は未確認。市販済みと扱わない
現地 未知の絡まり・絡まり方の変化への対応、認識センサ・学習法、接触力・除去完了判定、失敗後の再試行を確認。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V030-2024-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2024公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=K00DRD-BngA
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V030-2026-1 株式会社TAKISAWA JIMTOF2026公式カタログ：株式会社TAKISAWA (E3013)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=3dTDRAMwZpM
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EAT-N01 ニデック JIMTOF2026 TR-20W
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TR-20W：フィジカルAI搭載のロボットシステム（参考出品）
確認 2026-10-16
EAT-N02 ニデック MGC300開発発表
https://www.nidec.com/jp/product/news/2024/news1101-03/
掲載位置 2024年11月1日／MGC300の出展説明
確認 2026-10-16
ERF-13 ニデック／TAKISAWA JIMTOF2026：TR-20W参考出品
https://www.nidec.com/jp/products/machine-tools/contents/machine-tool-jimtof2026/
掲載位置 TAKISAWA／TR-20W、主軸の切粉認識・判断・除去、参考出品
確認 2026-10-18
FC023 オートデスク Fusion／FeatureCAM／PLM連携
小間 S3019
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 設計モデル・加工・製造関連データ
方式 CAD/CAMとPLM・AI支援を組み合わせる提案
出力 設計製造の情報連携
人 AIが担当する具体タスクと自動確定範囲は未確認
限界 AI個別方式と効果は展示説明から未確定
現地 Fusion／FeatureCAM／PLM連携の対象品種・変更条件は何か。設計製造データ連携で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V010-2024-1 オートデスク株式会社 JIMTOF2024公式カタログ：オートデスク株式会社 (E5009)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=5CWUqNS_dBw
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V010-2026-1 オートデスク株式会社 JIMTOF2026公式カタログ：オートデスク株式会社 (S3019)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=Y_kC6hMTghk
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
FC057 ニコン NEXIV・CT・ロボットビジョン等
小間 E7001
展示 出展説明に掲載 JIMTOF2026公式カタログ掲載・現地未確認
入力 画像・CT・測定対象
方式 異なる計測手段で工程別の品質を評価
出力 外観・寸法・内部品質の情報
人 一体化した自律補正やAIの性能向上は資料から不明
限界 品質制御の閉ループやAI精度向上はカタログから断定不可
現地 NEXIV・CT・ロボットビジョン等の対象品種・変更条件は何か。寸法・形状計測で人が設定する内容、異常時の停止・復帰、他工程との接続仕様を確認する。
確認 既存台帳を継承（今回個別本文未再照合）
EOV-V037-2024-1 株式会社ニコン JIMTOF2024公式カタログ：株式会社ニコン (E7073)
https://www.jimtof.org/2024/search/jp/ESdetails?e=anszOsTbjDI
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16
EOV-V037-2026-1 株式会社ニコン JIMTOF2026公式カタログ：株式会社ニコン (E7001)
https://www.jimtof.org/search/jp/ESdetails?e=lmqsWTyiVAY
掲載位置 main > div.col-md-8.mb-5 の出展紹介、見出し「主な出展物」直後
確認 2026-10-16